СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ САНДОВСКОГО РАЙОНА

Тверская область

Р Е Ш Е Н И Е

13.06.2017г.                                       п. Сандово                                               № 25

Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

муниципального образования  «Сандовский район»

Тверской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сандовского района от 25.01.2017 №5 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения Местных нормативов градостроительного проектирования Сандовского района Тверской области", Собрание депутатов Сандовского района

РЕШИЛО:

1. Утвердить местные нормативы  градостроительного проектирования муниципального образования «Сандовский район» Тверской области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Сандовского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

# Глава Сандовского района 				   	       О.Н. Грязнов

Председатель

Собрания депутатов Сандовского района                              О.В. Смирнова

|  | Приложение к Решению Собрания депутатов Сандовского района № 25 от 13.06.2017 г. |
| --- | --- |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

муниципального образования

«Сандовский район»

Тверской области

2017г.

Содержание

Введение……………………………………….…………………………………………………

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Общая организация и зонирование территории муниципального образования «Сандовский район». Тверской области

1.2.  Перечень объектов местного значения муниципального района.

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

1.3.1. Расчетные показатели в области электроснабжения.

1.3.2. Расчетные показатели в области газоснабжения.

1.3.3. Расчетные показатели в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

1.3.4. Расчетные показатели в области образования.

1.3.5. Расчетные показатели в области здравоохранения.

1.3.6. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта.

1.3.7. Расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

1.3.8. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕР-ЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.

2.2. Обоснование включения объектов в перечень объектов местного значения муниципального района

2.2.Объекты электроснабжения

2.2.2. Объекты газоснабжения

2.2.3. Объекты местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

2.2.4. Объекты для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района.

2.2.5 Объекты местного значения муниципального района в области образования

2.2.6. Объекты местного значения муниципального района в области здравоохранения.

2.2.7. Объекты местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

2.2.8. Объекты местного значения муниципального района в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

2.2.9. Объекты местного значения муниципального района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения района

2.3. Сведения о социально-демографическом составе и плотности населения на территории муниципального образования «Сандовский район» Тверской области

2.4. Сведения о плане и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Сандовский район» Тверской области

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Правила применения расчетных показателей при подготовке плана и программ комплексного социально-экономического развития

3.2. Правила применения расчетных показателей при работе с  документами территориального планирования

3.3.Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории

3.4. Правила применения расчетных показателей в иных областях

3.5.Область применения расчетных показателей

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение  1 Перечень законодательных и нормативных документов.

Приложение 2 Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства местного значения границы земельных участков и зоны планируемого размещения которых отображаются в документах территориального планирования муниципальных образований

(схемах территориального планирования муниципальных районов, генеральных планах городских округов, поселений)

Приложение 3 Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений.

Приложение   4  Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания, их размещение, размеры земельных участков.

Приложение   5  Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

микрорайонного и районного уровня, их размещение,

размеры земельных участков

Приложение   6  Классификация рекреационных объектов и их размещение

ВВЕДЕНИЕ

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Сандовский район»  Тверской области разработаны на основании действующего законодательства о градостроительной деятельности, с учетом  региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской (в редакции Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп) и в соответствии с Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений, установленным Постановлением администрации Сандовского района  №5 от 25.01.2017г.

Содержание местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района соответствует части 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и включает в себя:

1)	основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

2)	материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3)	правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Подготовка  местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района;

2)  плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района;

3) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах муниципального района, и заинтересованных лиц.

Перечень нормативных и правовых актов Российской Федерации, Тверской области и Сандовского района, используемых при разработке настоящих нормативов, приведен в приложении 1.

Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, соответствуют терминам и определениям, используемым:

- в федеральных законах;

- в законах Тверской области;

- в национальных стандартах и сводах правил;

- в региональных нормативах градостроительного проектирования Тверской области.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Общая организация и зонирование территории муниципального образования  «Сандовский  район» Тверской области.

Пространственная организация территории муниципального образования «Сандовский район» Тверской области осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; законом Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Тверской области»; законом Тверской области от 18 января 2005 года №4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных районов» и законом Тверской области от 28.02.2005 №44-ЗО

«Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования «Сандовский район»,  Тверской области и наделении их статусом городского, сельского поселения».

Сандовский район имеет смежные границы с Молоковским, Лесным, Весьегонским,Максатихинским муниципальными районами Тверской области а также с Устюженским районом Вологодской области и Пестовским райном Новгородской области.

В границах Сандовского района расположены одно городское и четыре сельских поселений: Городское поселение «Посёлок Сандово», Большемалинское сельское поселение, Лукинское сельское поселение, Соболинское сельское поселение, Топоровское сельское поселение.

Общая площадь территории Сандовского района составляет 160284 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения        		   61,100 /38  тыс.га/%

- земли населенных пунктов                                    	   6.839/4,3     тыс.га/%

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения       1,155/0,72     тыс.га/%

- земли лесного фонда					                 88,47/55,2     тыс.га/%

в т.ч. земли особо охраняемых территорий                             1.902/2     тыс.га/%

- земли запаса                                                                                 2,71/1,68 тыс.га/%

- земли водного фонда					                      0         тыс.га/%

Земли водного фонда на территории района отсутствуют.

Численность населения Сандовского  района по данным Росстата

на 01.01 2016г. составляет 5709 человек.

  - Перечень объектов местного значения муниципального района.

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Виды объектов местного значения муниципального района, подлежащих на основании части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации   отображению на схеме территориального планирования муниципального района, определены законом Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» (в ред. Закона Тверской области от 02.07.2014 N 55-ЗО).

К видам объектов местного значения муниципального района относятся:

1) в области электро- и газоснабжения:

объекты, необходимые для организации электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района:

- Понижающие станции: ПС 550 кВ, ПС 220 кВ, ПС 110 кВ, ПС 35 кВ

- Линии электропередач: 550 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ

- Газораспределительные станции (ГРС)

- Магистральный газопровод высокого давления

- Газонакопительная станция (ГНС)

- Газопровод среднего давления;

- Газораспределительный пункт;

2) в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:

объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечения безопасности дорожного движения на них:

Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

- Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный) Разделительное ограждение

- Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003

- Площадки отдыха

3) в области образования:

объекты, в которых (на территории которых) размещаются образовательные организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей (за исключением организаций дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которых осуществляется органами государственной власти Тверской области):

-Общеобразовательные школы,

- Внешкольные учреждения;

- Межшкольные учебно-производственные комбинаты;

-Детские сады;

- Детские лагеря отдыха;

- Турбазы

4) в области здравоохранения:

объекты, предназначенные для предоставления услуг населению в области здравоохранения:

-Стационары

-Поликлиники,

-Амбулатории,

-Аптечные киоски,

-Фельшерский, фельшерско-акушерский пункт

-Станция(подстанция) скорой помощи

-Выдвижной пункт медицинской  помощи

5) в области физической культуры и массового спорта:

объекты, предназначенные для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района (объекты спорта, отвечающие требованиям проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района):

- Дома спорта,

- Спортивные центры,

- Детско-юношеская спортивная школа

- Бассейн

-Территория плоскостных спортивных сооружений: спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты

- Закрытые спортивные сооружения

6) в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов:

объекты (территории), предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов:

- Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные      объекты:

-Полигон твердых бытовых отходов,

- Полигон промышленных отходов

- Скотомогильник

-Мусороперерабатывающий завод

7) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района:

а) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов местного самоуправления муниципального района:

- административно-управленческое учреждение.

б) объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не отнесенные к объектам регионального значения, опасные объекты и территории возможных зон катастрофического затопления (заражения, поражения) муниципального района:

- пожарное депо;

- объект аварийно-спасательной службы;

- опорный пункт охраны правопорядка;

- ПРУ

в) межпоселенческие места захоронения, объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг: (межпоселенческие места захоронений - места погребения, расположенные на территории муниципального района, на которых в равной степени всем жителям района обеспечиваются гарантии погребения с учетом их волеизъявления);

-кладбище

- бюро ритуального обслуживания

г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для формирования и содержания муниципального архива муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений:

- муниципальный архив района;

д) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и развития местного традиционного народного художественного творчества:

- дом традиционного народного художественного творчества;

- библиотека;

- музыкальная школа;

-парк,

-сквер

-площадки для отдыха

е)объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

-Отделение связи

-Объекты общественного питания

- Продовольственные магазины

-Непродовольственные магазины

-Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению

- Продовольственная ярмарка;

- Объекты бытового обслуживания

ж) особо охраняемые природные территории местного значения, лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории муниципального района:

-

ж) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения по работе с детьми и молодежью:

Социально-реалибитационный центр для несовершеннолетних

з) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения в области библиотечного обслуживания населения:

- межпоселенческие библиотеки

и) объекты (территории), предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья:

- районные  акватории

-пляж

-набережная

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности

населения объектами местного значения муниципального района.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

1.3.1. Расчетные показатели в области электроснабжения.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электроснабжения поселений муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких объектов.

При проектировании электроснабжения населенных пунктов определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 2.06.2006.

Укрупненные показатели электропотребления в населенных пунктах допускается принимать в соответствии с рекомендуемыми нормами электропотребления (приложение 1 настоящих нормативов).

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице :

| Категория городского населенного пункта | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, кв. м/чел. | Городской населенный пункт (район) |
| --- | --- | --- |
|  |  | с плитами на природном газе, кВт/чел. | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |
|  |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |
|  |  |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |
| Крупный | 27,4 | 0,48 | 0,7 | 0,42 | 0,57 | 0,79 | 0,52 |
| Средний | 29,0 | 0,43 | 0,55 | 0,40 | 0,52 | 0,65 | 0,50 |
| Малый | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,5 | 0,62 | 0,49 |

Примечания.

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.

2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

- для районов городского населенного пункта с газовыми плитами - 1,2 - 1,6;

- для районов городского населенного пункта с электроплитами - 1,1 - 1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие - к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием различных административных учреждений, учебных, научных, проектных организаций, предприятий торговли, общественного питания, зрелищных предприятий и др.

Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы перспективного развития сетей распределительного электросетевого комплекса (РСК) Тверской области с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

До разработки схемы перспективного развития электрических сетей РСК Тверской области напряжением 35 - 200 вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей РСК на более высокий класс среднего напряжения.

Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 - 110 - 220 - 500 кВ

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35 - 110/10 кВ.

При проектировании в сельских населенных пунктах следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35 кВ.

При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94.

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов РСК необходимо:

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35 - 220 кВ;

- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 20 кВ с учетом всех потребителей населенных пунктов и прилегающих к ним районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования.

Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.

Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии

Для вновь проектируемых ВЛ, допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях, м, от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 - для ВЛ напряжением 500 кВ;

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Санитарные разрывы от крайних проводов ВЛ до границ территорий садоводческих (дачных) объединений принимаются с соответствии с требованиями п. 4.3.3 настоящих нормативов.

Для ВЛ также устанавливаются охранные зоны:

- участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстоянии, м:

- 15 - для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 - для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;

- 30 - для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

-для кабельных линий по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

Для подводных кабельных линий должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле на незастроенных территориях, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

На территории населенных пунктов трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и "Положения о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 02.06.2006.

Понизительные подстанции с трансформаторами, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует проектировать закрытого типа.

В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных подстанций, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.

В спальных корпусах различных организаций, в общеобразовательных и других образовательных организациях проектирование встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп)

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.

Проектирование новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается.

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

На подходах к подстанции, распределительным и переходным пунктам следует предусматривать технические коридоры и полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110-220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га.

Территория подстанции должна быть ограждена. Ограждение может не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*.

Проектирование систем электроснабжения на территориях, подверженных опасным инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями ПУЭ

1.3.2. Расчетные показатели в области газоснабжения.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области газоснабжения поселений муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких объектов.

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Тверской области.

Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.

Размещение магистральных газопроводов по территории населенных пунктов не допускается.

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице:

| Классификация газопроводов по давлению | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ <*> | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | Iа категории | Природный | Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего | Природный и СУГ | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого | Природный и СУГ | До 0,005 включительно |

--------------------------------

<*> СУГ - сжиженный углеводородный газ.

При проектировании давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими установками для потребителей не должно превышать следующих значений, МПа:

- производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства - 1,2;

- производственные здания прочие - 0,6;

- бытовые здания промышленных предприятий отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания - 0,3;

- административные здания - 0,005;

- котельные:

- отдельно стоящие на территории производственных предприятий - 1,2;

- то же, на территории населенных пунктов - 0,6;

- пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий - 0,6;

- пристроенные, встроенные и крышные общественных, административных и бытовых зданий - 0,3;

- пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий - 0,005;

- общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового оборудования не допускается) и складские - 0,005;

- жилые здания - 0,003.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами.

Расходы газа потребителями следует определять:

- для промышленных предприятий по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для существующего жилищно-коммунального сектора в соответствии со СНиП 2.04.08-87*.

При проектировании укрупненный показатель потребления газа, куб. м/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м) допускается принимать:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 18;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) - 220.

Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

- 10 тыс. т/год - 6;

- 20 тыс. т/год - 7;

- 40 тыс. т/год - 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Расстояния от ограждений ГРС,до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории городских населенных пунктов - 15 м;

Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети до соседних объектов определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Таблица 68

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |
| --- | --- |
|  | зданий и сооружений | железнодорожных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 |  |

Примечания.

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

Проектирование наружных газопроводов, резервуаров, баллонных установок СУГ и их размещение следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела "Зоны инженерной инфраструктуры" (подраздел "Размещение инженерных сетей") настоящих нормативов.

Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, общеобразовательных организаций, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается.

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп)

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, за исключением зданий ГРП.

Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878.

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:

- возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ). Для населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек решение об оснащении газораспределительных систем АСУ ТП РГ принимается эксплуатирующими организациями или заказчиком.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений допускается проектирование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003.

Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс дыми при этом следует выполнять выше кровли здания.

Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается.

Проектирование объектов газоснабжения на территории малоэтажной застройки следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела "Зоны инженерной инфраструктуры" (подраздел "Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки") настоящих нормативов.

Проектирование газораспределительных систем на территориях, подверженных опасным инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91.

Территория применения расчетных показателей в границах Сандовского района.

1.3.3. Расчетные показатели в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием с твердым покрытием 75% общей протяженности автомобильных дорог местного значения, остальные автомобильные дроги -35% могут иметь ПГС покрытие. Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смешенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов

Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий, 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40%. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

Площадки отдыха следует предусматривать через 25 - 35 км - на дорогах категории III и 45 - 55 км - на дорогах категории IV.

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не устанавливается.

Территория применения расчетных показателей в границах Сандовского района

1.3.4. Расчетные показатели в области образования.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателен |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания образовательных учреждений (школы), детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочии | По демографической структуре охват 1)100% от возрастной группы 7 - 18 лет - ориентировочно 93 места на 1000 жителей для Ощеобразовательных организации 2) По демографической структуре охват в пределах 85% от возрастной группы 0 - 7 лет - ориентировочно 52 места на 1000 жителей для Дошкольные образовательные организации ; охват в пределах 100% - ориентировочно 61 места на 1000 жителей для Дошкольные образовательные организации | Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений: - для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 мин (в одну сторону) транспортной доступности; - для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 мин (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км. Примечание: транспортному обслуживанию подлежат учащиеся, проживающие на расстоянии свыше 1 км от школы. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора специальным обслуживающим транспортом не должен превышать 500 м. Остановка для транспорта должна иметь твердое покрытие и оборудована навесом, огражденным с трех сторон | Сандовский район |

1.3.5. Расчетные показатели в области здравоохранения.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателен |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание медицинских пунктов и аналогичные объекты предназначенные для исполнения полномочии | Не менее 1 объекта на жилую группу (поселение) | Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 30 мин. | Сандовский район |
| Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь: поликлиники | 22 посещений в смену на 1000 человек |  |  |
| Амбулатории | 50 кв. м общей площади на 1000 человек |  |  |
| Аптечные киоски, аптеки | 10 кв. м общей площади на 1000 человек |  |  |

1.3.6. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких объектов.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателен |
| --- | --- | --- | --- |
| Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты | Не менее 1 объекта на каждое поселение | Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин. | Сандовский район |
| Закрытые спортивные сооружения | 30 кв. м общей площади на 1000 жителей |  | Сандовский район |

1.3.7. Расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких объектов.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателен |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты | Не менее 1 объекта | Транспортная доступность для жителей поселения не более 90 мин. | Сандовский район |

1.3.8.  Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности  таких объектов.

| Наименование объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Территория применения расчетных показателен |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный таким функциональным назначениям | Не менее 1 объекта | Пешеходно-транспортная доступность - не более 45 мин. | Сандовский район |
| Учреждения культуры | 50кв. м общей площади на 1000 жителей |  | Сандовский муниципальный район |
| Объекты предупреждения и зашиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствии проявлении терроризма и экстремизма в границах муниципального района | Не менее 1 объекта | Пешеходно-транспортная доступность - не более 60 мин. | Поселения Сандовского района |
| Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |
| Продовольственные магазины | 100 кв. м торговой площади на 1000 жителей |  | Сандовский муниципальный район |
| Непродовольственные магазины | 180 кв. м торговой площади на 1000 жителей |  | Сандовский муниципальный район |
| Отделение связи | 1объект на жилую группу(поселение) |  | Сандовский муниципальный район |
| Объекты общественного питания, Объекты бытового обслуживания Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению | В совокупности, не менее 1 объекта каждого вида | Пешеходно-транспортная доступность от административных центров поселений - не более 45 мин | Сандовский муниципальный район |

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Обоснованием расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов, является учет основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, определенных в статье 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе:

-  обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;

- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;

- ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

2.1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района приняты в соответствии с рекомендуемым приложением Ж Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения приняты  с учетом предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленных в соответствующих разделах региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области.

В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, определены объекты местного значения, для которых обосновываются значения расчетных показателей.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения ……………………..района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений. При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных	нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения муниципального района,	расчетные показатели	максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Сандовского района устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти предельные значения.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

1)	социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования  «Сандовский район» Тверской области;

2)	планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Сандовский район» Тверской области;

3)	предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения муниципального района, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие района в целом либо одновременно двух и более поселений входящих в состав района.

Виды объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочии органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности муниципального района, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Виды объектов местного значения муниципального района, указанные в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определены законом Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования» (в ред. Закона Тверской области от 02.07.2014 № 55-ЗО).

2.2.	Обоснование включения объектов в перечень объектов местного значения муниципального района

2.2.1.	Объекты электроснабжения

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Объекты электроснабжения: - линии электропередач - 35 кВ; ……………………………110 кВ; …………………………….220 кВ; …………………………….550 кВ - понижающие станции: ………………………..ПС 550 кВ; ………………………..ПС 220 кВ; ……………………… ПС 110 кВ; ……………………….. ПС 35 кВ | пункт 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; пункт 1 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; прил. 6 РНГП. |

2.2.2.	Объекты газоснабжения

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Объекты газоснабжения: - магистральный газопровод высокого давления; - газопровод среднего давления; - газораспределительная станция; - газораспределительный пункт; - газонаполнительная станция; | пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; пункт 1 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; прил. 6 РНГП |

2.2.3. Объекты местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием; - пешеходный переход (наземный, надземный, подземный); - разделительное ограждение; | пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них. а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; пункт 2 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; прил. 6 РНГП. |

2.2.4. Объекты для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района.

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - автобусные остановки - площадки отдыха; - объекты дорожного сервиса; - станции техобслуживания; - автозаправочные станции; - рекламные конструкции; | пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской осуществление иных полномочий в области использования Федерации": создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района; пункт 2 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; прил. 6 РНГП |

2.2.5. Объекты местного значения муниципального района в области образования

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Здания образовательных учреждений: - общеобразовательные школы, - внешкольные учреждения; - межшкольные учебно-производственные комбинаты; - детские сады; - детские лагеря отдыха; - турбазы для семейного отдыха; | пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф'З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансово-му обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время; пункт 3 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; прил. 6 РНГП |

2.2.6. Объекты местного значения муниципального района в области здравоохранения

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Лечебно-профилактические учреждения: - больничные учреждения; - амбулаторно-поликлинические учреждения; - учреждения скорой медицинской помощи; - фельдшерско-акушерские пункты; - учреждения охраны материнства и детства; | пункт 12 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф'З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющем функции по медико-санитарном обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; прил. 6 РНГП |

2.2.7. Виды объектов местного значения муниципального района в области физической культуры н массового спорта

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| - дом спорта, - крытый или открытый бассейн, - спортивный центр; - физкультурно-оздоровительный комплекс; - открытые плоскостные сооружения; - яхтклуб, лодочная станция; - спортивные трассы; - пляж; - парк культуры и отдыха; | пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф'З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятии муниципального района; пункт 4 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; прил. 6 РНГП |

2.2.8 Объект местного значения муниципального района в области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов: - полигон твердых бытовых отходов; - полигон промышленных отходов; - скотомогильник; - мусороперерабатывающий завод; | пункт 14 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф'З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": организация утилизации и переработка бытовых и промышленных отходов; пункт 5 статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; прил. 6 РНГП |

2.2.9. Виды объектов местного значения муниципального района в иных областях

в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

| Наименование объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Учреждения культуры: - дом культуры; - дом традиционного народного художественного творчества; - библиотека; - музыкальная школа; - муниципальный архив района; | пункты 19, 19.1, 19.2 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры: создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; пункт 6в, 6д, 6ж, 6з, статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; прил. 6 РНГП |
| - объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района: - пожарное депо; - объект аварийно-спасательной службы; - опорный пункт охраны правопорядка; - ПРУ - объекты связи; - объекты общественного питания; - объекты торговли; - объекты бытового обслуживания - муниципальный архив; - рынок для торговли продукцией: сельскохозяйственного производства; - продовольственная ярмарк; | пункты 6.1, 21 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера пункт 6б, 6и статьи 3 Закона Тверской области от 03.10.2013 №87-ЗО «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования»; прил. 6 РНГП пункт 18 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания. торговли и бытового обслуживания; прил. 6 РНГП пункт 25 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф'З "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству. |

2.3. Сведения о социально-демографическом составе и  плотности населения на территории муниципального образования «Сандовский район»Тверской области

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района.

На территории муниципального образования «Сандовский район» Тверской области плотность населения на 01.01.2016 год составляет     4,24 чел/кв.м.

В структуре  населения около 55 % женщин, около 45% мужчин.

Возрастная структура населения:

- население до трудоспособного возраста…917чел.;       0.9/  16,1            .тыс.чел/%;

-население в трудоспособном возрасте ….2713 чел ;         2.7/  47,5             тыс.чел/%;

-население старше трудоспособного возраста 2079чел.;                                                                  21/  36,4 тыс.чел/%;

2.4. Сведения о плане и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Сандовский район» Тверской области

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района.

Учет плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района в местных нормативов градостроительного проектирования обусловлен необходимостью учета планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в соответствии с принятыми планом и программами.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий района, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие этих территорий.

В плане комплексного социально-экономического развития   Сандовского  района уделено внимание сохранению существующей сети учреждений образования, культуры, здравоохранения, дорог местного значения, развитию туризма.

- ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Сандовский район» Тверской области обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории     Сандовского   района, независимо от их организационно-правовой формы:

-  органами государственной власти Тверской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации социально-экономическим условиям на территории района, при принятии решений о развитии застроенных территорий муниципальных образований района;

- разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения района;

- судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

Обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории предусмотрена частью 2 статьи 20, частью 3 статьи 24, пунктом 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

3.1. Правила применения расчетных показателей при реализации плана и программ комплексного социально-экономического развития

При подготовке плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, нормативы градостроительного проектирования муниципального района являются одним из основных источников обоснования при выборе объекта местного значения муниципального района для включения в план и программы и последующего обоснования места его размещения.

При разработке плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования из основной части нормативов градостроительного проектирования выбираются планируемые к созданию объекты местного значения муниципального района и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения определяются места расположения таких объектов.

3.2. Правила применения расчетных показателей при работе с  документами территориального планирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района применяются

- при подготовке и утверждении проекта Схемы территориального планирования Сандовского района, а также при внесении в нее изменений;

- при проверке и согласовании проекта Схемы территориального планирования Сандовского района, а также при внесении в нее изменений с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, а также при внесении в них изменений;

- при проверке и согласовании проектов Генеральных планов поселений, а также при внесении в них изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов поселений, а также по проектам внесения в них изменений.

При подготовке и утверждении Схемы территориального планирования Сандовского района, а также при  внесении в нее изменений	осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального района в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района, населения муниципального района, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

При проверке и согласовании проекта Схемы территориального планирования Сандовского района, а также проекта  внесения в нее изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования, в том числе учет предельных значений расчетных показателей.

При подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, а также  при внесении в них изменений; при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального района в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

При проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов поселений и

проектам внесения изменений в Генеральные планы поселений, осуществляется контроль за размещением объектов местного значения муниципального района согласно нормативам градостроительного проектирования муниципального района.

3.3. Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района применяются:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории;

- при проверке подготовленной документации по планировке территории;

- при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий.

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального района в части соблюдение минимального уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального района, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

При проверке подготовленной документации по планировке территории проверяется соблюдение нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных планов, в том числе и положений нормативов градостроительного проектирования муниципального района, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

3.4. Правила применения расчетных показателей в иных областях

Расчетные	показатели	минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной	доступности	 таких объектов для населения муниципального района применяются:

- при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения района объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности проверяется соблюдение требования, что в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской	Федерации, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района, населения Сандовского района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Сандовского района проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования муниципального района, в части соблюдения расчетных показателей.

3.5. Область применения расчетных показателей

Настоящие нормативы градостроительного проектирования муниципального района действуют на всей территории муниципального образования «Сандовский район».Тверской области

Нормативы градостроительного проектирования муниципального района«Сандовский район»  Тверской области распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений                              района, конкретизируют требования СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального района и внесенные в них изменения  утверждаются представительным органом местного самоуправления –  Собранием депутатов Сандовского района.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Сандовский район» Тверской области применяются в следующих случаях:

- при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития района;

- при подготовке и согласовании проекта Схемы территориального планирования Сандовского района, а также проекта внесения в нее изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при утверждении Схемы территориального планирования Сандовского района, а также проекта внесения в нее изменений;

- при подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, а также проектов внесения в них изменений;

- при согласовании проектов Генеральных планов поселений, а также проектов внесения в них изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов поселений, а также по проектам внесении в них изменений;

- при подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки поселений;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории;

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий:

- при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий поселений:

- при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности:

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района.

Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

Приложение 1

Перечень законодательных и нормативных документов.

| 1. | Градостроительный Кодекс Российской Федерации |
| --- | --- |
| 2 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации |
| 3 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области |
| 4 | Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений, утвержденное Постановлением администрации Сандовского района №5 от 25.01.2017г. |
| 5 | Федеральный закон от 29.12.2004г №191-ФЗ «Об введении в действие Градостроительного Кодекса Кодекс Российской Федерации» |

Приложение2

Рекомендуемый перечень

объектов капитального строительства местного значения границы земельных участков и зоны

планируемого размещения которых отображаются в документах

территориального планирования муниципальных образований

(схемах территориального планирования муниципальных районов,

генеральных планах городских округов, поселений)

(в ред. Постановления Правительства Тверской области

от 23.05.2014 N 254-пп)

| N п/п | Вопросы местного значения | Объекты капитального строительства местного значения | Муниципальный район | Городской округ | Поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация электроснабжения | Понижающие станции: |  |  |  |
|  |  | ПС 550 кВ | + | + |  |
|  |  | ПС 220 кВ | + | + | + |
|  |  | ПС 110 кВ | + | + | + |
|  |  | ПС 35 кВ | + | + | + |
|  |  | ПС 10 кВ |  | + | + |
|  |  | Линии электропередач: |  |  |  |
|  |  | 550 кВ | + |  |  |
|  |  | 220 кВ | + | + | + |
|  |  | 110 кВ | + | + | + |
|  |  | 35 кВ | + | + | + |
|  |  | 10 кВ |  | + | + |
|  |  | ГРЭС |  | + |  |
|  |  | ТЭЦ |  | + |  |
| 2. | Организация газоснабжения | Газораспределительные станции | + | + | + |
|  |  | Магистральный газопровод высокого давления | + | + | + |
|  |  | Газораспределительный пункт |  | + | + |
|  |  | Газопровод высокого давления |  | + | + |
|  |  | Газопровод среднего давления |  | + | + |
| 3. | Организация связи | Магистральные сети связи | + |  |  |
|  |  | Автоматическая телефонная станция |  | + | + |
|  |  | Вышка связи |  | + | + |
|  |  | Телевизионный ретранслятор |  | + | + |
|  |  | Радиотрансляционная станция |  | + | + |
|  |  | Сети связи |  | + | + |
| 4. | Организация теплоснабжения | ТЭЦ |  | + |  |
|  |  | Котельная |  | + | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + | + |
| 5. | Организация водоснабжения | Водозабор |  | + | + |
|  |  | Водоочистные сооружения |  | + | + |
|  |  | Насосная станция |  | + | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + | + |
| 6. | Организация водоотведения | Канализационные очистные сооружения |  | + | + |
|  |  | Головная канализационная станция |  | + | + |
|  |  | Канализационная насосная станция |  | + | + |
|  |  | Магистральные сети |  | + | + |
| 7. | Организация снабжения топливом | Газохранилище |  | + | + |
|  |  | Газгольдер |  | + | + |
|  |  | Склады топлива (угля, дров) |  | + | + |
| 8. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов | + |  |  |
|  |  | Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа |  | + |  |
|  |  | Автомобильные дороги местного значения в границах поселения вне границ населенного пункта |  |  | + |
|  |  | Улицы и дороги в границах населенного пункта, кроме дорог общего пользования |  | + | + |
| 9. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Тверской области; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в организациях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, городского округа; организация отдыха детей в каникулы | Дошкольные общеобразовательные организации |  | + |  |
|  |  | Общеобразовательные организации |  |  |  |
|  |  | - начального общего образования |  | + |  |
|  |  | - основного общего образования |  | + |  |
|  |  | - среднего общего образования |  | + |  |
|  |  | Внешкольные организации |  | + |  |
|  |  | Межшкольные учебно-производственные комбинаты |  | + |  |
|  |  | Детские лагеря отдыха |  | + |  |
|  |  | Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми |  | + |  |
|  |  | Туристические базы для семей с детьми |  | + |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп) |
| 10. | Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | Медицинские организации, в том числе |  | + |  |
|  |  | Организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь |  | + |  |
|  |  | Организации охраны материнства и детства |  | + |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп) |
| 11. | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Полигон твердых бытовых отходов | + | + | + |
|  |  | Полигон промышленных отходов | + | + | + |
|  |  | Скотомогильник | + | + | + |
|  |  | Мусороперерабатывающий завод | + | + |  |
| 12. | Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг | Кладбище | + | + | + |
|  |  | Бюро ритуального обслуживания | + | + |  |
|  |  | Дом траурных обрядов | + | + | + |
|  |  | Крематорий | + | + |  |
| 13. | Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания <*> | Магазины продовольственных товаров |  | + | + |
|  |  | Магазины непродовольственных товаров |  | + | + |
|  |  | Рыночные комплексы |  | + | + |
|  |  | Предприятия общественного питания |  | + | + |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания населения) |  | + | + |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания (производственные предприятия централизованного выполнения заказов) |  | + | + |
|  |  | Прачечные |  | + | + |
|  |  | Химчистки |  | + | + |
|  |  | Бани |  | + | + |
|  |  | Отделения почтовой связи |  | + | + |
| 14. | Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | Социальный жилищный фонд |  | + | + |
| 15. | Организация библиотечного обслуживания населения | Центральная библиотека |  | + |  |
|  |  | Юношеская библиотека |  | + |  |
|  |  | Детская библиотека |  | + |  |
|  |  | Городская (сельская) библиотека |  | + | + |
|  |  | Библиотечный пункт |  | + | + |
| 16. | Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | Клуб |  | + | + |
|  |  | Театр |  | + |  |
|  |  | Цирк |  | + |  |
|  |  | Концертный зал |  | + |  |
|  |  | Кинотеатр |  | + |  |
|  |  | Музей |  | + | + |
|  |  | Учреждение религиозно- культового назначения |  | + | + |
| 17. | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Физкультурно- спортивные залы |  | + | + |
|  |  | Крытые ледовые арены |  | + |  |
|  |  | Бассейны |  | + |  |
|  |  | Открытые плоскостные сооружения |  | + | + |
| 18. | Формирование архивных фондов | Архив |  | + | + |
| 19. | Организация охраны общественного порядка муниципальной милицией | Отделение милиции |  | + |  |
|  |  | Опорный пункт охраны правопорядка |  | + |  |
| 20. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Пожарная часть |  | + | + |
|  |  | Пожарное депо |  | + | + |
|  |  | Пожарный пункт |  | + | + |
| 21. | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Парк, сад |  | + | + |
|  |  | Сквер, бульвар |  | + | + |
|  |  | Площадки для отдыха |  | + | + |
|  |  | Аквапарк |  | + |  |
|  |  | Пляж |  | + | + |
|  |  | Набережная |  | + | + |
| 22. | Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований на территории городского округа (поселения) | Объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования) |  | + | + |
| 23. | Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно- оздоровительных местностей и курортов местного значения | Санаторно-курортные организации | + | + | + |
| (в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп) |
| 24. | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Бизнес-инкубатор | + | + | + |
|  |  | Технопарк | + | + |  |

Примечания.

1. Знаком "+" отмечены объекты, которые для данного типа муниципального образования являются объектами местного значения и должны быть размещены в муниципальном образовании.

2. Расчет количества, мощности и вместимости объектов, размеры земельных участков, их размещение следует определять по нормативам, приведенным в соответствующих разделах настоящих нормативов.

Приложение3

Рекомендуемая номенклатура

открытых плоскостных физкультурно-спортивных

и физкультурно-рекреационных сооружений

I. Игровые площадки

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |
| --- | --- |
|  | игровое поле | зоны безопасности площадки | градостроительные параметры |
|  | длина | ширина | по длине | по ширине | длина | ширина |
| Бадминтон | 13,4 | 6,1 | 1,2 | 1,5 | 15,9 | 9,1 |
| Баскетбол | 26 | 14 | 2 | 2 | 30 | 18 |
| Волейбол | 18 | 9 | 2,5 | 2,5 | 24 | 15 |
| Гандбол | 40 | 20 | 2 | 1 | 44 | 23 |
| Городки | 26 - 30 | 13 - 15 | - | - | 30 | 15 |
| Теннис: площадка для игры | 23,8 | 11 | 6,11 | 3,5 | 36 | 18 |
| Теннис: площадка с тренировочной стенкой | - | - | - | - | 16 - 20 | 12 - 18 |
| Теннис настольный (один стол) | 2,74 | 1,52 | 2 | 1,5 | 7,7 | 4,3 |

Примечание. При проектировании площадки для спортивных игр (кроме площадок для игры в городки) следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, как правило, 15° в каждую из сторон.

Ориентация площадки для игры в городки должна обеспечивать направление игры на север, северо-восток, в крайнем случае - на восток.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких площадок для спортивных игр одного вида не более одной трети этих площадок допускается ориентировать продольными осями в направлении восток - запад.

Проектирование мест для зрителей следует ориентировать на север или восток.

II. Игровые поля

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |
| --- | --- |
|  | игровое поле | зона безопасности | градостроительные параметры |
|  | длина | ширина | передняя сторона | боковая сторона | длина | ширина |
| Лапта | 40 - 55 | 25 - 40 | 5 20 | 5 - 10 | - | - |
| Футбол | 90 - 110 | 60 - 75 | 4 - 8 | 2 - 4 | 120 | 80 |
|  | 105 | 68 |  |  |  |  |
| Хоккей на траве | 91,4 | 55 | 4 - 8 | 3 - 5 | 99,4 | 61 |

Примечание. При проектировании полей для спортивных игр с воротами (футбол, хоккей на траве и т.п.) их следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допускается отклонение в любую сторону, не превышающее 20°. Поле для бейсбола следует ориентировать с запада на восток.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких спортивных полей одного вида допускается ориентация не более одной трети этих полей в направлении восток - запад.

III. Места для занятия легкой атлетикой

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |
| --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Прыжки в длину и тройной прыжок | 54 | 5 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 3,25 |
| Прыжки в высоту | 19 | 35 |
| в том числе сектор для разбега (при размещении вне спортивного ядра) | 15 | 35 |
| Прыжки с шестом | 52 | 8 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 1,25 |
| Толкание ядра | 27,5 | 20 |
| в том числе: площадка под кольцо | 2,4 | 2,4 |
| сектор для приземления ядра | 24 | 20 |
| Метание диска и (или) молота | 90 | 65 |
| в том числе: площадка под кольцо | 2,7 | 2,7 |
| сектор для приземления снарядов (при размещении вне спортивного ядра) | 83 | 65 |
| Метание копья | 130 | 60 |
| в том числе: дорожка для разбега | 30 | 4 |
| сектор для приземления копья (при размещении вне спортивного ядра) | 100 | 60 |
| Бег по прямой | 130 | по числу отдельных дорожек |
| Бег (ходьба) по кругу | 400 | то же |

Примечания.

1. При проектировании полей открытых мест для занятия легкой атлетикой их следует объединять с футбольным полем в одно общее сооружение - футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро (спортивная арена).

2. Компоновка и количество мест для занятия легкой атлетикой в составе спортивного ядра определяются заданием на проектирование в зависимости от местных условий.

3. Размеры спортивного ядра следует проектировать в соответствии с требованиями к размерам футбольного поля, круговой легкоатлетической беговой дорожки остальных мест для занятия легкой атлетикой, не совмещающихся друг с другом и используемых одновременно.

IV. Комплексные физкультурно-игровые площадки

| Возрастная группа занимающихся | Элементы комплексной площадки <*> |
| --- | --- |
|  | площадка для подвижных игр и общеразвивающих упражнений, кв. м | замкнутый контур беговой дорожки |
|  |  | длина, м | ширина, м |
|  |  | общая | в том числе прямого участка |  |
| дети от 7 до 10 лет | 50 | 60 | не менее 15 | 1,2 |
| дети старше 10 до 14 лет | 100 | 150 | не менее 30 | 1,5 |
| дети старше 14 лет и взрослые | 250 | 200 | не менее 60 | 2 |

Примечание. Комплексная площадка может проектироваться на одном общем участке или располагаться раздельно по элементам в пределах функциональных территорий, в том числе в группе жилых зданий.

V. Площадки для пляжных игровых видов спорта

| Вид спорта | Планировочные размеры (включая зону безопасности), м |
| --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Пляжный футбол | 30 | 20 |
| Пляжный волейбол | 24 - 26 | 14 - 18 |

Примечание. Площадки для пляжных игровых видов спорта рекомендуется в составе оборудованных пляжей в прибрежных зонах водоемов, в парках и на озелененных территориях.

Количество площадок определяется с учетом местных условий, площади и вместимости пляжа или емкости рекреационной территории. Рекомендуется размещать не менее двух площадок.

Приложение 4

I. Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

и размеры земельных участков

│  Учреждения,  │Единица │Рекомендуемая обеспеченность│Размер земельного│    Примечание     │

│ предприятия,  │измере- │      на 1000 жителей       │    участка,     │                   │

│  сооружения   │ния     │   (в пределах минимума)    │  кв. м/единица  │                   │

│               │        ├────────────┬───────────────┤    измерения    │                   │

│               │        │ городской  │   сельское    │                 │                   │

│               │        │   округ,   │   поселение   │                 │                   │

│               │        │ городское  │               │                 │                   │

│               │        │ поселение  │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│       1       │   2    │     3      │       4       │        5        │         6         │

├───────────────┴────────┴────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────────┤

│                                 I. Учреждения образования                                 │

├───────────────┬────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┤

│Дошкольная     │1 место │Расчет   по   демографии   с│Определяется     │Уровень            │

│организация    │        │учетом численности детей    │расчетом        в│обеспеченности     │

│               │        │52 - 61     │13 - 15        │зависимости    от│детей (0 -  7  лет)│

│               │        │            │               │вместимости     в│дошкольными        │

│               │        │            │               │соответствии    с│организациями:     │

│               │        │            │               │СанПиН           │городские округа  и│

│               │        │            │               │2.4.1.2660-10    │городские поселения│

│               │        │            │               │                 │- 85 - 100%;       │

│               │        │            │               │                 │сельские  поселения│

│               │        │            │               │                 │- 70 - 85%.        │

│               │        │            │               │                 │Нормативы  удельных│

│               │        │            │               │                 │показателей   общей│

│               │        │            │               │                 │площади    основных│

│               │        │            │               │                 │видов    дошкольных│

│               │        │            │               │                 │организаций:       │

│               │        │            │               │                 │городские округа  и│

│               │        │            │               │                 │городские поселения│

│               │        │            │               │                 │- 13,89 - 15,99 кв.│

│               │        │            │               │                 │м,         сельские│

│               │        │            │               │                 │поселения - 10,49 -│

│               │        │            │               │                 │19,59  кв.   м   (в│

│               │        │            │               │                 │зависимости      от│

│               │        │            │               │                 │вместимости,      в│

│               │        │            │               │                 │соответствии      с│

│               │        │            │               │                 │распоряжением      │

│               │        │            │               │                 │Правительства РФ от│

│               │        │            │               │                 │03.07.1996         │

│               │        │            │               │                 │N 1063-р)          │

├───────────────┼────────┼────────────┴───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Общеобразова-  │1 место │Расчет   по   демографии   с│При вместимости: │Уровень      охвата│

│тельная  школа,│        │учетом     уровня     охвата│до 400 мест - 50;│школьников  I  - ХI│

│лицей, гимназия│        │школьников               для│400 - 500 мест  -│классов - 100%.    │

│               │        │ориентировочных расчетов    │60;              │Нормативы  удельных│

│               │        │93          │65             │500 - 600 мест  -│показателей   общей│

│               │        │            │               │50;              │площади      зданий│

│               │        │            │               │600 - 800 мест  -│общеобразовательных│

│               │        │            │               │40;              │учреждений:        │

│               │        │            │               │800 - 1100 мест -│городские округа  и│

│               │        │            │               │33;              │городские поселения│

│               │        │            │               │1100 - 1500  мест│- 16,96 - 31,73 кв.│

│               │        │            │               │- 17 (в  условиях│м,         сельские│

│               │        │            │               │реконструкции    │поселения - 10,07 -│

│               │        │            │               │возможно         │22,25  кв.   м   (в│

│               │        │            │               │уменьшение     на│зависимости      от│

│               │        │            │               │20%)             │вместимости,      в│

│               │        │            │               │                 │соответствии      с│

│               │        │            │               │                 │распоряжением      │

│               │        │            │               │                 │Правительства    РФ│

│               │        │            │               │                 │от       03.07.1996│

│               │        │            │               │                 │N 1063-р)          │

├───────────────┼────────┼────────────┴───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Школы-интернаты│1 место │По        заданию         на│При вместимости: │При  размещении  на│

│               │        │проектирование, но не  менее│200  - 300 мест -│земельном   участке│

│               │        │1,3                         │70;              │школы        здания│

│               │        │                            │300 -  500 мест -│интерната          │

│               │        │                            │65;              │(спального корпуса)│

│               │        │                            │500 и более  мест│площадь  земельного│

│               │        │                            │- 45             │участка     следует│

│               │        │                            │                 │увеличить на 0,2 га│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Учреждения     │1 место │По        заданию         на│По  таблице    II│Размеры жилой зоны,│

│начального     │        │проектирование, но не  менее│настоящего       │учебных           и│

│профессиональ- │        │8,7                         │приложения       │вспомогательных    │

│ного           │        │                            │                 │хозяйств, полигонов│

│образования    │        │                            │                 │и   автодромов    в│

│               │        │                            │                 │указанные   размеры│

│               │        │                            │                 │не входят.         │

│               │        │                            │                 │Нормативы  удельных│

│               │        │                            │                 │показателей   общей│

│               │        │                            │                 │площади  учреждений│

│               │        │                            │                 │начального         │

│               │        │                            │                 │профессионального  │

│               │        │                            │                 │образования:       │

│               │        │                            │                 │городские   округа,│

│               │        │                            │                 │городские         и│

│               │        │                            │                 │сельские  поселения│

│               │        │                            │                 │- 13,56 - 26,26 кв.│

│               │        │                            │                 │м,  (в  зависимости│

│               │        │                            │                 │от  вместимости,  в│

│               │        │                            │                 │соответствии      с│

│               │        │                            │                 │распоряжением      │

│               │        │                            │                 │Правительства    РФ│

│               │        │                            │                 │от       03.07.1996│

│               │        │                            │                 │N 1063-р)          │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Учреждения     │1 место │По        заданию         на│По   таблице   II│Размеры   земельных│

│среднего       │        │проектирование, но не  менее│настоящего       │участков могут быть│

│профессионально│        │16,5                        │приложения       │увеличены  на   50%│

│го образования │        │                            │                 │для         учебных│

│               │        │                            │                 │заведений          │

│               │        │                            │                 │сельскохозяйственно│

│               │        │                            │                 │го         профиля,│

│               │        │                            │                 │размещаемых       в│

│               │        │                            │                 │сельских           │

│               │        │                            │                 │поселениях.       В│

│               │        │                            │                 │условиях           │

│               │        │                            │                 │реконструкции   для│

│               │        │                            │                 │учебных   заведений│

│               │        │                            │                 │гуманитарного      │

│               │        │                            │                 │профиля    возможно│

│               │        │                            │                 │уменьшение на 30%  │

│               │        │                            │                 │Нормативы  удельных│

│               │        │                            │                 │показателей   общей│

│               │        │                            │                 │площади  учреждений│

│               │        │                            │                 │среднего           │

│               │        │                            │                 │профессионального  │

│               │        │                            │                 │образования - 14,39│

│               │        │                            │                 │-22,51  кв.  м,  (в│

│               │        │                            │                 │зависимости      от│

│               │        │                            │                 │вместимости,      в│

│               │        │                            │                 │соответствии      с│

│               │        │                            │                 │распоряжением      │

│               │        │                            │                 │Правительства    РФ│

│               │        │                            │                 │от       03.07.1996│

│               │        │                            │                 │N 1063-р)          │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Высшие  учебные│1 место │По        заданию         на│Зоны       высших│Размер   земельного│

│заведения      │        │проектирование, но не  менее│учебных заведений│участка вуза  может│

│               │        │26,6                        │(учебная   зона),│быть  уменьшен   на│

│               │        │                            │га,  на  1   тыс.│40%   в    условиях│

│               │        │                            │студентов:       │реконструкции.     │

│               │        │                            │университеты,    │При кооперированном│

│               │        │                            │вузы  технические│размещении         │

│               │        │                            │-    4    -    7;│нескольких вузов на│

│               │        │                            │сельскохозяйствен│одном       участке│

│               │        │                            │ные  -  5  -   7;│суммарную          │

│               │        │                            │медицинские,     │территорию         │

│               │        │                            │фармацевтические │земельных  участков│

│               │        │                            │-    3    -    5;│учебных   заведений│

│               │        │                            │экономические,   │рекомендуется      │

│               │        │                            │педагогические,  │сокращать на 20%.  │

│               │        │                            │культуры,        │Нормативы  удельных│

│               │        │                            │искусства,       │показателей   общей│

│               │        │                            │архитектуры - 2 -│площади  учреждений│

│               │        │                            │4;      институты│высшего образования│

│               │        │                            │повышения        │- 3,1 - 15,3 кв. м,│

│               │        │                            │квалификации    и│(в  зависимости  от│

│               │        │                            │заочные  вузы   -│вместимости,      в│

│               │        │                            │соответственно   │соответствии      с│

│               │        │                            │профилю         с│распоряжением      │

│               │        │                            │коэффициентом    │Правительства    РФ│

│               │        │                            │0,5;             │от       03.07.1996│

│               │        │                            │специализирован- │N 1063-р)          │

│               │        │                            │ная  зона  -   по│                   │

│               │        │                            │заданию        на│                   │

│               │        │                            │проектирование;  │                   │

│               │        │                            │спортивная зона -│                   │

│               │        │                            │1   -   2;   зона│                   │

│               │        │                            │студенческих     │                   │

│               │        │                            │общежитий - 1,5 -│                   │

│               │        │                            │3.           Вузы│                   │

│               │        │                            │физической       │                   │

│               │        │                            │культуры   -   по│                   │

│               │        │                            │заданию        на│                   │

│               │        │                            │проектирование   │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Внешкольные    │1 место │10%    от    общего    числа│По   заданию   на│Предусматривается  │

│учреждения     │        │школьников, в том  числе  по│проектирование   │определенный  охват│

│               │        │видам зданий, %:            │                 │детей   дошкольного│

│               │        │дом  детского  творчества  -│                 │возраста.          │

│               │        │3,3;                        │                 │В          сельских│

│               │        │станция юных техников - 0,9;│                 │поселениях    места│

│               │        │станция  юных натуралистов -│                 │для     внешкольных│

│               │        │0,4;                        │                 │учреждений         │

│               │        │станция юных туристов - 0,4;│                 │рекомендуется      │

│               │        │детско-юношеская  спортивная│                 │предусматривать   в│

│               │        │школа - 2,3;                │                 │зданиях            │

│               │        │детская  школа  искусств или│                 │общеобразовательных│

│               │        │музыкальная, художественная,│                 │школ               │

│               │        │хореографическая школа - 2,7│                 │                   │

├───────────────┴────────┴────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┤

│                 II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения                  │

├───────────────┬────────┬────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────┤

│Стационары всех│1 койка │По   заданию│Участковая     │При  вместимости:│Число          коек│

│типов         с│        │на  проекти-│больница,      │до 50 коек - 300;│(врачебных        и│

│вспомогательны-│        │рование, оп-│расположенная в│50  -  100 коек -│акушерских)     для│

│ми зданиями   и│        │ределяемому │городском   или│300 - 200;       │беременных женщин и│

│сооружениями   │        │органами    │сельском       │100  - 200 коек -│рожениц            │

│               │        │здравоохра- │поселении,     │200 - 140;       │рекомендуется   при│

│               │        │нения, но не│обслуживает    │200  - 400 коек -│условии          их│

│               │        │менее 13,47 │комплекс       │140 - 100;       │выделения из общего│

│               │        │            │сельских       │400  - 800 коек -│числа          коек│

│               │        │            │поселений.    С│100 - 80;        │стационаров -  0,85│

│               │        │            │учетом         │800 - 1000 коек -│коек  на   1   тыс.│

│               │        │            │численности    │80 - 60;         │жителей (в  расчете│

│               │        │            │населения      │свыше 1000 коек -│на     женщин     в│

│               │        │            │возможна       │60               │возрасте  15  -  49│

│               │        │            │сельская       │(в       условиях│лет).              │

│               │        │            │участковая     │реконструкции    │Норму для детей  на│

│               │        │            │больница       │возможно         │1   койку   следует│

│               │        │            │               │уменьшение     на│принимать         с│

│               │        │            │               │25%).            │коэффициентом 1,5. │

│               │        │            │               │Размеры       для│Площадь     участка│

│               │        │            │               │больниц         в│родильных     домов│

│               │        │            │               │пригородной  зоне│следует принимать с│

│               │        │            │               │следует          │коэффициентом 0,7  │

│               │        │            │               │увеличивать:     │                   │

│               │        │            │               │инфекционных    и│                   │

│               │        │            │               │онкологических  -│                   │

│               │        │            │               │на           15%;│                   │

│               │        │            │               │туберкулезных   и│                   │

│               │        │            │               │психиатрических -│                   │

│               │        │            │               │на           25%;│                   │

│               │        │            │               │восстановительно-│                   │

│               │        │            │               │го   лечения  для│                   │

│               │        │            │               │взрослых   -   на│                   │

│               │        │            │               │20%,  для детей -│                   │

│               │        │            │               │на 40%           │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Амбулаторно-   │1  посе-│По   заданию│С        учетом│0,1  га  на   100│Размеры   земельных│

│поликлиническая│щение  в│на          │системы        │посещений       в│участков стационара│

│сеть,          │смену   │проектирован│расселения     │смену,   но    не│и      поликлиники,│

│диспансеры  без│        │ие,         │возможна       │менее 0,3  га  на│объединенных в одно│

│стационара     │        │определяемом│сельская       │объект           │лечебно-           │

│               │        │у   органами│амбулатория (на│                 │профилактическое   │

│               │        │здравоохране│20%       менее│                 │учреждение,        │

│               │        │ния,  но  не│общего         │                 │определяются       │

│               │        │менее 18,15 │норматива)     │                 │раздельно        по│

│               │        │            │               │                 │соответствующим    │

│               │        │            │               │                 │нормам   и    затем│

│               │        │            │               │                 │суммируются        │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Консультативно-│кв.    м│По   заданию│               │0,3 - 0,5  га  на│Размещение возможно│

│диагностический│общей   │на    проек-│               │объект           │при        лечебном│

│центр          │площади │тирование   │               │                 │учреждении,        │

│               │        │            │               │                 │предпочтительно   в│

│               │        │            │               │                 │областном центре   │

├───────────────┼────────┼────────────┴───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Фельдшерский   │1 объект│По заданию на проектирование│0,2 га           │                   │

│или            │        │                            │                 │                   │

│фельдшерско-   │        │                            │                 │                   │

│акушерский     │        │                            │                 │                   │

│пункт          │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┬───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Станция        │1  авто-│0,1         │               │0,05  га   на   1│В   пределах   зоны│

│(подстанция)   │мобиль  │            │               │автомобиль, но не│15-минутной        │

│скорой помощи  │        │            │               │менее 0,1 га     │доступности      на│

│               │        │            │               │                 │специальном        │

│               │        │            │               │                 │автомобиле         │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Выдвижной пункт│1  авто-│            │0,2            │0,05  га   на   1│В   пределах   зоны│

│медицинской    │мобиль  │            │               │автомобиль, но не│30-минутной        │

│помощи         │        │            │               │менее 0,1 га     │доступности      на│

│               │        │            │               │                 │специальном        │

│               │        │            │               │                 │автомобиле         │

├───────────────┼────────┼────────────┴───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Аптека         │        │По        заданию         на│0,2 - 0,3  га  на│Возможно встроенно-│

│               │        │проектирование,             │объект           │пристроенное.     В│

│               │        │ориентировочно              │                 │сельских           │

│               │        │            │               │                 │поселениях,     как│

│               │1 учреж-│1 на 10 тыс.│1 на  6,2  тыс.│                 │правило,        при│

│               │дение   │жителей     │жителей        │                 │амбулатории и ФАП  │

│               │        │            │               │                 │                   │

│               │кв.    м│50,0        │14,0           │                 │                   │

│               │общей   │            │               │                 │                   │

│               │площади │            │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┴───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Молочные  кухни│порций в│4                           │0,015  га  на   1│                   │

│(для  детей  до│сутки   │                            │тыс.   порций   в│                   │

│1 года)        │на     1│                            │сутки,   но    не│                   │

│               │ребенка │                            │менее 0,15 га    │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Раздаточные    │кв.    м│0,3                         │По   заданию   на│Встроенные         │

│пункты молочных│общ.    │                            │проектирование   │                   │

│кухонь         │площади │                            │                 │                   │

│               │на     1│                            │                 │                   │

│               │ребенка │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┬───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Центр          │1 центр │1         на│               │По   заданию   на│Возможно встроенно-│

│социального    │        │городской   │               │проектирование   │пристроенное       │

│обслуживания   │        │округ,      │               │                 │                   │

│пенсионеров   и│        │городское   │               │                 │                   │

│инвалидов      │        │поселение   │               │                 │                   │

│               │        │или       по│               │                 │                   │

│               │        │заданию   на│               │                 │                   │

│               │        │проектирова-│               │                 │                   │

│               │        │ние         │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Центр          │1 центр │1         на│               │По   заданию   на│Возможно встроенно-│

│социальной     │        │городской   │               │проектирование   │пристроенное       │

│помощи семье  и│        │округ,      │               │                 │                   │

│детям          │        │городское   │               │                 │                   │

│               │        │поселение   │               │                 │                   │

│               │        │или,      из│               │                 │                   │

│               │        │расчета    1│               │                 │                   │

│               │        │учреждение  │               │                 │                   │

│               │        │на  50  тыс.│               │                 │                   │

│               │        │жит.        │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Специализиро-  │1 объект│1  на   10,0│               │То же            │Возможно встроенно-│

│ванные         │        │тыс.   детей│               │                 │пристроенное       │

│учреждения  для│        │или       по│               │                 │                   │

│несовершенно-  │        │заданию   на│               │                 │                   │

│летних,        │        │проектирова-│               │                 │                   │

│нуждающихся   в│        │ние         │               │                 │                   │

│социальной     │        │            │               │                 │                   │

│реабилитации   │        │            │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Реабилитацион- │1 объект│По   заданию│               │То же            │Возможно встроенно-│

│ные центры  для│        │на    проек-│               │                 │пристроенное       │

│детей         и│        │тирование,  │               │                 │При    наличии    в│

│подростков    с│        │но не  менее│               │                 │городском    округе│

│ограниченными  │        │1 на 10 тыс.│               │                 │или поселении менее│

│возможностями  │        │детей       │               │                 │1,0  тыс.  детей  с│

│               │        │            │               │                 │ограниченными      │

│               │        │            │               │                 │возможностями      │

│               │        │            │               │                 │создается 1 центр  │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Отделения      │1 объект│1   на   120│               │То же            │Возможно  встроено-│

│социальной     │        │человек     │               │                 │пристроенные       │

│помощи на  дому│        │данной      │               │                 │                   │

│для     граждан│        │категории   │               │                 │                   │

│пенсионного    │        │граждан     │               │                 │                   │

│возраста      и│        │            │               │                 │                   │

│инвалидов      │        │            │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Специализиро-  │1 объект│1   на    30│               │То же            │То же              │

│ванные         │        │человек     │               │                 │                   │

│отделения      │        │данной      │               │                 │                   │

│социально-     │        │категории   │               │                 │                   │

│медицинского   │        │граждан     │               │                 │                   │

│обслуживания на│        │            │               │                 │                   │

│дому        для│        │            │               │                 │                   │

│граждан        │        │            │               │                 │                   │

│пенсионного    │        │            │               │                 │                   │

│возраста      и│        │            │               │                 │                   │

│инвалидов      │        │            │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Отделения      │1 объект│1   на   400│               │То же            │То же              │

│срочного       │        │тыс.        │               │                 │                   │

│социального    │        │населения   │               │                 │                   │

│обслуживания   │        │            │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Дом-интернат   │1 место │3,0         │               │То же            │Размещение возможно│

│для престарелых│        │            │               │                 │в пригородной зоне.│

│с  60   лет   и│        │            │               │                 │Нормы       расчета│

│инвалидов      │        │            │               │                 │следует уточнять  в│

│               │        │            │               │                 │зависимости      от│

│               │        │            │               │                 │социально-         │

│               │        │            │               │                 │демографических    │

│               │        │            │               │                 │особенностей       │

├───────────────┼────────┼────────────┴───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Специализиро-  │1 место │3,0                         │При вместимости: │То же              │

│ванный         │        │                            │до   200  мест  -│                   │

│дом-интернат   │        │                            │125;             │                   │

│для    взрослых│        │                            │200 - 400 мест  -│                   │

│(психоневроло- │        │                            │100;             │                   │

│гический)      │        │                            │400 - 600 мест  -│                   │

│               │        │                            │80               │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Специальные    │1 чел.  │60                          │                 │То же              │

│жилые  дома   и│        │                            │                 │                   │

│группы  квартир│        │                            │                 │                   │

│для   ветеранов│        │                            │                 │                   │

│войны и труда и│        │                            │                 │                   │

│одиноких       │        │                            │                 │                   │

│престарелых  (с│        │                            │                 │                   │

│60 лет)        │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Специальные    │1 чел.  │0,5                         │                 │То же              │

│жилые  дома   и│        │                            │                 │                   │

│группы  квартир│        │                            │                 │                   │

│для   инвалидов│        │                            │                 │                   │

│на     креслах-│        │                            │                 │                   │

│колясках   и их│        │                            │                 │                   │

│семей          │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Детские        │1 место │3,0                         │То же            │То же              │

│дома-интернаты │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Дом-интернат   │1 место │2,0                         │То же            │То же              │

│для      детей-│        │                            │                 │                   │

│инвалидов      │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Приют для детей│1       │По        заданию         на│По   заданию   на│То же              │

│и   подростков,│объект  │проектирование, но не  менее│проектирование   │                   │

│оставшихся  без│        │1 на 10,0 тыс. детей        │                 │                   │

│попечения      │        │                            │                 │                   │

│родителей      │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Дома    ночного│1 объект│1   на   городской    округ,│То же            │Нормы       расчета│

│пребывания,    │        │городское поселение  или  по│                 │следует принимать в│

│социальные     │        │заданию на проектирование   │                 │зависимости      от│

│приюты,  центры│        │                            │                 │необходимого уровня│

│социальной     │        │                            │                 │социальной  помощи,│

│адаптации      │        │                            │                 │уточнять          в│

│               │        │                            │                 │зависимости      от│

│               │        │                            │                 │социально-         │

│               │        │                            │                 │демографических    │

│               │        │                            │                 │особенностей       │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Санатории  (без│1 место │5,87                        │125 - 150        │В          условиях│

│туберкулезных) │        │                            │                 │реконструкции      │

│               │        │                            │                 │размеры    участков│

│               │        │                            │                 │допускается        │

│               │        │                            │                 │уменьшать,  но   не│

│               │        │                            │                 │более чем на 25%   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Санатории   для│1 место │0,7                         │145 - 170        │То же              │

│родителей     с├────────┼────────────────────────────┤                 │                   │

│детьми        и│1 место │3,1                         │                 │                   │

│детские        │тыс.    │                            │                 │                   │

│санатории  (без│детей   │                            │                 │                   │

│туберкулезных) │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Санатории-     │1 место │0,3                         │70 - 100         │При  размещении   в│

│профилактории  │        │                            │                 │границах    города,│

│               │        │                            │                 │допускается        │

│               │        │                            │                 │уменьшать   размеры│

│               │        │                            │                 │земельных участков,│

│               │        │                            │                 │но не более чем  на│

│               │        │                            │                 │10%                │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Санаторные     │1 место │0,7                         │200              │                   │

│детские лагеря │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Дома     отдыха│1 место │0,8                         │120 - 130        │                   │

│(пансионаты)   │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Дома отдыха    │1 место │0,01                        │140 - 150        │                   │

│(пансионаты)   │        │                            │                 │                   │

│для   семей   с│        │                            │                 │                   │

│детьми         │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Базы     отдыха│1 место │По заданию на проектирование│140 - 160        │                   │

│предприятий   и│        │                            │                 │                   │

│организаций,   │        │                            │                 │                   │

│молодежные     │        │                            │                 │                   │

│лагеря         │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Курортные      │1 место │То же                       │65 - 75          │                   │

│гостиницы      │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Детские лагеря │1 место │0,05                        │150 - 200        │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Оздоровительные│1 место │0,05                        │175 - 200        │                   │

│лагеря  старше-│        │                            │                 │                   │

│классников     │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Дачи дошкольных│1 место │По заданию на проектирование│120 - 140        │                   │

│организаций    │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Туристские     │1 место │По        заданию         на│50 - 75          │При  размещении   в│

│гостиницы      │        │проектирование,             │                 │общественных       │

│               │        │ориентировочно 5 - 9        │                 │центрах,    размеры│

│               │        │                            │                 │земельных  участков│

│               │        │                            │                 │допускается        │

│               │        │                            │                 │принимать по нормам│

│               │        │                            │                 │установленным   для│

│               │        │                            │                 │коммунальных       │

│               │        │                            │                 │гостиниц           │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Туристские базы│1 место │То же                       │65 - 80          │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Туристские базы│1 место │То же                       │95 - 120         │                   │

│для   семей   с│        │                            │                 │                   │

│детьми         │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Загородные базы│1 место │                            │По   заданию   на│                   │

│отдыха, турбазы│        │                            │проектирование   │                   │

│выходного  дня,│        │                            │                 │                   │

│рыболовно-     │        │                            │                 │                   │

│охотничьи базы:│        │                            │                 │                   │

│с ночлегом     │        │10 - 15                     │                 │                   │

│               │        │                            │                 │                   │

│без ночлега    │        │72 - 112                    │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Мотели         │1 место │2 - 3                       │75 - 100         │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Кемпинги       │1 место │5 - 9                       │135 - 150        │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Приюты         │1 место │То же                       │35 - 50          │                   │

├───────────────┴────────┴────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┤

│                          III. Учреждения культуры и искусства                             │

├───────────────┬────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┤

│Помещения   для│кв.    м│50 - 60                     │По   заданию   на│В  административном│

│культурно-     │общей   │                            │проектирование   │центре             │

│массовой       │площади │                            │                 │муниципального     │

│работы,  досуга│        │                            │                 │района    создается│

│и  любительской│        │                            │                 │межпоселенческие   │

│деятельности   │        │                            │                 │учреждения клубного│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤типа    с     целью│

│Танцевальные   │1 место │6                           │То же            │создания    условий│

│залы           │        │                            │                 │для     обеспечения│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤поселений  услугами│

│Клубы          │1 место │80                          │То же            │организации  досуга│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤и создания  условий│

│Кинотеатры     │1 место │25 - 35                     │То же            │для        развития│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤местного           │

│Театры         │1 место │5 - 8                       │То же            │традиционного      │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤народного          │

│Концертные залы│1 место │3,5 - 5                     │То же            │художественного    │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤творчества,        │

│Музеи          │1 учреж-│1 - 2 на муниципальный район│То же            │информационно-     │

│               │дение   │                            │                 │методические центры│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤с             целью│

│Выставочные    │1 учреж-│1 - 2 на муниципальный район│То же            │методического      │

│залы           │дение   │                            │                 │обеспечения        │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤учреждений клубного│

│Цирки          │1 место │3,5 - 5                     │То же            │типа.              │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤Рекомендуется      │

│Лектории       │1 место │2                           │То же            │формировать  единые│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤комплексы       для│

│Видеозалы, залы│кв.    м│3                           │То же            │организации        │

│аттракционов   │общей   │                            │                 │культурно-массовой │

│               │площади │                            │                 │и     физкультурно-│

│               │        │                            │                 │оздоровительной    │

│               │        │                            │                 │работы          для│

│               │        │                            │                 │использования      │

│               │        │                            │                 │учащимися         и│

│               │        │                            │                 │населением       (с│

│               │        │                            │                 │суммированием      │

│               │        │                            │                 │нормативов)       в│

│               │        │                            │                 │пределах пешеходной│

│               │        │                            │                 │доступности      не│

│               │        │                            │                 │более 500 м.       │

│               │        │                            │                 │Удельный        вес│

│               │        │                            │                 │танцевальных залов,│

│               │        │                            │                 │кинотеатров       и│

│               │        │                            │                 │клубов    районного│

│               │        │                            │                 │значения           │

│               │        │                            │                 │рекомендуется     в│

│               │        │                            │                 │размере 40 - 50%.  │

│               │        │                            │                 │Минимальное   число│

│               │        │                            │                 │мест     учреждений│

│               │        │                            │                 │культуры          и│

│               │        │                            │                 │искусства принимать│

│               │        │                            │                 │для         крупных│

│               │        │                            │                 │городов            │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Универсальные  │1 место │6 - 9                       │То же            │Размещение,        │

│спортивно-     │        │                            │                 │вместимость       и│

│зрелищные залы,│        │                            │                 │размеры   земельных│

│в том  числе  с│        │                            │                 │участков           │

│искусственным  │        │                            │                 │планетариев,       │

│льдом          │        │                            │                 │выставочных залов и│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤музеев определяются│

│Городские      │тыс. ед.│                            │То же            │заданием         на│

│массовые       │хранения│                            │                 │проектирование.    │

│библиотеки при │--------│                            │                 │Цирки,   концертные│

│населении      │место   │                            │                 │залы,   театры    и│

│города, тыс.   │        │                            │                 │планетарии         │

│чел.:          │        │                            │                 │предусматривать   в│

│               │        │ 4                          │                 │городах           с│

│свыше 50       │        │---                         │                 │населением 250 тыс.│

│               │        │ 2                          │                 │чел.  и  более,   а│

│               │        │                            │                 │кинотеатры   -    в│

│               │        │4 - 4,5                     │                 │поселениях с числом│

│10 - 50        │        │-------                     │                 │жителей не менее 10│

│               │        │2 - 3                       │                 │тыс. чел.          │

│               │        │(для научных,  универсальных│                 │Универсальные      │

│               │        │и         специализированных│                 │спортивно-зрелищные│

│               │        │библиотек -  по  заданию  на│                 │залы              с│

│               │        │проектирование)             │                 │искусственным льдом│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤предусматривать,   │

│Дополнительно в│тыс. ед.│                            │То же            │как   правило,    в│

│центральной    │хранения│                            │                 │городах  -  центрах│

│городской      │место   │                            │                 │систем расселения с│

│библиотеке  при│        │                            │                 │числом      жителей│

│населении      │        │                            │                 │свыше 100 тыс. чел.│

│города,    тыс.│        │                            │                 │                   │

│чел.:          │        │                            │                 │                   │

│               │        │                            │                 │                   │

│               │        │0,2                         │                 │                   │

│101 - 250      │        │---                         │                 │                   │

│               │        │0,2                         │                 │                   │

│               │        │                            │                 │                   │

│               │        │0,3                         │                 │                   │

│51 - 100       │        │---                         │                 │                   │

│               │        │0,3                         │                 │                   │

│               │        │                            │                 │                   │

│               │        │0,5                         │                 │                   │

│50 и менее     │        │---                         │                 │                   │

│               │        │0,3                         │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Клубы  сельских│1 место │                            │То же            │Меньшую вместимость│

│поселений   или│        │                            │                 │клубов и  библиотек│

│их групп,  тыс.│        │                            │                 │следует   принимать│

│чел.:          │        │                            │                 │для    больших    и│

│свыше 0,2 до 1 │        │до 300                      │                 │крупных поселений  │

│свыше 1 до 3   │        │300 - 230                   │                 │                   │

│свыше 3 до 5   │        │230 - 190                   │                 │                   │

│свыше 5 до 10  │        │190 - 140                   │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤                   │

│Сельские       │тыс. ед.│6 - 7,5                     │То же            │                   │

│массовые       │хранения│-------                     │                 │                   │

│библиотеки на 1│--------│5 - 6                       │                 │                   │

│тыс. чел. зоны │ место  │                            │                 │                   │

│обслуживания   │        │                            │                 │                   │

│(из     расчета│        │                            │                 │                   │

│30-минутной    │        │                            │                 │                   │

│доступности)   │        │                            │                 │                   │

│для    сельских│        │                            │                 │                   │

│поселений   или│        │                            │                 │                   │

│их групп,  тыс.│        │                            │                 │                   │

│чел.:          │        │                            │                 │                   │

│свыше 1 до 3   │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤                   │

│               │        │5 - 6                       │                 │                   │

│свыше 3 до 5   │        │-----                       │                 │                   │

│               │        │4 - 5                       │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤                   │

│               │        │4,5 - 5                     │                 │                   │

│свыше 5 до 10  │        │-------                     │                 │                   │

│               │        │3 - 4                       │                 │                   │

├───────────────┴────────┴────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┤

│                          IV. Физкультурно-спортивные сооружения                           │

├───────────────┬────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┤

│Территория     │га      │0,7 - 0,9                   │0,7 - 0,9        │Физкультурно-      │

│плоскостных    │        │                            │                 │спортивные         │

│спортивных     │        │                            │                 │сооружения     сети│

│сооружений     │        │                            │                 │общего  пользования│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤следует  объединять│

│Спортивные     │кв.    м│350                         │По   заданию   на│со      спортивными│

│залы,   в   том│площади │                            │проектирование,  │объектами          │

│числе:         │пола    │                            │но    не    менее│образовательных    │

│               │зала    │                            │указанного      в│школ    и    других│

│общего         │        │60 - 80                     │примечании       │учебных  заведений,│

│пользования    │        │                            │                 │учреждений отдыха и│

│специализиро-  │        │190 - 220                   │                 │культуры          с│

│ванные         │        │                            │                 │возможным          │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤сокращением        │

│Спортивно-     │кв.    м│70 - 80                     │То же            │территории.     Для│

│тренажерный зал│общей   │                            │                 │малых     поселений│

│повседневного  │площади │                            │                 │нормы расчета залов│

│обслуживания   │        │                            │                 │и         бассейнов│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤необходимо         │

│Детско-        │кв.    м│10                          │1,5 - 1,0  га  на│принимать с  учетом│

│юношеская      │площади │                            │объект           │минимальной        │

│спортивная     │пола    │                            │                 │вместимости        │

│школа          │зала    │                            │                 │объектов         по│

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┤технологическим    │

│Бассейн        │кв.    м│20 - 25                     │То же            │требованиям.       │

│(открытый     и│зеркала │                            │                 │Комплексы          │

│закрытый общего│воды    │                            │                 │физкультурно-      │

│пользования)   │        │                            │                 │оздоровительных    │

│               │        │                            │                 │площадок           │

│               │        │                            │                 │предусматриваются в│

│               │        │                            │                 │каждом поселении. В│

│               │        │                            │                 │поселениях с числом│

│               │        │                            │                 │жителей от 2  до  5│

│               │        │                            │                 │тыс.        следует│

│               │        │                            │                 │предусматривать    │

│               │        │                            │                 │один спортивный зал│

│               │        │                            │                 │площадью 540 кв. м.│

│               │        │                            │                 │Доступность        │

│               │        │                            │                 │физкультурно-      │

│               │        │                            │                 │спортивных         │

│               │        │                            │                 │сооружений         │

│               │        │                            │                 │городского значения│

│               │        │                            │                 │не должна превышать│

│               │        │                            │                 │30    мин.     Долю│

│               │        │                            │                 │физкультурно-      │

│               │        │                            │                 │спортивных         │

│               │        │                            │                 │сооружений,        │

│               │        │                            │                 │размещаемых в жилом│

│               │        │                            │                 │районе,     следует│

│               │        │                            │                 │принимать от  общей│

│               │        │                            │                 │нормы,           %:│

│               │        │                            │                 │территории  -   35,│

│               │        │                            │                 │спортивные  залы  -│

│               │        │                            │                 │50, бассейны - 45  │

├───────────────┴────────┴────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┤

│                            V. Торговля и общественное питание                             │

├───────────────┬────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┤

│Торговые центры│кв.    м│280         │300            │Торговые   центры│В   норму   расчета│

│               │торг.   │            │               │местного значения│магазинов          │

│               │площади │            │               │с          числом│непродовольственных│

├───────────────┼────────┼────────────┴───────────────┤обслуживаемого   │товаров  в  городах│

│Магазин  продо-│кв.    м│100                         │населения,   тыс.│входят комиссионные│

│вольственных   │торг.   │                            │чел.:            │магазины из расчета│

│товаров        │площади │                            │от 4 до 6 - 0,4 -│10 кв.  м  торговой│

│               │        │                            │0,6 га на объект;│площади   на   1000│

├───────────────┼────────┼────────────┬───────────────┤от 6 до 10 -  0,6│чел.               │

│Магазин  непро-│кв.    м│180         │200            │- 0,8 -"-;       │В     садоводческих│

│довольственных │торг.   │            │               │от 10 до 15 - 0,8│объединениях       │

│товаров        │площади │            │               │- 1,1 -"-;       │продовольственные  │

│               │        │            │               │от 15 до 20 - 1,1│магазины    следует│

│               │        │            │               │- 1,3 -"-.       │предусматривать  из│

│               │        │            │               │Торговые   центры│расчета  80  кв.  м│

│               │        │            │               │малых   городских│торговой площади на│

│               │        │            │               │поселений       и│1000 чел.          │

│               │        │            │               │сельских         │                   │

│               │        │            │               │поселений       с│                   │

│               │        │            │               │числом   жителей,│                   │

│               │        │            │               │тыс. чел.:       │                   │

│               │        │            │               │до 1 - 0,1 -  0,2│                   │

│               │        │            │               │га;              │                   │

│               │        │            │               │от 1 до 3 - 0,2 -│                   │

│               │        │            │               │0,4 га;          │                   │

│               │        │            │               │от 3 до 4 - 0,4 -│                   │

│               │        │            │               │0,6 га           │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Магазин        │кв.    м│6           │-              │от 5 до 6 - 0,6 -│Возможно встроенно-│

│кулинарии      │торг.   │            │               │1,0 га;          │пристроенные       │

│               │площади │            │               │от 7 до 10 -  1,0│                   │

│               │        │            │               │- 1,2 га.        │                   │

│               │        │            │               │Предприятия      │                   │

│               │        │            │               │торговли,  кв.  м│                   │

│               │        │            │               │торговой площади:│                   │

│               │        │            │               │до 250 - 0,08  га│                   │

│               │        │            │               │на  100   кв.   м│                   │

│               │        │            │               │торговой площади;│                   │

│               │        │            │               │от 250 до  650  -│                   │

│               │        │            │               │0,08 - 0,06 -"-; │                   │

│               │        │            │               │от 650 до 1500  -│                   │

│               │        │            │               │0,06 - 0,04 -"-; │                   │

│               │        │            │               │от 1500 до 3500 -│                   │

│               │        │            │               │0,04    -    0,02│                   │

│               │        │            │               │-"-;             │                   │

│               │        │            │               │свыше 3500 - 0,02│                   │

│               │        │            │               │-"-              │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Мелкооптовый   │кв.    м│По   заданию│               │                 │По    заданию    на│

│рынок, ярмарка │общей   │на  проекти-│               │                 │проектирование     │

│               │площади │рование     │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Рыночный       │кв.    м│24          │               │7 - 14 кв. м на 1│1  торговое   место│

│комплекс       │торг.   │            │               │кв.  м   торговой│принимается       в│

│розничной      │площади │            │               │площади:         │размере  6  кв.   м│

│торговли       │        │            │               │14  -  при  торг.│торговой площади   │

│               │        │            │               │площади комплекса│                   │

│               │        │            │               │до 600 кв. м;    │                   │

│               │        │            │               │7  -  -"-   свыше│                   │

│               │        │            │               │3000 кв. м       │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│База продоволь-│кв.    м│По   заданию│               │По   заданию   на│                   │

│ственной       │общей   │на    проек-│               │проектирование   │                   │

│и       овощной│площади │тирование   │               │                 │                   │

│продукции     с│        │            │               │                 │                   │

│мелко-оптовой  │        │            │               │                 │                   │

│продажей       │        │            │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┴───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Предприятие    │1  поса-│40                          │При  числе  мест,│В городах - центрах│

│общественного  │дочное  │                            │га на 100 мест:  │туризма расчет сети│

│питания        │место   │                            │до  50  -  0,2  -│предприятий        │

│               │        │                            │0,25;            │общественного      │

│               │        │                            │от 50  до  150  -│питания принимать с│

│               │        │                            │0,15 - 0,2;      │учетом   временного│

│               │        │                            │свыше 150 - 0,1  │населения.         │

│               │        │                            │                 │Потребность       в│

│               │        │                            │                 │предприятиях       │

│               │        │                            │                 │общественного      │

│               │        │                            │                 │питания          на│

│               │        │                            │                 │производственных   │

│               │        │                            │                 │предприятиях,     в│

│               │        │                            │                 │учреждениях,       │

│               │        │                            │                 │организациях      и│

│               │        │                            │                 │учебных  заведениях│

│               │        │                            │                 │рассчитывается   по│

│               │        │                            │                 │нормативам   на   1│

│               │        │                            │                 │тыс.     работающих│

│               │        │                            │                 │(учащихся)        в│

│               │        │                            │                 │максимальную смену.│

│               │        │                            │                 │В  производственных│

│               │        │                            │                 │зонах      сельских│

│               │        │                            │                 │поселений    и    в│

│               │        │                            │                 │других       местах│

│               │        │                            │                 │приложения труда, а│

│               │        │                            │                 │также  на   полевых│

│               │        │                            │                 │станах          для│

│               │        │                            │                 │обслуживания       │

│               │        │                            │                 │работающих   должны│

│               │        │                            │                 │предусматриваться  │

│               │        │                            │                 │предприятия        │

│               │        │                            │                 │общественного      │

│               │        │                            │                 │питания из  расчета│

│               │        │                            │                 │220 мест на 1  тыс.│

│               │        │                            │                 │работающих        в│

│               │        │                            │                 │максимальную смену.│

│               │        │                            │                 │Заготовочные       │

│               │        │                            │                 │предприятия        │

│               │        │                            │                 │общественного      │

│               │        │                            │                 │питания            │

│               │        │                            │                 │рассчитываются   по│

│               │        │                            │                 │норме -  300  кг  в│

│               │        │                            │                 │сутки  на  1   тыс.│

│               │        │                            │                 │чел.    Для     зон│

│               │        │                            │                 │массового    отдыха│

│               │        │                            │                 │населения в больших│

│               │        │                            │                 │городских округах и│

│               │        │                            │                 │городских          │

│               │        │                            │                 │поселениях  следует│

│               │        │                            │                 │учитывать     нормы│

│               │        │                            │                 │предприятий        │

│               │        │                            │                 │общественного      │

│               │        │                            │                 │питания: 1,1 -  1,8│

│               │        │                            │                 │места  на  1   тыс.│

│               │        │                            │                 │чел.               │

├───────────────┴────────┴────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┤

│             VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания            │

├───────────────┬────────┬────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────┤

│Предприятия    │1       │5           │4              │на   10   рабочих│Возможно встроенно-│

│бытового       │рабочее │            │               │мест          для│пристроенное       │

│обслуживания   │место   │            │               │предприятий      │                   │

│населения      │        │            │               │мощностью,       │                   │

│               │        │            │               │рабочих мест:    │                   │

│               │        │            │               │10 - 50 -  0,1  -│                   │

│               │        │            │               │0,2 га;          │                   │

│               │        │            │               │50 - 150 - 0,05 -│                   │

│               │        │            │               │0,08 га;         │                   │

│               │        │            │               │св. 150  - 0,03 -│                   │

│               │        │            │               │0,04 га          │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Производствен- │1       │4           │3              │0,5 - 1,2  га  на│Располагать        │

│ное предприятие│рабочее │            │               │объект           │предприятие        │

│бытового       │место   │            │               │                 │предпочтительно   в│

│обслуживания   │        │            │               │                 │производственно-   │

│малой  мощности│        │            │               │                 │коммунальной зоне  │

│централизован- │        │            │               │                 │                   │

│ного выполнения│        │            │               │                 │                   │

│заказов        │        │            │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Предприятие  по│кг/смену│110         │40             │0,5 - 1,0  га  на│То же              │

│стирке    белья│        │            │               │объект           │                   │

│(фабрика-      │        │            │               │                 │                   │

│прачечная)     │        │            │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Прачечная само-│кг/смену│10          │20             │0,1 - 0,2  га  на│                   │

│обслуживания,  │        │            │               │объект           │                   │

│мини-прачечная │        │            │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Предприятия  по│кг/смену│4           │2,3            │0,5 - 1,0  га  на│Располагать        │

│химчистке      │        │            │               │объект           │предприятие        │

│               │        │            │               │                 │предпочтительно   в│

│               │        │            │               │                 │производственно-   │

│               │        │            │               │                 │коммунальной зоне  │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Фабрики-       │кг/смену│7,4         │2,3            │0,5 -  10  га  на│                   │

│химчистки      │        │            │               │объект           │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Химчистка само-│кг/смену│4           │1,2            │0,1 - 0,2  га  на│                   │

│обслуживания,  │        │            │               │объект           │                   │

│мини-химчистка │        │            │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Банно-         │1  помы-│5           │7              │0,2 - 0,4  га  на│В городских округах│

│оздоровительный│вочное  │            │               │объект           │и       поселениях,│

│комплекс       │место   │            │               │                 │обеспеченных       │

│               │        │            │               │                 │благоустроенным    │

│               │        │            │               │                 │жилым фондом, нормы│

│               │        │            │               │                 │расчета вместимости│

│               │        │            │               │                 │бань    и    банно-│

│               │        │            │               │                 │оздоровительных    │

│               │        │            │               │                 │комплексов   на   1│

│               │        │            │               │                 │тыс. чел.          │

│               │        │            │               │                 │Допускается        │

│               │        │            │               │                 │уменьшать   до    3│

│               │        │            │               │                 │мест,     а     для│

│               │        │            │               │                 │поселений-         │

│               │        │            │               │                 │новостроек        -│

│               │        │            │               │                 │увеличивать  до  10│

│               │        │            │               │                 │мест               │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Гостиница      │1 место │6,0         │               │При  числе   мест│                   │

│               │        │            │               │гостиницы:       │                   │

│               │        │            │               │от 25  до  100  -│                   │

│               │        │            │               │55;              │                   │

│               │        │            │               │св. 100 до 500  -│                   │

│               │        │            │               │30;              │                   │

│               │        │            │               │св. 500 до 1000 -│                   │

│               │        │            │               │20;              │                   │

│               │        │            │               │св. 1000 до  2000│                   │

│               │        │            │               │- 15             │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Пожарное депо  │1       │0,4  - 0,2 в│0,4            │0,5 - 2,0  га  на│Расчет    по    НПБ│

│               │пожарный│зависимости │               │объект           │101 - 95           │

│               │автомо- │от   размера│               │                 │                   │

│               │биль    │территории  │               │                 │                   │

│               │        │города      │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Общественный   │1 прибор│1           │               │                 │В местах  массового│

│туалет         │        │            │               │                 │пребывания людей   │

├───────────────┼────────┼────────────┴───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Кладбище       │га      │0,24                        │По   заданию   на│Размещается      за│

│               │        │                            │проектирование   │пределами          │

│               │        │                            │                 │населенных пунктов │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Кладбище       │га      │0,02                        │То же            │То же              │

│урновых        │        │                            │                 │                   │

│захоронений    │        │                            │                 │                   │

│после кремации │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Бюро           │1 объект│1  объект  на  0,5 - 1  млн.│То же            │                   │

│похоронного    │        │жителей                     │                 │                   │

│обслуживания   │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Дом    траурных│1 объект│1  объект  на  0,5 - 1  млн.│То же            │                   │

│обрядов        │        │жителей                     │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Пункт    приема│1 объект│1  объект  на  микрорайон  с│0,01             │                   │

│вторичного     │        │населением до 20 тыс. чел.  │                 │                   │

│сырья          │        │                            │                 │                   │

├───────────────┴────────┴────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┤

│                  VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения                  │

├───────────────┬────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┤

│Административно│1       │По заданию на проектирование│При     этажности│                   │

│-управленческое│рабочее │                            │здания:          │                   │

│учреждение     │место   │                            │3 - 5 этажей - 44│                   │

│               │        │                            │- 18,5;          │                   │

│               │        │                            │9 - 12  этажей  -│                   │

│               │        │                            │13,5 - 11;       │                   │

│               │        │                            │16 и более этажей│                   │

│               │        │                            │- 10,5 областных,│                   │

│               │        │                            │городских,       │                   │

│               │        │                            │районных  органов│                   │

│               │        │                            │власти        при│                   │

│               │        │                            │этажности:       │                   │

│               │        │                            │3 - 5 этажей - 54│                   │

│               │        │                            │- 30;            │                   │

│               │        │                            │9 - 12  этажей  -│                   │

│               │        │                            │13 - 12;         │                   │

│               │        │                            │16 и более этажей│                   │

│               │        │                            │-  11.   Сельских│                   │

│               │        │                            │органов    власти│                   │

│               │        │                            │при этажности 2 -│                   │

│               │        │                            │3 этажа - 60 - 40│                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Отделение      │1 объект│По заданию на проектирование│0,3 - 0,5 га     │В         городских│

│милиции        │        │                            │                 │населенных пунктах.│

│               │        │                            │                 │В          сельской│

│               │        │                            │                 │местности     может│

│               │        │                            │                 │обслуживать        │

│               │        │                            │                 │комплекс   сельских│

│               │        │                            │                 │населенных пунктов │

├───────────────┼────────┼────────────┬───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Опорный   пункт│кв.    м│По   заданию│В       составе│8                │Возможно встроенно-│

│охраны порядка │общей   │на    проек-│отделения      │                 │пристроенное       │

│               │площади │тирование   │милиции        │                 │                   │

│               │        │или        в│               │                 │                   │

│               │        │составе     │               │                 │                   │

│               │        │отделения   │               │                 │                   │

│               │        │милиции     │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Жилищно-эксплу-│1 объект│            │               │                 │То же              │

│атационные     │        │            │               │                 │                   │

│организации:   │        │            │               │                 │                   │

│на микрорайон  │        │1 на 20 тыс.│               │0,3 га           │                   │

│               │        │жителей     │               │                 │                   │

│на жилой район │        │1 на 80 тыс.│               │1 га             │                   │

│               │        │жителей     │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Диспетчерский  │1 объект│1  на  5  км│               │120  кв.   м   на│Возможно встроенно-│

│пункт          │        │городских   │               │объект           │пристроенное       │

│               │        │коллекторов │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Центральный    │1 объект│1 на 30 - 35│               │250  кв.   м   на│То же              │

│диспетчерский  │        │км городских│               │объект           │                   │

│пункт          │        │коллекторов │               │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────┴───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Административно│1       │По заданию на проектирование│При     этажности│                   │

│-управленческое│рабочее │                            │здания:          │                   │

│учреждение     │место   │                            │3 - 5 этажей - 44│                   │

│               │        │                            │- 18,5;          │                   │

│               │        │                            │9 - 12  этажей  -│                   │

│               │        │                            │13,5 - 11;       │                   │

│               │        │                            │16 и более этажей│                   │

│               │        │                            │- 10,5           │                   │

│               │        │                            │областных,       │                   │

│               │        │                            │городских,       │                   │

│               │        │                            │районных  органов│                   │

│               │        │                            │власти        при│                   │

│               │        │                            │этажности:       │                   │

│               │        │                            │3 - 5 этажей - 54│                   │

│               │        │                            │- 30;            │                   │

│               │        │                            │9 - 12  этажей  -│                   │

│               │        │                            │13 - 12;         │                   │

│               │        │                            │16 и более этажей│                   │

│               │        │                            │- 11.            │                   │

│               │        │                            │Сельских  органов│                   │

│               │        │                            │власти        при│                   │

│               │        │                            │этажности 2  -  3│                   │

│               │        │                            │этажа - 60 - 40  │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Отделение      │1 объект│По заданию на проектирование│0,3 - 0,5 га     │В         городских│

│милиции        │        │                            │                 │населенных пунктах.│

│               │        │                            │                 │В          сельской│

│               │        │                            │                 │местности     может│

│               │        │                            │                 │обслуживать        │

│               │        │                            │                 │комплекс   сельских│

│               │        │                            │                 │населенных пунктов │

├───────────────┼────────┼──────────────┬─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Опорный   пункт│кв.    м│По заданию  на│В     составе│8                │Возможно встроенно-│

│охраны порядка │общей   │проектирование│отделения    │                 │пристроенное       │

│               │площади │или  в составе│милиции      │                 │                   │

│               │        │отделения     │             │                 │                   │

│               │        │милиции       │             │                 │                   │

├───────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Жилищно-эксплу-│1 объект│              │             │                 │То же              │

│атационные     │        │              │             │                 │                   │

│организации:   │        │              │             │                 │                   │

│на микрорайон  │        │1 на  20  тыс.│             │0,3 га           │                   │

│               │        │жителей       │             │                 │                   │

│на жилой район │        │1 на  80  тыс.│             │1 га             │                   │

│               │        │жителей       │             │                 │                   │

├───────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Диспетчерский  │1 объект│1  на   5   км│             │120  кв.   м   на│Возможно встроенно-│

│пункт          │        │городских     │             │объект           │пристроенное       │

│               │        │коллекторов   │             │                 │                   │

├───────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Центральный    │1 объект│1 на 30  -  35│             │250  кв.   м   на│То же              │

│диспетчерский  │        │км   городских│             │объект           │                   │

│пункт          │        │коллекторов   │             │                 │                   │

├───────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Ремонтно-произ-│1 объект│1  на  100  км│             │500  кв.   м   на│То же              │

│водственная    │        │городских     │             │объект           │                   │

│база           │        │коллекторов   │             │                 │                   │

├───────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Диспетчерский  │1 объект│1 на  1,5 -  8│             │100  кв.   м   на│То же              │

│пункт          │        │км     внутри-│             │объект           │                   │

│               │        │квартальных   │             │                 │                   │

│               │        │коллекторов   │             │                 │                   │

├───────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Производствен- │1       │1   на   жилой│             │500 - 700  кв.  м│То же              │

│ное   помещение│объект  │район         │             │на объект        │                   │

│для            │        │              │             │                 │                   │

│обслуживания   │        │              │             │                 │                   │

│внутрикварталь-│        │              │             │                 │                   │

│ных коллекторов│        │              │             │                 │                   │

├───────────────┼────────┼──────────────┴─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Банк,  контора,│1 объект│По заданию на проектирование│По  заданию    на│                   │

│офис,          │        │                            │проектирование   │                   │

│коммерческо-   │        │                            │                 │                   │

│деловой объект │        │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼──────────────┬─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Отделение,     │1 объект│0,3 - 0,5     │0,5          │0,05 га  -  при 3│Возможно встроенно-│

│филиал банка   │        │              │             │операционных     │пристроенное       │

│               │        │              │             │местах;          │                   │

│               │        │              │             │0,4 га -  при  20│                   │

│               │        │              │             │операционных     │                   │

│               │        │              │             │местах           │                   │

├───────────────┼────────┼──────────────┴─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Операционная   │1 объект│1 на 10 - 30 тыс. чел.      │0,2 га  -  при  2│То же              │

│касса          │        │                            │операционных     │                   │

│               │        │                            │кассах;          │                   │

│               │        │                            │0,5 га  -  при  7│                   │

│               │        │                            │операционных     │                   │

│               │        │                            │кассах           │                   │

├───────────────┼────────┼──────────────┬─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Отделение связи│1 объект│1 на  9  -  25│1  на  0,5  -│Отделения   связи│Размещение         │

│               │        │тыс.   жителей│6,0      тыс.│микрорайона,     │отделений,    узлов│

│               │        │(по           │жителей      │жилого    района,│связи,   почтамтов,│

│               │        │категориям)   │             │га,           для│агентств Роспечати,│

│               │        │              │             │обслуживаемого   │телеграфов,        │

│               │        │              │             │населения, групп:│междугородных,     │

│               │        │              │             │IV - V (до 9 тыс.│городских         и│

│               │        │              │             │чел.)  -  0,07  -│сельских телефонных│

│               │        │              │             │0,08;            │станций,           │

│               │        │              │             │III - IV (9 -  18│абонентских        │

│               │        │              │             │тыс. чел.) - 0,09│терминалов         │

│               │        │              │             │- 0,1;           │спутниковой  связи,│

│               │        │              │             │II - III (20 - 25│станций  проводного│

│               │        │              │             │тыс. чел.) - 0,11│вещания,   объектов│

│               │        │              │             │- 0,12.          │радиовещания      и│

│               │        │              │             │Отделения   связи│телевидения,     их│

│               │        │              │             │сельского        │группы,    мощность│

│               │        │              │             │поселения,    га,│(вместимость)     и│

│               │        │              │             │для              │размеры необходимых│

│               │        │              │             │обслуживаемого   │участков  принимать│

│               │        │              │             │населения, групп:│в  соответствии   с│

│               │        │              │             │V  -  VI   (0,5-2│действующими       │

│               │        │              │             │тыс. чел.) -  0,3│нормами и правилами│

│               │        │              │             │- 0,35;          │                   │

│               │        │              │             │III - IV (2  -  6│                   │

│               │        │              │             │тыс. чел.) -  0,4│                   │

│               │        │              │             │- 0,45           │                   │

├───────────────┼────────┼──────────────┴─────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Областной суд  │1       │1 член суда на 60 тыс. чел. │По  заданию    на│                   │

│               │рабочее │                            │проектирование   │                   │

│               │место   │                            │                 │                   │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Районный       │1 судья │1 на 30 тыс. жителей        │0,2 - 0,5  га  на│Расположение       │

│(городской) суд│        │                            │объект        (по│предпочтительно   в│

│               │        │                            │количеству судей)│межрайонном центре │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Юридическая    │1 юрист,│1 на 10 тыс. жителей        │По заданию на    │Возможно встроенно-│

│консультация   │адвокат │                            │проектирование   │пристроенное       │

├───────────────┼────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤

│Нотариальная   │1       │1 на 30 тыс. жителей        │То же            │То же              │

│контора        │нотариус│                            │                 │                   │

├───────────────┴────────┴────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┤

│                                  VIII. Культовые объекты                                  │

├───────────────┬────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┤

│Культовые      │объект  │По заданию на проектирование│То же            │                   │

│здания        и│        │                            │                 │

Размеры земельных участков учреждений

начального профессионального образования

| Учреждения начального профессионального образования | Размеры земельных участков <*>, га, при вместимости учреждений |
| --- | --- |
|  | до 300 чел. | 300 до 400 чел. | 400 до 600 чел. | 600 - 1000 чел. |
| Для всех образовательных организаций | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,7 |
| (в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп) |
| Сельскохозяйственного профиля <1> | 2 - 3 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,2 | 3,7 - 4,6 |
| Размещаемых в районах реконструкции <2> | 1,2 | 1,2 - 2,4 | 1,5 - 3,1 | 1,9 - 3,7 |
| Гуманитарного профиля <3> | 1,4 - 2 | 1,7 - 2,4 | 2,2 - 3,1 | 2,6 - 3,7 |

--------------------------------

<*> В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов.

<1> Допускается увеличение, но не более чем на 50%.

<2> Допускается сокращать, но не более чем на 50%.

<3> Допускается сокращать, но не более чем на 30%.

Приложение5

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

микрорайонного и районного уровня, их размещение,

размеры земельных участков

(в ред. Постановления Правительства Тверской области

от 23.05.2014 N 254-пп)

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размеры земельных участков, кв. м/единица измерения | Размещение | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Микрорайонный уровень |
| Дошкольные образовательные организации, место | 52 - 61 | Определяется расчетом в зависимости от вместимости в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 | Отдельно стоящие, пристроенные (вместимостью не более 100 мест - общего типа, а также малокомплектные дошкольные организации с разновозрастными группами - не более 45 мест), совмещенные с образовательной организацией начального образования (общей вместимостью не более 200 мест) | 300 |
| (в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп) |
| Общеобразовательные учреждения, место | 93 | При вместимости свыше 300 мест - 50 (с учетом площади застройки). Специализированные образовательные организации (гимназии, лицеи и др.) и образовательные организации вместимостью менее 300 мест - по заданию на проектирование | Образовательная организация начального образования. Образовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, лицеем (с 8 или 10 класса) - в жилом районе | I и II ступень - 400; III ступень - 500 |
| (в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп) |
| Предприятия торговли, кв. м торговой площади: продовольственными товарами непродовольствен- ными товарами | 70 30 | Для отдельно стоящих: до 1000 кв. м торговой площади - 4,0; более 1000 кв. м торговой площади - 3,0 | Отдельно стоящие, встроенные, встроено- пристроенные | 500 |
| Предприятия общественного питания, место | 8 | Для отдельно стоящих: до 100 мест - 20; более 100 мест - 10 | То же | 500 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 | На 10 рабочих мест - 0,03 - 0,1 га | Встроенные, встроено- пристроенные | 500 |
| Отделения связи, объект | IV - V группы - до 9 тыс. жителей; III группы - до 18 - " -; II группы - 20 - 25 - " - | 0,07 - 0,12 га (по категориям) | По заданию на проектирование | 500 |
| Филиалы банков, операционное место | 1 место на 2 - 3 тыс. человек | 0,05 га на 3 места; 0,4 га на 20 мест |  | 500 |
| Жилищно- эксплуатационные службы, объект | 1 до 20 тыс. человек | Отдельно стоящие - 0,3 га | Отдельно стоящие, встроенные | 750 |
| Помещения досуга и любительской деятельности, кв. м нормируемой площади | 50 | По заданию на проектирование | Встроенные | 750 |
| Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий населения, кв. м площади пола | 30 (с восполнением до 70 - 80 за счет использования спортивных залов общеобразовательных организаций во внеурочное время) | То же | Отдельно стоящие, встроенные (до 150 кв. м) | 500 |
| (в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп) |
| Опорный пункт охраны порядка, кв. м нормируемой площади | 10 |  | Встроенные | 750 |
| Общественные туалеты, прибор | 1 |  | В местах массового пребывания людей - центрах обслуживания | 700 |
| Районный уровень |
| Школы искусств (эстетического образования), мест | 8 | По заданию на проектирование | Отдельно стоящие, встроено-пристроенные |  |
| Поликлиники, посещений в смену | Определяется органами здравоохранения, по заданию на проектирование | Не менее 0,3 га на объект | Отдельно стоящие | 1000 |
| Станции скорой и неотложной медицинской помощи, автомобиль | 0,1 | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект | То же | В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| Диспансеры (противотуберкулезные, онкологические, кожновенерологические, психоневрологические, наркологические), объект | 1 на 200 - 250 тыс. жителей или 3 койки на 1000 жителей | По заданию на проектирование | То же |  |
| Медицинские организации, коек | 11,1 | То же | То же |  |
| (в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп) |
| Территориальные центры социальной помощи семье и детям, объект | По заданию на проектирование или ориентировочно 1 на 50 тыс. жителей | То же | Отдельно стоящие, встроенные |  |
| Социально-реабилитационные центры и социальные приюты для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, место | 3 | По заданию на проектирование от 80 до 125 кв. м на место | Отдельно стоящие | Радиус обслуживания 2,5 км, размещение на расстоянии не менее 300 м от промышленных предприятий, магистралей, железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почв |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, место | 2,2 | По заданию на проектирование | Отдельно стоящие на обособленных участках | На расстоянии не более 300 м от пожарных депо |
| Дома-интернаты для детей инвалидов, место | 3 | То же | То же | То же |
| Спортивные залы, кв. м площади пола | 60 | То же | Отдельно стоящие, встроенные, встроено- пристроенные |  |
| Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 20 - 25 |  | Отдельно стоящие |  |
| Детские и юношеские спортивные школы, учащиеся | 10 | По заданию на проектирование | То же |  |
| Библиотеки, объект | 1 на жилой район |  | Встроенные |  |
| Детские библиотеки, объект | 1 на 6 - 10 общеобразовательных организаций (4 - 7 тыс. учащихся и дошкольников) |  | То же |  |
| (в ред. Постановления Правительства Тверской области от 23.05.2014 N 254-пп) |
| Бани, место | 5 | 0,2 - 0,4 га на объект | Отдельно стоящие |  |
| Пожарное депо | 0,2 - 0,4 в зависимости от территории | 0,5 - 2 га | То же | 3000 |

Примечания.

1. При размещении крупных торговых центров (рыночных комплексов) в пешеходной доступности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение на 50% микрорайонного уровня обслуживания торговыми предприятиями.

2. На территории малоэтажной жилой застройки допускается увеличение радиусов обслуживания учреждений культурно-бытового назначения, но не более чем в 1,5 раза.

Приложение 6

Классификация рекреационных объектов и их размещение

| Уровень обслуживания длительность пользования | Территория размещения | Рекреационные объекты |
| --- | --- | --- |
| повседневное и периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное пользование | рекреационные территории | городские лесопарки |
|  |  | парки |
|  |  | скверы |
|  |  | бульвары |
|  |  | городские сады |
|  |  | садово-парковые комплексы |
|  |  | ботанические сады |
|  |  | тематические парки |
|  |  | зоопарки |
|  |  | зимние сады |
|  |  | пляжи |
|  |  | прибрежные места отдыха: водно-спортивные базы, лодочные станции, яхт-клубы, водные спасательные станции |
| эпизодическое обслуживание длительное пользование | территории лечебно-оздоровительных учреждений | санатории |
|  |  | санатории-профилактории |
|  |  | пансионаты с лечением |
|  |  | пансионаты |
|  |  | водо- и грязелечебницы |
|  |  | дома отдыха |
|  |  | базы отдыха |
|  |  | физкультурно-оздоровительные сооружения |
|  |  | некапитальные вспомогательные сооружения и инфраструктура для отдыха |
|  |  | базы проката спортивно-рекреационного инвентаря |
|  |  | лыжные спортивные базы |
| эпизодическое обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории туристических учреждений | туристические гостиницы |
|  |  | туристические базы |
|  |  | кемпинги |
|  |  | приюты |
|  |  | туристические стоянки, лагеря |
|  |  | дома рыбаков и охотников |
| периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории садоводства, огородничества и дачного хозяйства | садовые участки |
|  |  | огородные участки |
|  |  | дачные участки |
|  |  | садоводческие, огороднические, дачные объединения |

Примечания.

1. К объектам отдыха детей в каникулярное время относятся детские лагеря отдыха, дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми и туристические базы для детей с детьми.

2. К учреждениям, обеспечивающим функционирование рекреационной сети относятся также экскурсионно-туристические бюро и туристические фирмы.

3. Норму обеспеченности рекреационными объектами и размеры земельных участков следует определять в соответствии с требованиями приложения 4, а также требованиями соответствующих разделов настоящих нормативов.