ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Схема территориального планирования

Сандовского районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

СТП 22/398 – ПЗ – 001

г.Тверь, 2010 г.

ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Схема территориального планирования

САНДОВСКОГО районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

СТП 22/398 – ПЗ – 001

| ЗАКАЗЧИКИ: | Администрация Сандовского района Тверской области ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области |
| --- | --- |

| Генпроектировщик: ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ" |
| --- |
| Директор | С.В. Пьянов |
| Главный инженер | А.И. Проненков |
| Главный архитектор проекта | О.Ю. Гомжин |

г.Тверь, 2010 г.

Содержание

Состав проекта	3

Введение	4

1.	Цели и задачи территориального планирования Сандовского района	10

2.	Мероприятия по территориальному планированию Сандовского района и последовательность их выполнения	14

2.1. Мероприятия по развитию пространственной структуры Сандовского района	14

2.1.1.	Развитие планировочной структуры района	14

2.1.2.	Территориальная организация производительных сил	17

2.1.2.1.	Промышленность	18

2.1.2.2.	Сельское хозяйство	22

2.1.2.3.	Рекреация и туризм	25

2.1.2.4.	Трудовые ресурсы	32

2.1.3.	Построение групповой системы населенных мест	37

2.1.4.	Оптимизация системы административно-территориального деления района	47

2.1.5.	Граница административного центра Сандовского района	47

2.2. Мероприятия по пространственной организации сферы обслуживания в Сандовском районе	48

2.2.1.	Развитие системы учреждений образования и культуры	48

2.2.2.	Развитие системы учреждений здравоохранения	56

2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Сандовского района	59

2.3.1.	Развитие районной транспортной сети	59

2.3.2.	Расширение и оптимизация сети общественного транспорта	68

2.4.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Сандовского района	70

2.4.1.	Мероприятия по газификации населенных пунктов	70

2.4.2.	Мероприятия по развитию сетей электроснабжения	72

2.4.3.	Мероприятия по развитию сетей водоснабжения	74

2.4.4.	Мероприятия по развитию сетей водоотведения	75

2.4.5.	Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения	76

2.4.6.	Мероприятия по развитию средств связи и телекоммуникаций	77

2.5.	Мероприятия по охране природного и историко-культурного наследия Сандовского района	78

2.6.	Мероприятия по охране окружающей среды Сандовского района	81

2.7.	Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	87

Приложение 1 Основные технико-экономические показатели территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории района	88

Приложение 2 Размеры санитарно-защитных и охранных зон объектов на территории Сандовского района	91

# Состав проекта

| Шифр документа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Схема территориального планирования Сандовского района |  |
| СТП 22/398 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Положения о территориальном планировании. РАЗДЕЛЫ 1, 2. |  |
| - | Приложение к СТП Сандовского района "Положения о государственных природных заказниках, расположенных на территории Сандовского района Тверской области" |  |
| - | Приложение к СТП Сандовского района "Паспорта на государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Сандовского района" |  |
| СТП 22/398 – СТП – 002 | ЧАСТЬ 2. Схемы территориального планирования в составе Положений о территориальном планировании. РАЗДЕЛЫ 3, 4, 5. |  |
|  | Обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования Сандовского района |  |
| ОМСТП 22/398 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 1. ЧАСТЬ 2. Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 4. |  |
| ОМСТП 22/398 – ПЗ – 002 | ЧАСТЬ 1. Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛЫ 2, 3. ЧАСТЬ 2. Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 5. |  |
| 92/09-ИТМ ГОЧС | РАЗДЕЛ 1.1. "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций". | ООО "Инженерный консалтинговый центр "Промтехзащита" |
| - | Археологические памятники на территории Сандовского района Тверской области | АНО "Новоторжская археологическая экспедиция" |

# Введение

Схема территориального планирования Сандовского района Тверской области разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Тверской области от 6 июня 2006 г. N 58-ЗО "О градостроительной деятельности на территории Тверской области".

Материалы Схемы территориального планирования Сандовского района сформированы в соответствии с Положением о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов, утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 334-па.

Основанием для разработки проекта Схемы территориального планирования Сандовского района является муниципальный контракт №398 от 
22 декабря 2008 г., заключенный между ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ" и ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области.

Актуальность проекта обусловлена обязательностью наличия документов территориального планирования муниципальных образований в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

Согласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О вступлении в действие Градостроительного Кодекса РФ" с 1 января 2010 года при отсутствии документов территориального планирования:

- не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую;

- не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории;

- не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки.

Схема территориального планирования Сандовского района, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом Схемы территориального планирования Тверской области и Стратегии социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу (до 2025 года), определяет цели и задачи территориального планирования, а также мероприятия по территориальному планированию Сандовского района Тверской области.

Схема территориального планирования Сандовского района составляет градостроительную основу всех документов территориального планирования Сандовского района и обеспечивает согласованное развитие как Сандовского района в составе Тверской области, так и муниципальных образований Сандовского района.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные в Схеме территориального планирования Сандовского района, должны уточняться на стадии разработки генеральных планов сельских поселений и проектов планировки территории.

Границы зон планируемого размещения особо охраняемых территорий должны уточняться по результатам разработки на каждую такую зону проекта зон охраны памятников природы, истории и культуры и зон охраняемых ландшафтов.

При разработке Схемы территориального планирования Сандовского района использованы материалы программ социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровней.

Существующие и планируемые территории и объекты капитального строительства федерального значения приводятся в Схеме территориального планирования Сандовского района для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в ее составе.

Мероприятия по территориальному планированию в Схеме территориального планирования Сандовского района по последовательности их выполнения разделены на три проектных этапа:

I этап 	– до 2015 года – 1 очередь

II этап 	– с 2015 года до 2020 года – расчетный срок

III этап 	– с 2020 года до 2030 года – перспектива.

Схема территориального планирования Сандовского района Тверской области разработана ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ" на основании муниципального контракта с участием перечисленных далее субподрядных организаций и экспертов:

ООО "Тверьгеолдобыча" в части подготовки раздела "Полезные ископаемые" с использованием сведений Росгеолфонда;

АНО "Новоторжская археологическая экспедиция" в части информации, касающейся памятников археологии и предложения перспективных туристических маршрутов;

ООО "Инженерный консалтинговый центр "Промтехзащита" в части разработки раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций".

Демографический прогноз выполнили сотрудники Института демографии Государственного университета "Высшая школа экономики" (г.Москва, Покровский бульвар, д.11): Денисенко М.Б., зав.кафедрой демографии, руководитель магистерской программы "Демография", к.э.н., доцент; Васин С.А., ст.преподаватель кафедры демографии, учебный курс "Введение в демографический анализ", с.н.с.

Содержание Схемы территориального планирования муниципального района регламентировано Ст.19 Градостроительного кодекса РФ. Состав проектных материалов и их содержание должны соответствовать п.2.1.-2.2. "Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов", утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 №334-па.

В соответствии с указанными документами и с Техническим заданием, материалы Схемы территориального планирования Сандовского района Тверской области делятся на два основных блока, а именно:

- непосредственно Схема территориального планирования;

- обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования Сандовского района Тверской области содержит следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Положения о территориальном планировании:

РАЗДЕЛ 1.	Описание целей и задач территориального планирования.

РАЗДЕЛ 2.	Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения.

ЧАСТЬ 2.	Схемы территориального планирования в составе Положений о территориальном планировании:

РАЗДЕЛ 3.	Основной чертеж схемы территориального планирования муниципального района (схема 1).

РАЗДЕЛ 4.	Схемы границ территорий, земель и ограничений:

Схема 2.	Схема административных границ.

Схема 3.	Схема ограничений использования территорий.

Схема 4.	Схема границ территорий и земель.

РАЗДЕЛ 5.	Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района:

Схема 5.	Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема 6.	Схема развития объектов транспортной инфраструктуры.

Схема 7.	Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания.

Обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования Сандовского района содержат следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района:

РАЗДЕЛ 1.	Анализ состояния и перспектив развития территории муниципального района.

РАЗДЕЛ 1.1. 	92/09-ИТМ ГОЧС "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций".

ПРИЛОЖЕНИЕ. 	Археологические памятники на территории Сандовского района Тверской области

РАЗДЕЛ 2.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию.

РАЗДЕЛ 3.	Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию.

ЧАСТЬ 2.	Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района:

РАЗДЕЛ 4.	Картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования.

РАЗДЕЛ 5.	Картографическое отображение предложений по территориальному планированию.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к муниципальному контракту):

- электронные картографические материалы выполнены в  геоинформационной системе  "MapInfo";

- при разработке проекта использована система координат МСК69.

Исходная нормативно-правовая база для разработки проекта Схемы территориального планирования Сандовского района:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г.190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 №78-ФЗ;

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 12.12.1994г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01. 2002г.
№7-ФЗ;

- Федеральный закон  "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999г. №96-ФЗ;

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" от 24.11.1995г. №181-ФЗ;

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" от 18.10.2007г. №230-ФЗ;

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007г. №257-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. 
№ 315 "Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. 
№ 174 "Об утверждении Положения	о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2006г. 
№ 804 "Об утверждении Положения	о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссий по совместной подготовке проектов документов территориального планирования";

- Постановление Правительства РФ от 12.08.1994г. №927 "Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

- Закон Тверской области "О градостроительной деятельности на территории Тверской области" от 6.06.2006г. №58-ЗО;

- Закон Тверской области "Об административно-территориальном устройстве Тверской области" от 17.04.2006г. № 34-ЗО;

- Закон Тверской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" от 13.04.2004г. № 22-ЗО;

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 31.01.2007г. №4 "Об утверждении требований к способам отображения на картах (схемах) точечных, линейных и площадных объектов, предусмотренных Положением о составе схем территориального планирования Российской Федерации";

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24.12.2008г. № 467 "Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения";

- Постановление Администрации Тверской области от 07.07.2005 г. №230-па "Об организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача) в Тверской области";

- Постановление Администрации Тверской области от 13.11.2007г. №334-па "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов";

- Постановление Губернатора Тверской области от 12.07.2007г. №20-пг "О государственной экспертизе проектов документов территориального планирования, государственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результатов инженерных изысканий и контролем за соблюдением органами местного самоуправления Тверской области законодательства о градостроительной деятельности";

- Постановление Губернатора Тверской области от 07.07.2009г. №286-па "О технических заданиях на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования";

- Приложения №№1-5 к Постановлению Губернатора Тверской области от 20.10.1997г. №579 "О водоохранных зонах водных объектов";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны, и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";

- СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

- РДС-30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления      красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации";

- МДС 30-1.99 "Методические рекомендации по разработке схем
зонирования   территории городов";

- Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) /утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008г. №32/;

- Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки (ФЭГ 2006г.)

# Цели и задачи территориального планирования Сандовского района

Сандовский район расположен в северной части Тверской области. Граничит на севере с Пестовским районом Новгородской области и Устюженским районом Вологодской области, а также на западе с Лесным районом, на востоке с Весьегонским районом, на юге с Молоковским и Максатихинским районами Тверской области.

Территория района занимает 160 284 га.

На территории района расположены 216 населенных пунктов, объединенных в 5 сельских поселений и одно городское.

Административный центр района пгт Сандово является городским поселением и входит в состав Сандовского района.

Население Сандовского района, по официальным данным РОССТАТа, по состоянию на начало 2010 года, составляло 7 759 человек (население районного центра пгт Сандово – 3 654 человека). Согласно Схеме территориального планирования Тверской области Сандовский район относится к Бежецкой системе расселения.

Целью территориального планирования является создание рациональной пространственной организации территории Сандовского района Тверской области, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие до 2030 года, характеризующееся ростом качества жизни населения и экономики района.

Проект направлен на обеспечение сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, создание оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории, сохранения историко-культурного наследия. Результатом проектных разработок является создание градостроительной документации, обеспечивающей принятие обоснованных управленческих решений по развитию территории района.

Направления и приоритеты пространственной организации Сандовского района продиктованы концепцией социально-экономического развития Сандовского района на долгосрочную перспективу. Такая концепция предложена в рамках разработки проекта Схемы территориального планирования Сандовского района и учитывает перспективы развития района в соответствии с принципами, заложенными в основу Схемы территориального планирования Тверской области и Стратегии социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу.

Основные положения концепции социально-экономического развития Сандовского района:

- по территории Сандовского района проходят инженерно-транспортные магистрали регионального значения: автодорога Хабоцкое – Молоково – Сандово – граница Вологодской области, высоковольтные линии электропередач 35 и 110 кВ. В перспективе возможно усиление инженерно-транспортного каркаса района за счет реконструкции и развития сети местных автодорог. В настоящее время основными проблемами, препятствующими развитию района, являются его удаленность от областного центра, низкое качество дорог, уровень развития инженерной инфраструктуры, прежде всего отсутствие газоснабжения;

- Сандовский  район обладает достаточно высоким природным потенциалом, включающим: природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых, водные, лесные ресурсы, плодородные почвы. Соответственно, развитие района необходимо проводить с учетом максимального вовлечения его природных ресурсов в цивилизованный хозяйственный оборот;

- необходимо развивать лесное хозяйство на территории района, ориентированное, в первую очередь, на обеспечение внутренних потребностей в лесоматериалах для сельского хозяйства и промышленности. При этом необходимо помнить о важной водоохраной функции лесов района;

- важной составляющей роста экономики Тверской области является раскрытие ее рекреационно-туристического потенциала. Для Сандовского района развитие туризма и рекреации является приоритетным направлением и может быть основано на базе водных объектов в совокупности с рекреационным использованием районного лесного фонда и вовлечением в туристскую деятельность памятников истории и культуры (в особенности памятников археологии и достопримечательных мест). Перспективным направлением является охота и лесной промысел, агротуризм, историко-культурный туризм;

- наиболее перспективными для разработки в Сандовском районе являются месторождения строительных песков, глин и суглинков кирпичных, песчано-гравийного материала, при этом запасы данных видов сырья рассчитаны на удовлетворение внутренних нужд Бежецкого экономического микрорайона;

- перспективы развития агропромышленного комплекса Сандовского района связаны с дальнейшим укреплением уже существующих хозяйств и развитием малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения). Сандовский район располагает благоприятными почвенно-климатическими условиями для всех видов животноводства и овощеводства. Одной из главных задач земледельцев района является обеспечение устойчивого производства зерна, поэтому в структуре посевов зерновым отводится наибольшая площадь, преимущественно производится фуражное зерно. Размещение на территории района небольших центров АПК и центров переработки сельскохозяйственной продукции позволит полностью обеспечить рабочими местами большую часть населения района и остановит дальнейшее углубление демографического кризиса в районе.

Концепция социально-экономического развития Сандовского района в среднесрочной (до 2020 года) и долгосрочной (до 2030 года) перспективе будет заключаться в развитии туризма и рекреации, в развитии промышленности строительных материалов, развитии лесного и сельского хозяйства.

Задачами территориального планирования Сандовского района Тверской области являются:

  - создание градостроительными средствами условий для максимально полного извлечения выгод из природного потенциала Сандовского района, включающего природоохранные территории и месторождения полезных ископаемых. Соответственно, развитие района необходимо проводить с учетом максимального вовлечения его природных богатств в цивилизованный хозяйственный оборот;

  - создание предпосылок для перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности из пгт Сандово на территорию Сандовского района, в первую очередь, за счет повышения транспортной доступности всех территорий района;

  - проведение комплекса градостроительных мероприятий по благоустройству села, с целью повышения качества жизни населения и создания условий для возрождения и развития сельскохозяйственного производства, в первую очередь, за счет совершенствования автодорожной сети, газификации населенных пунктов и общего повышения их инженерной оснащенности;

  - реновация сложившейся структуры населенных мест в устойчивую систему расселения, направленную на рост качества сельской среды, в первую очередь, за счет организации новых рабочих мест и создания условий равноценного доступа населения района к услугам социально-культурной и бытовой сферы;

  - обеспечение мер по сохранению природных богатств и историко-культурного наследия Сандовского района за счет выделения в его составе земель с особым режимом использования;

  - обеспечение мер по оздоровлению экологической ситуации в Сандовском районе и предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Все перечисленные задачи территориального планирования направлены на привлечение максимального объема инвестиций в экономику Сандовского района. В этой связи, отдельной задачей районной администрации является поддержка инвестиционных проектов, осуществляемая в следующих ключевых направлениях:

    - формирование положительного имиджа района на региональном и федеральном уровне;

    - составление каталога инвестиционных возможностей района с подробным описанием возможных к строительству и развитию объектов во всех отраслях хозяйственной деятельности, как то: восстановление русских усадьб, организация туристических маршрутов, разработка месторождений полезных ископаемых, промышленное и гражданское строительство, возрождение агропромышленного комплекса, развитие ЖКХ и т.д.;

    - предоставление инвесторам полноценной информации относительно земельных ресурсов района, о собственниках и пользователях земель, оказание содействия в выделении земельных участков под строительство новых и развитие существующих промышленных и гражданских объектов;

    - оказание инвесторам активной административной поддержки, как на уровне муниципальной власти, так и на уровне взаимоотношений с организациями собственниками средств коммуникации и энергетических ресурсов;

    - содействие внедрению в образовательных учреждениях специальных обучающих программ, ориентированных на вновь создаваемые производства;

    - осуществление необходимых инфраструктурных преобразований инвестиционно привлекательных территорий: реконструкция подъездных дорог и подведение инженерных коммуникаций к площадкам строительства в пределах объемов будущих налоговых поступлений;

    - оказание PR-поддержки, освещение инвестиционных проектов в СМИ, помощь инвестору в работе с населением.

Ведение планомерной и взвешенной работы по поддержке и реализации инвестиционных проектов с частными инвесторами, как с крупными, так и в сфере малого и среднего бизнеса, позволит создать в Сандовском районе благоприятный инвестиционный климат и обеспечит полноценную реализацию его инвестиционного потенциала.

# Мероприятия по территориальному планированию Сандовского района и последовательность их выполнения

## 2.1. Мероприятия по развитию пространственной структуры Сандовского района

Развитие опорного каркаса территории Сандовского района включает следующие виды градостроительных мероприятий:

- усиление главных осей развития за счет увеличения числа транспортных связей;

- формирование структуры и состава зональных элементов опорного каркаса;

- территориальная организация производительных сил;

- построение  групповой системы населенных мест.

### Развитие планировочной структуры района

Современный опорный каркас Сандовского района имеет точечно-лучевую моноцентрическую структуру, главным компоновочным центром которого является районный административный центр пгт Сандово. Поселок Сандово имеет определенный инвестиционный потенциал, выполняет функции административно-политического, промышленного, делового и культурного центра района, имеет наиболее развитую социальную инфраструктуру, обладает наибольшим демографическим потенциалом, в связи с чем играет определяющую роль в развитии территории района. Кроме того районный центр расположен на развязке основных межрегиональных и внутрирайонных транспортных связей. Сандово обеспечено электрическими сетями, а в перспективе к нему будет подведен природный газ.

В настоящее время второе место по значимости после районного центра в планировочной структуре района занимают центры сельских поселений – д. Большое Малинское, с. Лукино, с. Старое Сандово и ст. Топорово, именно они относятся к второстепенным узловым центрам планировочного каркаса территории. Для выполнения своей роли они обладают такими необходимыми факторами, как выгодное географическое положение и развитая основа для выполнения центральных функций (социальная и инженерная инфраструктура, численность населения). Следует отметить, что д. Соболины хоть и является центром поселения, но не относится к второстепенным узловым центрам ввиду близкого географического расположения относительно пгт Сандово.

Связь между точечными территориальными единицами в опорном каркасе осуществляется его линейными элементами, роль которых выполняют транспортные сети, образованные на территории Сандовского района автомобильными дорогами, по большей части гравийными и железной дорогой Овинище – Кабожа – Кириши – Мга – Санкт-Петербург, пересекающей Сандовский район с юго-востока на северо-запад.

К линейным элементам планировочного каркаса также можно отнести инженерные коммуникации, в данном случае линии электропередач напряжением 35 и 110 кВ.

В совокупности, компоновочный и второстепенные узловые центры, оси различных уровней, формируют исходное состояние планировочного каркаса района.

Согласно предлагаемым в Схеме территориального планирования Сандовского района преобразованиям, основополагающие изменения опорного каркаса района будут связаны как с усилением и усложнением существующей структуры, так и с формированием новых линейных коридоров.

Строительство и модернизация ряда автодорог станет основой для формирования перспективных планировочных осей, способствует усложнению планировочной структуры. В первую очередь планируются мероприятия по модернизации покрытия, поскольку многие населенные пункты соединены грунтовыми автодорогами, что исключает полноценные доступ и развитие социальной, бытовой и коммунальной инфраструктуры, увеличивает время поездок. Планируемые мероприятия по развитию автомобильных дорог можно разделить по уровню значимости для района на две группы: внутрирайонного и межрайонного (регионального) значения. Мероприятия внутрирайонного значения по реконструкции автодорожной сети способствуют развитию связей между кустовыми, автономными центрами и центрами первичной подсистемы, сокращают время поездок, улучшают доступ населения к социальным службам, служат основой для продления, изменения, открытия новых маршрутов общественного транспорта, повышают инвестиционную привлекательность территории. Мероприятия межрайонного значения по строительству и реконструкции автодорожной сети способствуют формированию опорной транспортной сети как Тверской области, так и Российской Федерации.

Главные преобразования связаны с реконструкцией участка дороги а/д "Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна" – Сандово – Любегощи и с формированием нового транспортного направления на Весьегонск. Данные проектные мероприятия позволят усилить региональные связи не только Сандовского района, но и Бежецкого экономического микрорайона. Наиболее необходима данная автодорога самому району, который становится узловым центром в планировочном каркасе Тверской области, что увеличит привлекательность территории и количество транзитного потока (что выгодно с точки зрения развития туристической сферы района), а также усилит межмуниципальные связи с Весьегонским районом.

В последующем, из существующих второстепенных планировочных осей, выявляется, с помощью улучшения покрытия дорожной сети, основной транспортный каркас внутрирайонного сообщения, имеющий радиальную структуру. Дальнейшее строительство дорог районного значения приводит к усложнению формы планировочного каркаса, появлению замкнутых кольцевых элементов, что позволит при сохранении сложившейся моноцентрической структуры планировочного каркаса увеличить связность территории, повысить качество транспортных связей.

Также, за счет модернизации автодорог, предполагается расширение числа второстепенных узловых центров, в их число кроме д. Большое Малинское, с. Лукино, с. Старое Сандово и ст. Топорово войдут населенные пункты Ладожское, Тюхтово, Топалки, Пнево, Сушигорицы и Тухани.

Предполагается организация связи с Лесным районом через территорию Большемалинского сельского поселения.

Инженерно-транспортный каркас района дополнится отводом от магистрального газопровода и межпоселковой сетью газоснабжения.

Все вышеперечисленные преобразования транспортной и инженерной инфраструктуры Сандовского района направлены на создание максимально возможного уровня привлекательности для потенциальных инвесторов.

Условно на территории района, после запланированных преобразований, можно выделить участки, обладающие определенным потенциалом развития – селитебным, рекреационным, промышленным, сельскохозяйственным. Поскольку имеющийся потенциал Сандовского района в настоящее время в должной мере не освоен и не используется, то для некоторых территорий возможно выделение нескольких профилирующих направлений.

Селитебную функцию выполняет, прежде всего, территория пгт Сандово.

Промышленность предпочтительнее развивать также на территории пгт Сандово, ввиду наиболее развитой инженерной и транспортной инфраструктуры. Практически вся территория района перспективна для развития сельского хозяйства.

Отправной точкой развития туризма и рекреации  может быть западная часть района, так как именно там сосредоточенно наибольшее количество особо охраняемых территорий и природных объектов, поражающих своей красотой и интересных с рекреационной точки зрения. Также следует учитывать, что именно эта часть территории на границе с Лесным районом в перспективе войдет в ООПТ "Река Молога". Но при этом, в перспективе, по мере развития транспортной инфраструктуры, в туристический оборот могут быть включены и те территории, где располагаются объекты, представляющие прежде всего историко-культурный интерес.

Как было отмечено выше, для некоторых территорий Сандовского района возможно выделение нескольких профилирующих направлений. В данном случае целесообразно развитие всех предложенных специализаций в такой форме и соотношении, чтобы реализация имеющегося потенциала не влекла за собой конфликтных ситуаций и не угрожала устойчивому развитию соседних территорий.

В результате совершенствования планировочной организации территории Сандовского района, создаются благоприятные условия, способствующие решению существующих социальных задач, повышению общественного производства и инвестиционной привлекательности территории, рациональному использованию природных ресурсов с учетом их охраны и восстановления, развитию и совершенствованию планировочной структуры Тверской области.

### Территориальная организация производительных сил

Территориальную организацию производительных сил в Сандовском районе следует проводить в соответствии с определенной концепцией его социально-экономического развития. При этом необходимо учитывать:

- исторически сложившуюся экономическую специализацию Сандовского района как сельскохозяйственного и специализацию пгт Сандово как промышленного центра;

- размещение производительных сил в регионе;

- государственные и региональные планы по развитию транспортной инфраструктуры;

- наличие внутренних природных ресурсов.

В Сандовском районе в перспективе до 2030 года возможно активное развитие следующих сфер экономики:

- строительство и ввод в эксплуатацию новых промышленных объектов;

- развитие сельскохозяйственного производства, строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов животноводства и обрабатывающих производств;

- развитие туризма и рекреации на базе объектов историко-культурного наследия и природных комплексов;

- строительство инженерно-транспортных коммуникаций: региональных автомобильных дорог, газопроводов и сооружений газового хозяйства;

- развитие сферы ЖКХ, в том числе: строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция очистных сооружений, организация службы сбора мусора в населенных пунктах и др.;

- развитие социального сектора: модернизация учреждений образования (дошкольного, школьного, специального, дополнительного), здравоохранения, культуры, организация спортивных школ, музеев и т.д.;

- жилищное строительство, в том числе строительство организованных коттеджных поселков;

- добыча полезных ископаемых.

### Промышленность

При разработке схемы территориального планирования муниципального района наиболее важными вопросами в сфере промышленного производства являются направленность и специализация развития отраслей промышленности и отдельных крупных предприятий, выбор форм организации промышленных производств и привязка их к конкретным территориям.

Развитие промышленной базы района, увеличение выпуска промышленной продукции может происходить как за счет расширения или модернизации действующих предприятий, так и создания новых. Возникновение новых производств возможно, во-первых, в уже существующих отраслях. Во-вторых, в результате образования на базе работающих предприятий промышленных узлов или кластеров. И, в-третьих, путем создания качественно иных для данной территории предприятий в отраслях прежде не существовавших в её границах.

Промышленное производство в Сандовском районе складывалось под влиянием нескольких факторов: наличия сырья и мест потребления.

Из 4 промышленных предприятий района, 1 представляет деревообрабатывающую промышленность, 1 – представляет сферу ЖКХ, 1 – пищевую промышленность и 1- занимается разработкой месторождения ПГС.

В результате в районе сформировалось несколько производственных зон:

- городская промзона – зоны в границах городского поселения Сандово, сформированные на базе действующих предприятий;

- промзоны, сформированные на базе разрабатываемых месторождений полезных ископаемых.

Все перечисленные промзоны района сохраняются во временном периоде Схемы территориального планирования Сандовского района и для каждой зоны предполагается возможность развития.

В результате анализа возможностей по увеличению выпуска продукции действующими предприятиями, а также по созданию новых производств, были выделены приоритетные направления развития промышленного производства на территории Сандовского района.

Промышленным центром Сандовского района остается пгт Сандово, как узловой центр инженерно-транспортных коммуникаций и главный компоновочный центр районной системы расселения. Он же является одной из наиболее перспективных площадок для привлечения инвестиций в районе.

Перспективы развития новых производств, а, как следствие, развитие окружающих территорий, напрямую связаны с наличием площадок и земельных участков соответствующего назначения, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

На территории Сандовского района можно выделить несколько перспективных для строительства новых производств территорий. Данные территории, как правило, обладают большим потенциалом с позиции обеспеченности инженерно-транспортной инфраструктурой и трудовыми резервами.

Таблица 2.1.1. Перспективные производственные площадки Сандовского района

| № | Адрес | Наличие коммуникаций | Наличие строений (каких) | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свободная территория, бывшая база МУП ЖКХ | - | арочный двор | 1 |
| 2 | Сельскохозяйственный комплекс. Планируется на 6 тыс. голов. | - | типовой проект | 46 |
| 3 | Территория льнозавода | - | типовое здание | 2 |
| 4 | Участок граничит со старой базой МПМК | - | - | 0,5 |

Промышленное освоение перечисленных земельных участков предполагается за счет средств заинтересованных инвесторов в перспективе до 2020 года.

Наличием источников сырья – полезных ископаемых – определяется потенциал развития добывающей промышленности района.

На территории района присутствуют месторождения: торфа, сапропеля, песчано-гравийных смесей, песка и глин. На текущий момент в районе разрабатываются несколько месторождений торфа и месторождение песчано-гравийных смесей.

Более подробная информация о перспективных месторождениях полезных ископаемых района представлена в таблицах 2.1.2. - 2.1.4.

Таблица 2.1.2. Сведения о месторождениях торфа и сапропеля Сандовского района

| № п/п | Название месторождения | Площадь, га | Мощность, м. | Запасы при 40% влажности по категориям, тыс.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | А+В | С1+С2 | Р | Общая |
| Разрабатываемые месторождения |
| 1 | Савано(Савино) | 104 | 4,2 | 445 |  |  |  | 445 |
| 2 | Саванское 2 | 53 | 6,5 |  |  | 345 |  | 345 |
| 3 | Топалковское | 397 | 2,9 | 1153 |  |  |  | 1153 |
| Нераспределенный фонд подготовленных к разработке месторождений |
| 4 | Сушигорицкое | 544 | 2,38 | 1404 |  |  |  | 1404 |
| 5 | Нефедьевское | 458 | 3 |  | 3000 |  |  | 3000 |
| 6 | Крыловское | 2088 | 2,43 | 8066 |  |  |  | 8066 |
| 7 | Артемовское | 237 | 1,29 |  | 440 |  |  | 440 |
| Перспективные месторождения |
| 8 | Болотное | 185 | 2,32 |  |  |  | 423 | 423 |
| Перспективные месторождения сапропеля |
| 9 | Карамышевское | 53 | 3,55 |  |  | 84 |  |  |
| 10 | Раменецкое | 42 | 1,84 |  |  | 115 |  |  |
| 11 | Горновское | 13 | 2,91 |  |  | 93 |  |  |

Таблица 2.1.3. Сведения о месторождениях строительных материалов Сандовского района

| № на карте | Название и местоположение месторождения | Запасы по категориям, тыс.куб.м. | Мощность, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вскрыша | полезная толща |
| 90 | Подмошвинское месторождение ПГС. Расположено между д.д. Терпигоры, Холомеево, Кулевникино. В 15 км.от ж/д поста Приданиха. Участки 1,2,3,4,5,6 | А+В= 4048 | 1,54 | 8,57 |
| 93 | Старо-Сандовское месторождение ПГС. В 15 км к юго-востоку от пос. Сандово. | В+С1=13816 | 2,13 | 6,68 |
| 274-13 | Дынинское месторождение ПГС. 2-2.5 км.юго-западнее бывшей станции Дынино, в районе с. Старое Сандово, Агафоново, Грядки, Горохово | А+В+С=2408 | 1,18 | 3,9 |
| 274-14 | Дынинский участок № 4. В 0,3-0,4 км.восточнее с. Старое Сандово. | А+В+С=388 | 2,95 | 10,45 |
| 274-16 | Дынинский участок №6 Расположен западнее с. Старое Сандово | В+С2=780 | 1,2 | 4,8 |
| 90-1 | Подмошенское месторождение ПГС, участок №1 | А+В= 769 | 1,4 | 8 |
| 90-2 | то-же участок № 2 | А=259 | 1,6 | 12 |
| 90-3 | то-же участок № 3 | А=251 | 1,9 | 5,3 |
| 90-4 | то-же участок № 4 | А=434 | 1,5 | 5,4 |
| 90-5 | то-же участок № 5 | В=722 | 3 | 9,2 |
| 90-6 | то-же участок № 6 | А+В=1613 | 4,35 | 9,95 |
| 21 | Сандовское месторождение глин кирпично-черепичных. В 1 км.юго-восточнее поселка Сандово. В д.Раменье | А=172 | 0,96 | 3,07 |

Таблица 2.1.4. Сведения о прогнозных ресурсах Сандовского района

| Номер прогнозной площади | Ресурсы в млн. м3 Р1 | Вид полезного ископаемого | Мощность в м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вскрышных пород | Полезной толщи |
| Р-1 | 8,6 | Песчано-гравийная смесь | 0,2-1,0 | 3,0-6,0 |
| Р-5 | 42,3 | Песок строительный | 0,5 | 24,6 |
| Р-6 | 10,6 | То же | 0,2-2,5 | 5,0-10,0 |
| Р-13 | 32,6 | Песок строительный | 0,3 | 14,8 |
| Р-16 | 29,0 | То же | 0,3 | 11,0 |

Территории, занятые всеми упомянутыми выше месторождениями, являются перспективными для перевода в категорию земель промышленности под цели добычи полезных ископаемых.

Инвестирование создания на территории Сандовского района предприятий пищевой промышленности возможно в двух направлениях. Один путь развития предполагает выход с изготовляемой продукцией за пределы области на рынки соседних регионов, другой – расширение сектора местной продукции на внутриобластном рынке.

Поставка товара на обширные столичные рынки требует участия крупных и средних производителей продукции массового характера, функционирование которых обеспечено сырьевой базой. Развитие обрабатывающих производств и производства продуктов питания может идти в направлении создания вертикально и горизонтально интегрированных агрохолдингов. Вертикальные структуры включают в себя производство сельхозпродукции, её переработку и сбыт.

Развитие пищевой промышленности в районе, по большей части, будет заключаться в поддержании и содействии модернизации существующих предприятий, приспособлении их для переработки местного сырья получаемого на предприятиях АПК Сандовского района,  помощь в правильном позиционировании продукции и нахождении рынков сбыта в Тверском, Новгородском и Вологодском регионах.

Выделяемые территории, перспективные для строительства промышленных объектов, зачастую расположены на землях категорий, не предназначенных для промышленного использования (земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда (эксплуатационные леса). В случае их освоения, необходим перевод указанных земель в  категорию "земли промышленности",  в соответствии с действующим законодательством.

### Сельское хозяйство

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории Сандовского района являются молочно-мясное скотоводство и кормовое растениеводство.

Развитие отрасли животноводства

Основное направление развития животноводства в Сандовском районе: молочное животноводство с выращиванием сверх ремонтного молодняка на мясо.

Согласно Схеме территориального планирования Тверской области, Сандовский район относится к Северо-Восточному району сбыта сельскохозяйственной продукции, ориентированному на Тверскую, Вологодскую и Ярославскую области.

Развитие агропромышленного комплекса района в первую очередь должно быть направлено на модернизацию и дальнейшее совершенствование существующих АПК.

В районе действуют 8 организаций, занятых производством сельскохозяйственной продукции. Помимо сельскохозяйственных организаций в районе широко развито фермерство. Основная специализация хозяйств района – молочно-мясное скотоводство.

Наиболее крупные крестьянско-фермерские хозяйства расположены в деревнях Тухани (молочно-мясное животноводство), ст.Топорово (молочно-мясное животноводство).

Западную часть Сандовского района занимает обособленное подразделение "Сандово" ООО "Верхневолжского животноводческого комплекса", которое выкупило земельные паи у собственников земельных долей в 8 хозяйствах района, площадью 9023,5 га. На базе комплекса реализуется новый для России инвестиционный проект – разведение и выращивание племенного породистого крупного рогатого скота канадской селекции.

Основная проблема АПК Сандовского района – чрезмерная удаленность рынков сбыта. Отсутствие качественных автодорог до ведущих хозяйств усугубляет ситуацию. В этой связи, модернизация транспортного каркаса района, строительство асфальтированных дорог, создание новых транспортных направлений – это приоритетные задачи, являющиеся основой для возрождения сельского хозяйства в Сандовском районе.

Предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, в районе представлены двумя льнозаводами: ООО "Сандовский лён" и ООО "Большемалинский льнозавод".

Основными покупателями молока хозяйств Сандовского района являются ЗАО "Кузнецковский сыродел" (Молоковский район) и ООО "Славынево" (Вологодская область).

Мясо реализуется в ООО "Сангор" – приемный пункт, расположенный в пгт Сандово, в ООО "Зареченский совхоз" (Бежецкий район), одно из хозяйств (колхоз "Победа") сотрудничает с Череповецким мясокомбинатом.

Практически вся территория района относится к зоне, планируемой к дальнейшему усилению существующих сельхозпроизводителей и развитию фермерских хозяйств (в т.ч. агротуризм). Развитие агропромышленного комплекса района в первую очередь должно быть направлено на модернизацию существующих АПК. В качестве центров развития АПК Сандовского района могут выступать наиболее сильные хозяйства, такие как обособленное подразделение "Сандово" ООО "Верхневолжского животноводческого комплекса" и территории, где ведет деятельность ИП Глава КФХ Бадаев А.А. Развитие центра переработки сельхозпродукции возможно в пгт Сандово.

Перспектива расширения сети сельхозпроизводителей связана с появлением вновь образованных крестьянско-фермерских хозяйств.

В границах Сандовского района в качестве зон оптимального размещения вновь образованных крестьянско-фермерских хозяйств могут быть выделены территории хозяйств, которые в настоящее время испытывают затруднения в ведении производственной деятельности:

Таблица 2.1.5. Сведения о сельхозпроизводителях Сандовского района

| Наименование организации | Адрес | Вид деятельности | Площадь с/х, га | В т.ч. площадь пашни, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колхоз «Рассвет» | д.Устровка | Молочно- мясное животноводство | 1868 | 1459 |
| Колхоз «Память Ленина» | село Старое Сандово | Молочно- мясное животноводство | 3485 | 2742 |
| Колхоз «Дружба» | д.Щербово | Молочно- мясное животноводство | 1644 | 838 |
| Колхоз «Заря» | д.Пнёво | Молочно- мясное животноводство | 2316 | 1804 |

Развитие отрасли растениеводства

Развитие отрасли растениеводства на территории района направлено, в основном, на укрепление и создание кормовой базы.

Мелкотоварное производство картофеля и овощей развивается в фермерских и личных подсобных хозяйствах всех сельских поселений. Наиболее крупные крестьянско-фермерские хозяйства расположены в деревнях Григорово, Большое-Малинское (картофелеводство), селе Лукино (картофелеводство).

Во всех сельских поселениях производство сельскохозяйственной продукции животноводства и растениеводства целесообразно развивать в малых формах: крестьянско-фермерские хозяйства, хутора и личные подсобные хозяйства населения.

В перспективе до 2030 года сельское хозяйство будет развиваться как основная отрасль на территории Сандовского района. Очевидно, что основу развития сельского хозяйства будут составлять новые формы ведения хозяйства в виде вертикально интегрированных структур – агрохолдингов, строящих вертикальные связи от поля до прилавка. Формирование агрохолдингов потребует реорганизации ряда сельхозорганизаций или их объединения.

### Рекреация и туризм

Сандовский район входит в группу районов, объединенных общими транспортными, территориальными и экологическими особенностями. Комитетом по туризму Тверской области эта группа районов с точки зрения туристической привлекательности была названа "Бежецкий верх". В эту группу также входят Кесовогорский, Весьегонский, Молоковский, Краснохолмский, Сонковский, Бежецкий и Лесной районы. Потенциалом этой зоны является уникальный всхолмленный рельеф-поднятия: Моркины Горы, Покров-Коноплинская гряда, Овинищенская гряда; проточные озера на Мологе и Рыбинское водохранилище; традиционные отрасли сельского хозяйства – льноводство и мясное животноводство, а также исторические, культурные достопримечательности и памятные места.

Развитие "Бежецкого верха" как зоны семейного гостеприимства и малых форм туристического бизнеса будет определять социально-экономическое развитие группы районов и районных центров, в том числе и Сандовского района, развитие коммуникационного и транспортного каналов, развитие природно-культурного парка.

В Сандовском районе Тверской области находится 5 памятников археологии (объектов истории и культуры) разных эпох, которые имеют различную сохранность, 1 уникальный раннесредневековый археологический комплекс у д.Городищи (Городищенский массив) и 7 мест с признаками объектов истории и культуры (местонахождения). Памятники археологии расположены на северо-западе района.  В Городищенском массиве памятники археологии имеют особое научное и культурное значение для сохранения исторического наследия и использования туристического потенциала края.

На территории Сандовского района расположены объекты культурного наследия, среди которых имеются памятники археологии, архитектуры, истории.

Так на территории района выявлено: 5 усадеб и усадебных комплексов, 15 храмов и храмовых комплексов, 3 объектов, связанных с жизнью знаменитых людей и 7 памятников и памятных мест.

Таблица 2.1.6.. . Объекты историко-культурного наследия Сандовского района Тверской области (памятники архитектуры)

| № п/п | Категория охраны, № пост-ия | Местонахождение (адрес) | Памятники архитектуры XVIII-XIX в.в., населенные пункты, здания, связанные с жизнью знаменитых людей | Церкви | Братские захоронения, обелиски, памятники событий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Р № 26 | Пгт Сандово, Привокзальная пл. |  |  | Памятник воинам-землякам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 г.г., 9.05.1975 г |
| 2. | В | Сандовский район, с. Арханское |  | Церковь, 2-ая пол. XIX в. |  |
| 3. | В | Сандовский район, д. Березницы, Соболинское с/п | Дом, в котором родился в 1916 г. Герой Советского Союза Звонарев С.Д. |  |  |
| 4. | В | Сандовский район, д. Большое Малинское |  | Часовня Скорбященская, 1860 г. |  |
| 5. | В | Сандовский район, д. Детково |  | Церковь, кон. XIX в. |  |
| 6. 6.1. 6.2. | В | Сандовский район, д. Детково | Усадьба Бабарыкиных, 2-ая пол. XIX в.: Главный дом, 2-ая пол. XIX в. Парк |  |  |
| 7. | Р № 310 | Сандовский район, д. Залужье |  | Церковь Успенская, 1821 г., посл. четв. XIX в. |  |
| 8. | В | Сандовский район, д. Залужье |  | Церковь, 1859 г. |  |
| 9. | В | Сандовский район, с. Карамышево |  | Церковь Спасо-Преображенская, 1828-1843 г.г. |  |
| 10. | В | Сандовский район, д. Китай-Гора |  | Часовня Казанская, 1856 г. |  |
| 11. | Р № 310 | Сандовский район, д. Кресты |  |  | Бюст Я.М. Свердлова |
| 12. 12.1. 12.2 12.3 12.4. 12.5. 12.6. | Ф № 624 В В В Ф № 624 В | Сандовский район, д. Ладожское | Усадьба Карауловых, XVIII – XIX в.в.: Главный дом, 1-ая пол. XIX в., 2-ая пол. XIX в. Западный флигель, нач. XIX в. Амбар, сер. XIX в. Скотный двор, кон. XIX – нач. XX в.в. Регулярный парк с прудами, кон. XVIII – нач. XIX в. Церковь Рождества Христова, 1781-1797 г.г |  |  |
| 13. | В | Сандовский район, с. Лукино |  | Церковь Троицы,1871-1875 г.г. |  |
| 14. | В | Сандовский район, с. Лукино |  | Часовня, нач. XX в. |  |
| 15. | В | Сандовский район, с. Лукино |  |  | Могила Героя Советского Союза Звонарева С.Д. (1959 г.) |
| 16. | В | Сандовский район, с. Лукино |  |  | Могила Героя Советского Союза Ершова В.А. (1972 г.) |
| 17. | В | Сандовский район, д. Парфеньево | Усадьба Корсаковых: Парк, кон. XVIII – нач. XIX в.в., 2-ая пол. XIX в. |  |  |
| 18. | В | Сандовский район, с. Пожарье |  | Церковь Воздвижения Креста, 1899-1901 г.г. |  |
| 19. | М № 310 | Сандовский район, д. Рекуша |  | Церковь Митрофания , 1860 г., 2-ая пол. XIX в. |  |
| 20. | В | Сандовский район, д. Соснино | Дом, где в 1923 г. родился Герой Советского Союза Иванов А.М. |  |  |
| 21. | В | Сандовский район, с. Старое Сандово |  | Церковь Рождества Христова, 1862-1872 г.г. |  |
| 22. | В | Сандовский район, с. Старое Сандово |  |  | Памятник "Трактор-ветеран", модель 1936 г. Установлен в 1971 г. |
| 23. | В | Сандовский район, д. Судилово, Озерютинский с/о | Дом, где родился и жил в 1920-1972 гг. Герой Советского Союза Ершов В.А. |  |  |
| 24. | Р № 310 | Сандовский район, д. Сушигорицы |  | Церковь Знаменская, 1726 г. |  |
| 25. | В | Сандовский район, ст. Топорово |  |  | Могила советского воина Масляного И.П., 1941 г. |
| 26. 26.1. 26.2. 26.3. 26.4. 26.5. 26.6. 26.7. | В Ф № 624 В В В В Ф № 624 | Сандовский район, д. Тухани | Усадьба Ухтомских, XVIII – XIX в.в.: 2-х этажный жилой дом (т.н. зернохранилище)*, 1-ая пол. XVIII в. Главный дом, 1-ая пол. XIX в. Церковь Благовещенская, 1781 г.,1810 г. (разрушена) Сарай каретный *, кон. XIX в. Здание людской (руины), кон. XIX в. Надгробия князей Ухтомских, XVIII – XIX в.в. Парк с прудом, 1-ая пол. XVIII в., сер. XIX в. * - (не сохранивш. ?) |  |  |
| 27. | В | Сандовский район, д. Тухани, |  |  | Первая опытно-показательная школа-коммуна на территории Сандовского района, 1918 г. |
| 28. | В | Сандовский район, д. Устровка |  | Церковь Покрова, 1830 г. |  |
| 29. 29.1. 29.2-5 29.6. 28.7. | Ф № 624 В В Ф № 624 | Сандовский район, д. Юрьево | Усадьба Шварца, XIX в.: Церковь Спасская, 1818 г. 4 жилых и хозяйственных корпуса, нач. XIX в. Оранжерея, нач. XIX в. Парк с прудом, нач. XIX в. |  |  |
| 30. | В | Сандовский район, д. Холм |  | Часовня, кон. XIX в. |  |

Цивилизованное использование объектов историко-культурного наследия

В перспективе до 2020 года на территории Сандовского района необходимо завершить следующие мероприятия в отношении объектов историко-культурного наследия:

- разработать стратегию охраны и использования памятников истории и культуры с целью создания единого историко-культурного пространства на всей территории Сандовского района;

- формирование полноценного реестра памятников архитектуры и археологии, согласование его с федеральными органами исполнительной власти в области охраны историко-культурного наследия;

- включение в реестр и постановка на госохрану вновь выявленных объектов историко-культурного наследия.

В части развития рекреационной и туристической деятельности на территории Сандовского района следует проводить направленное формирование рекреационно-туристских ареалов, базовых центров туризма и отдыха, сопутствующей инфраструктуры, уделяя внимание проектам по развитию всесезонных видов отдыха.

Потенциал района заключается в возможности реставрации множества сохранившихся памятников архитектуры, способных стать интересными для широкого круга туристов.

В будущем, по мере изучения и освоения территорий, ценных с точки зрения археологии, значимым этапом развития туризма в Сандовском районе может стать организация историко-краеведческих музеев.

Сандовский район очень интересен как в историческом, так и в природном плане. Именно здесь проходили границы сразу нескольких древних оледенений.

Из крупных рек района следует отметить Ратыню. Ее бассейн с притоками Орудовкой, Быковкой, Малиной, Саванкой охватывает почти половину площади района.  В районе имеется четыре озера: Карамышевское, Раменское, Луневское и Ракитинское. На реках и озерах района возможно развитие водного и рыболовного туризма.

Достопримечательностью Сандовского района является "плавающий остров" на Ракитинском озере.  Направление движения острова зависит от направления ветра. На нем растет крупная клюква. Случалось, что люди, собирая ягоды, на острове уплывали на середину озера, но к вечеру остров прибивало к берегу.

Привлекательным объектом Сандовского района является Музей пчелы.

В Сандовском районе есть участки, так называемые "центры притяжения", наиболее интересные для размещения объектов туризма и рекреации. Они представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1.7. "Центры притяжения" Сандовского района

| Наименование | Месторасположение | Культурно-историческое наследие | Виды возможного туризма |
| --- | --- | --- | --- |
| Тухани | с.Тухани, 20 км северо-восточнее п. Сандово | Усадьба Ухтомских, Тухани. На усадебной территории построены дома, хозпостройки и проложены новые дороги. | Исторический, экологический |
| Лукино | с.Лукино, оба берега р.Саванка | древнерусский сопочный могильник, городище и селище, храм Пресвятой Живоначальной Троицы (1875, камен., не действ.) в с.Лукино, место храма свт. Митрофана Воронежского (1869, дерев., не сохр.), место дворянской усадьбы А.А. Соловьёвой | исторический туризм, маршрут паломничества, экологический туризм |

Перспективные туристические маршруты

Совместными усилиями специалистов администрации района, администраций сельских поселений, районного общества охотников и рыболовов разработаны туристические маршруты по Сандовскому району (табл.2.1.8).

#### Таблица 2.1.8. Основные экскурсионно-туристские маршруты Сандовского района

| № маршрута п/п | Пункты показа | Уровень привлекательности | Продолжительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сандово-Лукино-Городище (археологический комплекс раннего средневековья), театрализованная программа, обед | Исторически привлекательное место | 1,5-2 часа |
| 2 | Сандово-Сушигорицы-(Софьины Горы, экскурсия, рассказывающая о жизни и деятельности первой женщины-врача земской больницы Тверской губернии С.А. Кочуровой) | Знакомство с историей края | 1,5-2 часа |
| 3 | Сандово-Тухани (усадьба князей Ухтомских, ХVIII-XIX в.в., экскурсия, посещение краеведческого музея, библиотеки) | Исторически привлекательное место | 1,5-2 часа |
| 4 | Краеведческая тропа к могилам погибших героев-сандовчан "Никто не забыт, ничто не забыто" | Патриотическое воспитание | 3 часа |
| 5 | Экологический маршрут Сандово-Старое Сандово, экологическая тропа "Происшествия в лесу" |  | 1,5-2 часа |
| 6 | Посещение святого источника в микрорайоне Раменье пгт Сандово |  |  |

В западной части Сандовского района расположено охотхозяйство "Заречье", созданное с целью сохранения биоразнообразия местной флоры и фауны, ведения современного эффективного охотничьего хозяйства, а также для удовлетворения потребности в любительской и спортивной охоте членов Тверской региональной общественной организации охотников "Егерь" и Сандовского районного общества охотников и рыболовов.

Следует отметить, что практически, все описанные выше ресурсы, даже используемые в настоящее время, представляют на данный момент только потенциал для развития туристской индустрии в районе. Для дальнейшего развития туризма и рекреации в районе необходимо строительство домов отдыха, туристических баз, кемпингов и других объектов и средств размещения туристов с целью большей организации туристических потоков. Как правило, наибольший поток туристов наблюдается у крупных водных объектов района – это озера и реки. Поэтому новое строительство туристических объектов необходимо приурочить именно к этим природным достопримечательностям. Здесь следует отметить, что отправной точной развития рекреации и туризма могут стать западная часть района, а именно территории в районе реки Молога, которые предполагают включить в состав ООПТ "Река Молога".

Мероприятия в плане использования культурно-исторических ландшафтов Сандовского района

В границах Сандовского района выделена территория, требующая создания особо охраняемой природной территории (ООПТ), это Городищенский массив земель историко-культурного (археологического) значения.

Рассматриваемая в качестве особо охраняемой территория является центром притяжения туристических потоков.

Нетрадиционные виды туризма

На территории Сандовского района возможно развитие эксклюзивных видов туризма:

- агротуризма, на базе действующих и вновь создаваемых фермерских хозяйств;

- археологического, на базе памятников археологии и, в будущем, развитой сети историко-краеведческих музеев;

- религиозного, на базе православных церквей представленных в Сандовском районе.

Обязательным условием должного развития данных видов туризма является их всесторонняя популяризация через средства массовой информации. Также необходимо налаживать контакты с учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами, формировать соответствующие маршруты показа.

### Трудовые ресурсы

Численность и состав населения района являются важнейшими составляющими его социально-экономической жизни. Оценка их текущего состояния и перспектив изменения позволяет выявить существенные проблемы в сфере трудовых ресурсов.

По размеру сокращения численности населения за период с 12 января 1989 года по 1 января 2008 года, Сандовский район с показателями в 40% занимает 1-е место среди всех муниципальных образований, при этом среднеобластной показатель по данной величине равен 17%.

Плотность населения в Сандовском районе достигает 4,8 чел./кв.км, что ниже среднеобластного значения в 3,4 раза (16,4 чел./кв.км).

Миграционная убыль в Сандовском районе на 1 января 2007 года составила 
129 человек, при коэффициенте миграционной убыли населения в 16,4 человека на 
1000 жителей.

Необходимо отметить, что из-за постоянной убыли населения, демография Сандовского района находится в худшем положении, чем демография большинства муниципальных образований Тверской области.

Для выполнения повариантного прогноза демографической ситуации на долгосрочную перспективу в разрезе муниципальных образований Тверской области, разработчиком, в качестве исходных данных, были запрошены материалы специального характера в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики и в Управлении Федеральной миграционной службы по Тверской области, а именно:

- численность населения с распределением по полу и возрасту по однолетним группам по итогам переписи 1989 г.;

- численность населения в период с 1990-2007 гг.;

- численность населения с распределением по полу и возрасту по пятилетним группам в период с 2002-2007 гг.;

- количество родившихся живыми в период с 1989-2007 гг.

- количество родившихся живыми по полу и возрасту матери в пятилетних возрастных группах в период с 2002-2007 гг.;

- число умерших в период с 1989-2007 гг.

- число умерших в возрасте до 1 года в период с 1989-2007 гг.;

- число умерших по полу, возрасту и причинам смерти по пятилетним группам в период с 2002-2007 гг.;

- численность прибывших во все муниципальные образования с распределением по потокам (из-за пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов муниципального образования) в период с 1989-2007 гг.;

- численность прибывших с распределением по полу и возрасту (по пятилетним возрастным группам) во все муниципальные образования с распределением по потокам (из-за пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов муниципального образования) в период с 2002-2007 гг.;

- численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по потокам (за пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального образования, городские - сельские поселения) в период с 1989-2007 гг.;

- численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по полу и возрасту (по пятилетним возрастным группам) с распределением по потокам (за пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального образования, городские - сельские поселения) в период с 2002-2007 гг.;

- число зарегистрированных мигрантов по данным ФМС (пол, возраст, выданные разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2002-2007 гг.;

- число снятых с миграционного учета по данным ФМС (пол, возраст, выданные разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2002-2007 гг.;

- численность граждан, приезжающих на работу в Тверскую область из других регионов России за период с 2002-2007 гг.;

- численность граждан, выезжающих на работу из Тверской области в другие регионы России за период с 2002-2007 гг.;

- численность иностранных работников, занятых в Тверской области за период с 2002-2007 гг.

Необходимо отметить, что демографический прогноз был выполнен на основе ретроспективных данных и не учитывает возможного изменения демографической ситуации в районе по итогам осуществления планируемых инвестиционных проектов. Это единственно возможный расчет в современных условиях, поскольку, во-первых, разработчик не располагает информацией о техникоэкономических параметрах таких проектов, а во-вторых, отсутствуют методики расчета, позволяющего учесть возможные социальные и экономические изменения для малонаселенных территорий.

Прогноз численности и возрастно-полового состава был выполнен когортно-компонентным методом. Реализации прогноза предшествовали анализ тенденций и разработка гипотез рождаемости, смертности и миграции. Для этого были произведены оценки таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении и суммарный коэффициент рождаемости, которые российской официальной статистикой для малых территорий не оцениваются. Прогностические сценарии развития демографических процессов в 43 административно-территориальных единицах (АТЕ) Тверской области разрабатывались на основе анализа временных рядов за последние 10 лет. Отсутствие утвержденных программ социально-экономического развития районов области ограничило возможности учета социально-экономических факторов при определении будущих изменений в миграции, а также смертности. Разработка общих направлений изменений в демографическом развитии согласовывалась со стратегией социально-экономического развития России до 2020 года Правительства РФ и со стратегией социально-экономического развития Тверской области до 2025 года.

Результаты демографического прогноза приведены в нижеследующих таблицах.

Таблица 2.1.9. Суммарный коэффициент рождаемости в Сандовском районе

| АТЕ | Средний за 2003-2007 | Низкий вариант | Средний вариант | Высокий вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 |
| САНДОВСКИЙ РАЙОН | 1,577 | 1,534 | 1,536 | 1,851 | 1,869 | 1,939 | 1,889 |
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,343 | 1,311 | 1,313 | 1,530 | 1,597 | 1,796 | 1,815 |

Таблица 2.1.10. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в Сандовском районе Тверской области (лет)

| АТЕ | Мужчины | женщины |
| --- | --- | --- |
|  | 2005-2007 | Низкий 2025 | Средний 2025 | Высокий 2025 | 2005-2007 | Низкий 2025 | Средний 2025 | Высокий 2025 |
| САНДОВСКИЙ РАЙОН | 54,2 | 56,9 | 60,3 | 63,72 | 67,3 | 71,0 | 72,7 | 74,44 |
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 55,9 | 58,6 | 62,03 | 65,4 | 70,5 | 74,4 | 75,2 | 76,08 |

Таблица 2.1.11. Общие результаты прогноза населения в Сандовском районе Тверской области (средний вариант прогноза)

|  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения: |
| оба пола | 7 997 | 7 243 | 6 042 | 3 836 |
| мужчины | 3 498 | 3 172 | 2 631 | 1 618 |
| женщины | 4 499 | 4 071 | 3 411 | 2 218 |
| в т.ч. по трем возрастным группам: |  |  |  |  |
| оба пола |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 1 012 | 942 | 861 | 511 |
| 16 - 54/59 | 4 390 | 3 895 | 2 913 | 1 403 |
| 55+/60+ | 2 595 | 2 406 | 2 268 | 1 922 |
| мужчины |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 512 | 478 | 418 | 251 |
| 16 - 59 | 2 304 | 2 062 | 1 605 | 777 |
| 60+ | 682 | 632 | 608 | 590 |
| женщины |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 500 | 464 | 443 | 260 |
| 16 - 54 | 2 086 | 1 833 | 1 309 | 626 |
| 55+ | 1 913 | 1 774 | 1 660 | 1 332 |
| Изменение населения и его компоненты: |  |  |  |  |
| Родившиеся | 79 | 66 | 43 | 5 |
| Умершие | 214 | 204 | 177 | 115 |
| Естественный прирост | -135 | -138 | -134 | -110 |
| Миграционный прирост | -129 | -104 | -102 | -91 |
| Общий прирост | -264 | -242 | -235 | -202 |
| Общие коэффициенты (на 1000): |  |  |  |  |
| Рождаемости | 10,1 | 9,2 | 7,3 | 1,3 |
| Смертности | 27,2 | 28,6 | 29,9 | 30,9 |
| Естественного прироста | -17,2 | -19,4 | -22,6 | -29,6 |
| Миграционного прироста | -16,4 | -14,6 | -17,1 | -24,5 |
| Общего прироста | -33,6 | -34,0 | -39,7 | -54,1 |

Как показывают результаты прогноза, три главных тенденции будут определять развитие населения области в ближайшие 17 лет. Первая из них – депопуляция: численность населения области и большинства ее АТЕ сократится. Вторая – демографическое старение. Доля лиц в возрасте от 60 лет и старше в области увеличится с 22 до 26%. Третья – концентрация населения в столице области. Численность населения в г.Твери продолжит увеличиваться, а ее доля во всем населении области  возрастет с 29% до 36%. Все эти процессы являются общими для всех регионов России, Тверская область не является здесь исключением. Вместе с тем, следует отметить, что в ближайшей перспективе нежелательные тенденции в демографическом развитии могут быть преодолены за счет активной политики, направленной на снижение смертности, миграционной политики, и внутриобластной политики, направленной на выравнивание жизненного уровня населения АТЕ.

Структура занятости населения Сандовского района по данным глав сельских поселений представлена в таблице далее.

Как видно из таблицы, наименьшую профессиональную группу среди занятых в районе составляют трудящиеся в сферах не связанных с промышленностью, сельским хозяйством, индивидуальной предпринимательской деятельностью и предприятиями соц. сферы – 2%. Их основная масса сосредоточена в Большемалинском сельском поселении. В Сандово и вне Сандовского района работают 9% и 32% трудоспособного населения соответственно. В своем сельском поселении заняты различными видами деятельности 53% жителей района, остальным приходится уезжать на заработки в другие сельские поселения, в Сандово, Тверь, Москву и другие регионы. Во Топоровском сельском поселении вне своего сельского поселения работает более 71%.

По количеству занятых в своем сельском поселении лидирует Лукинское сельское поселение, там этот показатель равен 70%. По доле занятых на сельхозпредприятиях лидирует Лукинское сельское поселение.

Наибольшая доля занятых на промышленных предприятиях в своем сельском поселении – в Старосандовском сельском поселении.

К сожалению, в большинстве сельских поселений процент занятых очень невысок. Проблема отсутствия рабочих мест – основная, по которой люди уезжают из района. По данным социологического исследования, основными путями миграции служат Сандово, Тверь, Москва.

Наиболее актуальными проблемами, после проблемы занятости, для всех слоев населения являются невозможность получения жилья, отсутствие газификации, отсутствие качественного медобеспечения, социальной помощи, детских садов, школ, отсутствие качественных автодорог.

Мероприятия Схемы территориального планирования Сандовского района в совокупности направлены на формирование благоприятной социальной среды проживания населения, обеспечение населения местами приложения труда в границах района, повышение общей инженерно-технической оснащенности населенных мест, развитие путей транспортного сообщения между районными центрами развития.

Предполагается, что сформированный комплекс мероприятий позволит улучшить демографическую ситуацию в районе, создаст основу для решения проблемы занятости населения.

Таблица 2.1.12. Данные о доле различных профессиональных групп трудоспособного населения

| Сельское поселение | Численность трудоспособного населения, человек (всего) | Работники предприятий, размещенных на территории с/п, в % от занятого населения н.п. | Работники предприятий, расположенных вне границ с.п., в % от занятого населения н.п. | Всего занятых, % | Всего занятых (ориентировочно), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в пгт Сандово | в Твери и иных городах |  |  |
|  |  | Индивидуальные предприниматели | Сельхоз организаций | Промышленных предприятий | Организаций соц.сферы | Прочих организаций |  |  |  |  |  |
| Большемалинское | 652 | 7,8% | 9,8% | 5,6% | 30,1% | 3,3% | 43,5% | 15,4% | 17,6% | 46,9% | 306 |
| Лукинское | 489 | 2,0% | 39,8% | 0,0% | 28,3% | 0,0% | 29,9% | 1,6% | 6,1% | 49,9% | 244 |
| Соболинское | 525 | 3,3% | 35,2% | 0,0% | 8,9% | 1,5% | 51,1% | 17,0% | 34,1% | 51,4% | 270 |
| Старосандовское | 373 | 1,7% | 24,8% | 5,9% | 12,4% | 1,7% | 53,4% | 2,4% | 51,0% | 77,7% | 290 |
| Топоровское | 270 | 9,6% | 3,2% | 0,0% | 16,0% | 0,0% | 71,2% | 9,0% | 62,2% | 57,8% | 156 |
| Сандовский район | 2 309 | 5% | 24% | 3% | 19% | 2% | 47% | 9% | 32% | 53% | 1 266 |
| в т.ч. занятые: -на территории района | 742 |
| - в пгт Сандово | 118 |
| - вне Сандовского района | 406 |

### Построение групповой системы населенных мест

Инвестиционная привлекательность Сандовского района для стратегического инвестора сформирована за счет его высокого природного потенциала, включающего месторождения полезных ископаемых, лесные и водные ресурсы.

Основополагающую роль в формировании системы расселения будет играть размещение производительных сил. Проведенное в Сандовском районе социологическое исследование подтверждает, что первостепенную значимость для населения имеет наличие рабочих мест. Однако, развитие населенных пунктов, стабилизация и последующий рост численности населения, будут невозможны без должного роста уровня социального комфорта мест проживания людей. В связи с этим, в основу проектирования будущего территориального устройства Сандовского района положено формирование рациональной системы расселения, опирающейся, в первую очередь, на стабильные населенные пункты, способные играть роль центров притяжения населения.

Ведущую роль в развитии расселенческого каркаса будут играть качественная инженерно-транспортная инфраструктура и организованная социально-бытовая среда как в районе в целом, так и в каждом отдельно взятом населенном пункте.

Важным результатом взвешенной политики расселения станет сбалансированное и полноценное обеспечение населения района социально-бытовыми услугами. Развитие автодорожной сети повысит доступность услуг ежедневной и периодической необходимости. Все это неотъемлемые составляющие роста качества жизни сельского населения, являющегося основополагающим условием сохранения и развития агропромышленного комплекса района.

Таким образом, на территории Сандовского муниципального района градостроительная деятельность по расселению населения направлена на преобразование всей совокупности населенных пунктов в местную систему расселения во главе с районным центром, целостность которой обеспечивается за счет целенаправленного и взаимосвязанного развития входящих в нее поселений.

На стадии анализа современного состояния расселения Сандовского района выявлены следующие его особенности, неблагоприятно влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования:

- стабильно высокая естественная убыль населения. Отрицательное сальдо миграционного движения населения района усиливает  устойчивость понизительного тренда развития демографической ситуации;

- снижение средней людности населенных пунктов и рост количества населенных пунктов с малым числом жителей;

- преобладание на территории района в сети населенных пунктов зон с нижними уровнями организации структуры  расселения;

- значительное снижение освоенности территории района.

Низкий уровень жизни на селе, отсутствие должного обслуживания в социальной сфере и коммунальном хозяйстве затрудняют социально-экономическое развитие района и повышение качества жизни его населения.

Дальнейшее инерционное несбалансированное развитие расселения района может привести к ухудшению условий осуществления этого процесса и усложнению социально-экономической ситуации. Следовательно, модель будущего расселения района должна создать предпосылки для исключения указанного сценария.

При формировании  будущего облика системы расселения необходимо учесть взаимосвязи различных систем в территориальной организации общества и, прежде всего, связь системы расселения с социальной структурой населения, проживающего на данной территории. Важным для Сандовского района является признание факта, что конструируется система расселения для жителей с невысоким уровнем благосостояния и, следовательно, ориентацией на  соответствующий образ жизни.

В этом случае доминирующим типом ценностных ориентаций и поведения местного сообщества становится обеспечение равной для всех определенной доступности до стандартного набора благ и услуг или, применительно к системе расселения, на максимизацию числа людей, живущих в пределах их стандартной доступности.

Системы социально гарантированного расселения, реализующие указанный принцип, создаются в соответствии с  концепцией формирования "групповых систем населенных мест (ГСНМ)" – взаимосвязанного развития городских и сельских поселений на основе единой транспортной инфраструктуры и сети обслуживания.

При построении ГСНМ, на основе кооперирования производственных и трудовых ресурсов отдельных населенных мест, а также организации межселенных систем культурно-бытового обслуживания и отдыха населения, создаются наиболее благоприятные условия для повышения эффективности решения всех основных задач социально гарантированного расселения. Решение этих задач должно быть ориентировано на достижение долгосрочных целей социального, экономического развития и охраны природы  соответствующей территории. Выбор направлений и масштабов развития отдельных населенных пунктов и характера использования  межселенных территорий в ГСНМ осуществляется не изолированно (автономно), а на основе сбалансированной совокупности общесистемных экономических, социальных и экологических целевых критериев.

Реализация концепции ГСНМ, в рамках предлагаемой модели расселения района, преобразует в перспективе сеть населенных пунктов в его границах в локальную систему расселения с заданными свойствами. В этом случае под локальной системой расселения понимается структурно упорядоченная сеть поселений с активно развитыми внутренними и внешними многообразными межселенными связями, представляющая собой целостное образование на основе общности решаемых народнохозяйственных задач и обеспечивающая выполнение массовых, по преимуществу территориально-рассредоточенных форм деятельности. В составе локальной системы расселения выделяются  подсистемы населенных пунктов меньших территориальных размеров, экономического, поселенческого и демографического потенциала: кустовые (межхозяйственные)  и первичные (внутрихозяйственные).

Разработка структурной организации групповой системы сельского расселения преследует цель определения состава центров социально-экономического развития сельской местности, схемы их соподчинения и границ контролируемых ими зон, формы опорного каркаса, т.е. обоснование перспектив основных элементов системного развития расселения.

Планомерное преобразование сложившегося расселения в групповую систему населенных мест создает также базу для формирования перспективных систем расселения более высокого уровня.

Решение названных задач формирования ГСНМ должно осуществляться на основе общесистемных принципов обеспечения достаточной эффективности системы расселения при стремлении к минимизации затрат на её создание.

Одним из направлений повышения эффективности системы расселения является формирование ГСНМ с учетом взаимосвязи мест проживания населения и мест приложения труда, поскольку привлечение инвестиций в экономику обусловлено наличием на данной территории трудовых ресурсов. Указанная взаимосвязь будет тем теснее, чем в большей степени структура расселения будет соответствовать вектору социально-экономического развития района.

Второе направление повышения эффективности системы расселения связано с обеспечением определенной доступности населения района до соответствующего набора благ и услуг. Для его реализации в составе локальной системы расселения  формируются  подсистемы населенных пунктов: кустовые и первичные, каждая из которых образуется вокруг соответствующего центра. В роли центров подсистем выступают перспективные населенные пункты.

Первичное звено расселения может развиваться в границах крупной сельскохозяйственной производственной единицы, коллективного хозяйства (внутрихозяйственная подсистема расселения); кустовая – на базе территориально сближенных первичных подсистем расселения.

Кустовая подсистема расселения складывается как за счет объединения населенных пунктов нескольких хозяйств – межхозяйственная, так и путем охвата территорий, подведомственных нескольким сельским поселениям. Развитие кустовых центров и подсистем расселения обусловлено необходимостью формирования условий для функционирования крупных коллективных хозяйств и объективным требованием приближения к сельскому населению социально-культурных и коммунально-бытовых услуг периодического  спроса, а также элементов  эпизодического обслуживания.

Объективно существующими предпосылками формирования кустовых центров и подсистем расселения являются тенденции вертикальной интеграции и усиление кооперации в агропромышленном  комплексе, а также существенно возросшие социальные запросы  сельского населения и повышение степени их воздействия  на социальное и территориальное поведение жителей села.

В рамках формирования ГСНМ, предполагается следующая организация социально-экономических связей в Сандовском районе:

- административный центр района – пгт Сандово – в нем, как и сегодня, будут сконцентрированы основные предприятия, расположены центральные отделения учреждений образования и здравоохранения, размещен офис администрации района, через него организуются межселенные связи внутрирайонного, областного и межобластного значения;

- кустовые и автономные центры – это населенные пункты, в которых предполагается концентрация услуг периодического характера. Это означает, что в них должны быть расположены учреждения образования (детские сады, школы с полноценным набором изучаемых обязательных и дополнительных предметов, профессиональные технические училища), учреждения здравоохранения (рассчитанные на лечение населения, живущего в населенных пунктах, входящих в сферу влияния кустового центра), службы жилищно-коммунального хозяйства, крупные спортивные сооружения и учреждения культурно-бытового обслуживания, предприятия торговли, а также администрации сельских поселений;

- центры первичного обслуживания – населенные пункты, в каждом их которых должны быть размещены учреждения, оказывающие населению услуги ежедневного и неотложного спроса: продуктовый и хозяйственный магазины, детский сад, школа, центр квалифицированной первичной медицинской помощи.

Таким образом, для населения района будет создана следующая иерархия доступа к услугам социально-бытового характера:

      - повседневные потребности в социальном обеспечении население будет удовлетворять в центрах первичной подсистемы, расположенных в радиусе минимальной транспортной доступности;

      - услуги периодического характера и связь с администрацией поселения население будет получать в кустовых и автономных центрах;

      - специальные услуги будут предложены населению района в Сандово.

В качестве центров кустовой системы расселения населения Сандовского района установлены следующие центры поселений:

    - пгт Сандово,

    - д. Большое Малинское,

    - с. Лукино

    - с. Старое Сандово.

Данные кустовые центры являются опорными узловыми элементами каркаса расселения.

В качестве автономного центра развития выбрана деревня Соболины.

В качестве центров первичной подсистемы выбраны населенные пункты:

- ст. Топорово,

- д. Ладожское,

- д. Топалки,

- с. Тухани.

Сандово

Соболины

Лукино

Старое Сандово

Большое Малинское

Рисунок 2.1.1. Схематическое изображение проектируемой  планировочной структуры системы расселения Сандовского района

Модернизация существующего расселения по предлагаемой модели предполагает развитие зоны субурбанизации за счет расширения её границ и усиления экологической и рекреационной функциональности. Значимым фактором увеличения пространства субурбанизации является автомобилизация. На Западе она увеличила реальную скорость передвижения в 2-4 раза, а радиус трудовых поездок – до 65-80 км. В 2-3 раза выросла средняя дальность рекреационных поездок, уменьшилась, благодаря рассредоточению отдыхающих, нагрузка на природные ландшафты.

Итогом субурбанизации становится постепенная замена поселка как точечного пункта концентрации производства и населения урбанизированным районом – обширной интенсивно освоенной территорией, сочетающей городские функции с сельским хозяйством и организацией отдыха.

Проектные предложения по развитию населенных пунктов

Основными задачами совершенствования системы расселения Сандовского района в направлении формирования ГСНМ являются:

      - наращивание социально-культурного потенциала кустовых центров путем расширения видов оказываемых услуг периодического характера;

      - формирование опорной сети сельских первичных центров расселения, преобразование их в благоустроенные поселки с высоким уровнем бытового комфорта, инженерного оборудования, социально-культурного обслуживания;

      - обеспечение соответствующего уровня обслуживания жителей в населенных местах, укрепление материальной жизненной среды в населенных пунктах.

Кустовые, автономные и первичные центры были выбраны таким образом, чтобы они совпадали с центральными усадьбами сельскохозяйственных организаций, располагались рядом с объектами промышленности, имели потенциал к дальнейшему развитию производительных сил в различных секторах экономики: производственном, аграрном, туристско-рекреационном. Развитие сферы услуг в кустовых и первичных центрах предполагает появление дополнительных рабочих мест в социальном секторе, торговле, ЖКХ и т.д.

В целом преобразования в системе расселения направлены на повышение качества жизни населения Сандовского района и должны стать в определенной степени основой для повышения инвестиционной привлекательности района на всех уровнях. Однако, в Сандовском районе 216 населенных пунктов и очевидно, что создать равные условия жизни населения в каждом из них невозможно. Поэтому, все населенные пункты, образующие сеть поселений Сандовского района, были разделены на группы по степени перспективности и приоритетности развития.

К числу перспективных населенных пунктов, далее – центрам развития, отнесены центры кустовой и первичной подсистем, а также населенные места, имеющие потенциал к развитию как сельскохозяйственные, промышленные или рекреационные центры, отличающиеся стабильностью численности населения, либо сравнительно малой скоростью его убыли.

В ходе реализации районной схемы территориального планирования предполагается осуществление следующих видов градостроительных мероприятий в отношении перспективных населенных пунктов:

- наращивание социально-производственной значимости центров кустовой системы расселения;

- развитие мест приложения труда в различных отраслях экономики в перспективных населенных пунктах;

- расширение социальной сферы перспективных населенных мест.

Таким образом, ориентируясь на степень социально-культурного и экономического развития населенных пунктов Сандовского района и исходя из существующей численности населения в них, были выделены 14 центров развития, в которых сегодня проживает 5811 человек, что составляет около 75% населения района в целом.

Перечень и характеристика современного состояния центров развития приведены в нижеследующих таблицах.

В отношении перечисленных в таблицах центров развития в Схеме территориального планирования Сандовского района предусмотрено первоочередное градостроительное развитие.

Перспективы населенных пунктов, не выделенных в качестве центров,  обусловлены инерцией демографического развития сельской местности. Градостроительные преобразования таких населенных мест в проектном горизонте Схемы территориального планирования Сандовского районе не предусмотрены если иное не оговорено отдельно.

Таблица 2.1.13. Характеристика кустовых и автономных центров Сандовского района.

| № п/п | Населенный пункт | Сельское/ городское поселение | Численность населения на 01.01.2010 г. | Является центром сп | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | Инженерная инфраструктура | Потенциал развития территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (средняя, основная) | детский сад | здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |  |
| Кустовые центры |
| 1 | Сандово | Сандово | 3654 | да | С | да | ЦРБ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | селитебный, промышленный, сельскохозяйственный, рекреационный |
| 2 | Лукино | Лукинское | 198 | да | О | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный, рекреационный |
| 3 | Большое Малинское | Большемалинское | 168 | да | С | да | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 4 | Старое Сандово | Старосандовское | 196 | да | О | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный, рекреационный |
| Автономные центры |
| 1 | Соболины | Соболинское | 239 | да | нет | да | ФАП | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |

Таблица 2.1.14. Характеристика центров первичной подсистемы Сандовского района.

| № п/п | Населенный пункт | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2010 г. | Центральная усадьба сельскохозяйственной организации | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | Инженерная инфраструктура | Потенциал развития территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (основная, начальная) | детский сад | медицина и здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |  |
| 1 | ст.Топорово | Топоровское | 192 | да | нет | нет | ОВОП | да | да | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 2 | д.Ладожское | Лукинское | 201 | да | О | да | ОВОП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный, рекреационный |
| 3 | д.Топалки | Большемалинское | 201 | да | О | да | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 4 | с.Тухани | Соболинское | 152 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный, рекреационный |

Таблица 2.1.15. Характеристика прочих центров развития (местных центров) Сандовского района.

| № п/п | Населенный пункт | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2010 г. | Центральная усадьба сельскохозяйственной организации | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | Инженерная инфраструктура | Потенциал развития территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (основная, начальная) | детский сад | медицина и здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |  |
| 1 | Березницы | Соболинское | 95 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 2 | Кресты | Лукинское | 192 | нет | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 3 | Пнёво | Большемалинское | 81 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 4 | Березье | Старосандовское | 117 | да | Н | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 5 | Вокшино | Топоровское | 125 | да | нет | нет | ФАП | да | нет | да | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |

### Оптимизация системы административно-территориального деления района

Существующая система административно-территориального деления Сандовского района вполне жизнеспособна и не требует каких-либо преобразований.

### Граница административного центра Сандовского района

Пгт Сандово в настоящее время обладает значительным запасом земель для градостроительного освоения, и предполагать увеличение его границ в Схеме территориального планирования Сандовского района в перспективе до 2030 года нет оснований.

В связи с тем, что на текущий момент границы населенных пунктов фактически не утверждены, возникают ситуации, когда в границы городских поселений и городских округов попадают земли лесного фонда, относящиеся к защитным лесам.  В основном это следующие категории защитных лесов:

- защитные полосы, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- зеленые зоны.

Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов регламентирован  следующими законодательными актами:

- федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ (ред.от 25.12.2009) "О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую";

-  Лесной кодекс Российской федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ.

При разработке генеральных планов городских поселений и городских округов необходимо обратить особое внимание на указанную проблему и предусмотреть в проекте генеральных планов необходимость перевода земель лесного фонда, попадающих в границы городских поселений и округов, в категорию земель населенных пунктов.

В случае с зелеными зонами, необходимо произвести перепроектировку зеленых зон, путем выделения вблизи городской черты зеленых зон, равных по площади изымаемым. Участки земель лесного фонда, попавшие в границы городского поселения (округа), переводятся в земли населенных пунктов, в соответствии с действующим законодательством (см. п.6 ст. 105 Лесного кодекса Российской федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ и федеральный закон № 172-ФЗ (см. ст.11 п.2)).

## 2.2. Мероприятия по пространственной организации сферы обслуживания в Сандовском районе

В соответствии с положениями Стратегии развития России до 2020 года и сформированной с учетом ее основных постулатов Концепции социально-экономического развития Сандовского района, развитие человека – это основная цель и главное условие прогресса современного российского общества. Будущее России зависит от образования и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. Следовательно, необходимо создать такие условия для населения района, чтобы люди имели возможность и сами стремились получать среднее и специальное профессиональное образование, поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом, удовлетворять свои творческие порывы.

Постановка такой задачи предопределяет необходимость включения в Схему территориального планирования Сандовского района проектных предложений по развитию сетей учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства.

### Развитие системы учреждений образования и культуры

В плане реформы системы образовательных учреждений в Сандовском районе были образованы школьные территориальные (образовательные) округа и определены базовые школы.

Базовые школы организуются для более полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся сельских поселений на основе более эффективного использования учебно-материальных, технических, кадровых, управленческих ресурсов общеобразовательных учреждений школьного территориального округа. В задачи базовых школ, помимо реализации образовательных программ основного общего образования, входят:

- организация факультативных занятий, углубленного изучения предметов, предпрофильного и профильного, допрофессионального и профессионального обучения и др.;

- формирование единого образовательного пространства путем координации планов учебно-воспитательной работы, организация совместных мероприятий с детьми, обеспечение  возможностей дополнительного образования учащихся;

- организация взаимодействия в процессе осуществления методической работы и повышения квалификации педагогических работников, в том числе проведение совместных педсоветов и учебы кадров, организация  работы методических объединений, аттестация педагогических кадров и др.;

- рациональное использование материально – технических ресурсов, оборудования, подбор и расстановка педагогических кадров образовательного округа;

- эффективное использование в рамках образовательного округа бюджетных средств, выделяемых на образовательную деятельность всех школ округа.

В Сандовском районе были созданы 3 базовые школы: городская инновационная школа –  МОУ "Сандовская средняя общеобразовательная школа",  сельские базовые школы:  МОУ  "Большемалинская  СОШ" и  МОУ  "Лукинская  ООШ" и 3 образовательных округа - 1 городской и 2 сельских. В настоящее время в образовательные округа, помимо базовых, входят 3 общеобразовательные школы и  дошкольные образовательные учреждения.

Таблица 2.2.1. Образовательные округа Сандовского района

| Базовые школы | Образовательные учреждения, входящие в образовательный округ базовой школы |
| --- | --- |
| МОУ "Сандовская средняя общеобразовательная школа" - базовая | МОУ "Старо - Сандовская основная общеобразовательная школа" МОУ "Березская начальная общеобразовательная школа" МДОУ Детский сад № 1 п. Сандово МДОУ Соболинский детский сад |
| МОУ "Большемалинская средняя общеобразовательная школа" – базовая | МОУ "Топалковская основная общеобразовательная школа" МДОУ Большемалинский детский сад МДОУ Топалковский детский сад |
| МОУ "Лукинская основная общеобразовательная школа" – базовая | МОУ "Ладожская основная общеобразовательная школа" МДОУ Ладожский детский сад |

Во временном горизонте планирования районной схемы территориального планирования, по мере улучшения социально-экономической ситуации в районе, предполагается:

- Сохранение и дальнейшее развитие существующих средних школ в кустовых центрах развития:

- МОУ "Сандовская средняя общеобразовательная школа" в пгт Сандово

- МОУ "Большемалинская средняя общеобразовательная школа" в д. Большое Малинское

- Сохранение и развитие основных общеобразовательных школ в кустовых и первичных центрах:

- в с. Лукино – МОУ "Лукинская основная общеобразовательная школа"

- в с. Старое Сандово  –  МОУ "Старо-Сандовская основная общеобразовательная школа"

- в д. Ладожское – "Ладожская основная общеобразовательная школа"  филиал МОУ "Лукинская основная общеобразовательная школа"

- в д. Топалки –  МОУ "Топалковская основная общеобразовательная школа" филиал  МОУ "Большемалинская средняя общеобразовательная школа"

- Сохранение существующей сети дошкольных образовательных учреждений, с одновременной реорганизацией, путем уменьшения числа юридических лиц, в целях концентрации денежных средств и уменьшения затрат на одного воспитанника, в связи с сокращением контингента детей:

- МДОУ Детский сад № 1 п. Сандово

- ликвидация, как юридического лица, МДОУ "Большемалинский детский сад"  и его реорганизация путем присоединения  к МОУ "Большемалинская СОШ" с приданием статуса дошкольной группы;

- ликвидация, как юридического лица, МДОУ "Топалковский детский сад" путем присоединения к МОУ "Топалковская основная общеобразовательная школа" с приданием статуса дошкольной группы;

- ликвидация, как юридического лица, МДОУ "Ладожский детский сад" путем присоединения к МОУ "Ладожская основная общеобразовательная школа" с приданием статуса дошкольной группы.

Дошкольные образовательные учреждения юридически присоединяются к школам и существуют в статусе дошкольных групп. При этом фактически дети могут находиться в помещении детского сада или (в случае существенных затрат на содержание здания детского сада), в приспособленных и специально оборудованных  помещениях школы.

- Сохранение и развитие новых форм организации дошкольного образования:

- сохранение дошкольных групп в Лукинской и Топалковской основных школах;

- организация дошкольной группы в Старо-Сандовской основной общеобразовательной школе в  кустовом центре с. Старое Сандово.

- Реорганизация:

- путем преобразования МДОУ "Соболинский детский сад" в образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста    "Соболинская начальная  школа-детский сад";

- путем преобразования МОУ "Березская начальная общеобразовательная школа" в образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста МОУ  "Березская начальная школа-детский сад".

- В целях концентрации денежных средств и сокращения затрат на одного учащегося уменьшение количества юридических лиц путем объединения образовательных учреждений и преобразования их в структурные подразделения юридических лиц:

- реорганизация МОУ "Соболинская начальная школа-детский сад" в филиал  МОУ "Сандовская средняя общеобразовательная школа";

- реорганизация МОУ "Березская начальная школа-детский сад" в филиал  МОУ "Старо-Сандовская основная общеобразовательная школа";

- реорганизация МОУ "Ладожская основная общеобразовательная школа" в филиал  МОУ "Лукинская средняя общеобразовательная школа";

- реорганизация МОУ "Топалковская основная общеобразовательная школа" в филиал  МОУ "Большемалинская средняя общеобразовательная школа";

- Открытие групп предшкольной подготовки с кратковременным пребыванием детей (как в рамках существующих дошкольных групп, так и новых, в центрах развития, где нет учреждений дошкольного образования), в соответствии с наличием детей дошкольного возраста в том, или ином населенном пункте или его окрестностях:

- в первичном центре ст. Топорово (в помещении закрытой Топоровской ООШ);

- в детском саду пгт Сандово.

В результате корректировки образовательной сети района будет сокращено количество юридических лиц, что приведет к концентрации денежных средств,  все кустовые и два первичных центра развития смогут обеспечить население образовательными услугами общего и  дошкольного образования.

Таблица 2.2.2. Развитие системы школьного образования до 2030 года

| Сохраняемые и развиваемые школы и дошкольные учреждения в населенных пунктах в формате описания: наименование населенного пункта (существующий статус учреждения, кол-во учащихся в учебном году 2008 / 2015 г.г.) | Реорганизуемые и вновь создаваемые объекты школьного образования в населенных пунктах в формате описания: наименование населенного пункта, проектируемый статус |
| --- | --- |
| в кустовых, автономных и первичных центрах | в кустовых, автономных и первичных центрах | в прочих центрах развития |
| пгтСандово СШ (370/350) | д.Большое Малинское реорганизация ДОУ в ДГ при СШ | д. Березье реорганизация НШ (8/14) в НШ-детсад |
| д. Большое Малинское СШ (51/38) | д.Топалки реорганизация ДОУ в ДГ при ОШ |  |
| с.Лукино ОШ (29/16) | д.Ладожское реорганизация ДОУ в ДГ при ОШ |  |
| с.Старое Сандово ОШ (21/13) | с.Старое Сандово организация ДГ при ОШ |  |
| д.Ладожское ОШ (30/13) | д.Соболины реорганизация ДОУ в НШ-детсад |  |
| д. Топалки ОШ (18/18) | ст. Топорово открытие ГПП |  |
| пгт Сандово ДОУ | пгт Сандово открытие ГПП при ДОУ |  |
| с.Лукино ДГ при ОШ |  |  |

Принятые в таблице сокращения: СШ 	– средняя общеобразовательная школа; ОШ 	– основная общеобразовательная школа; НШ – начальная общеобразовательная школа; ДОУ – дошкольное образовательное учреждение (детский сад); ДГ – дошкольная группа при школе; ГПП – группы предшкольной подготовки

Таким образом, по результатам вышеозначенных преобразований, сеть образовательных учреждений в Сандовском районе будет включать 11 образовательных учреждений (юридических лиц):

- средние школы – 2;

- основные школы – 4, из них 2 – юридические лица, 2- филиалы;

- образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальные школы–детсад – 2;

- дошкольные образовательные учреждения, являющиеся юридическими лицами – 1;

- дошкольные группы при общеобразовательных школах – 5;

- группы  предшкольной подготовки – 2;

- учреждения дополнительного образования – 2.

Начиная с первого этапа реализации Схемы Территориального планирования Сандовского района, необходимо предусмотреть развитие системы дополнительного образования детей на базе средних и основных школ в кустовых и первичных центрах.

На территории муниципального образования "Сандовский район" функционирует три учреждения дополнительного образования детей - Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа и Сандовская детская музыкальная школа. Все учреждения дополнительного образования расположены в пгт Сандово.

Основные направления работы учреждений дополнительного образования: художественное творчество, декоративно-прикладное, техническое, физкультурно-спортивное.

В Сандовской музыкальной школе ведется подготовка по следующим творческим направлениям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара.

В  школах района работают  кружки различной направленности, спортивные  секции.

В связи с высвобождением площадей образовательных учреждений материально-техническая база сельских школ должна шире использоваться для организации дополнительного образования.

Расширение сети учреждений дополнительного образования, открытие их филиалов в сельских школах является необходимым и обоснованным в общем контексте реализации человеческого потенциала, поддержания здоровья, развития мотивации личности.

В системе профессионального образования на территории района функционирует государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 55", которое готовит специалистов  сельскохозяйственного профиля, хозяек усадьбы и поваров - кондитеров.

В перспективе, в наиболее развившихся кустовых центрах, на базе успешно работающих предприятий и сельхозорганизаций, возможно размещение специальных учебных заведений (профильные профессиональные училища). Таким образом, молодежь получит возможность профессионального обучения и трудоустройства непосредственно по месту жительства, что благоприятно скажется на снижении оттока населения в другие города.

Исходя из современных перспектив развития сельскохозяйственных организаций и существующих сегодня предпосылок к развитию промышленных территорий, не представляется возможным прогнозировать дальнейшее развитие профильного профессионального обучения в районе.

В плане развития системы учреждений культуры предполагается сохранение существующих сегодня культурно-досуговых учреждений, библиотек-филиалов МУК "Районная межпоселенческая центральная библиотека".

Такие учреждения в обязательном порядке сохраняются и развиваются во всех кустовых центрах, центрах первичной подсистемы. В остальных центрах развития учреждения культуры сохраняются на первом этапе, то есть до 2015 года, а далее, по каждому такому учреждению предполагается принятие дополнительного решения о его жизнеспособности и обоснованности вложения средств в его развитие. Учреждения, развитие которых по итогам первого этапа окажется необоснованным, подлежат ликвидации.

Итоговый результат развития сети учреждений образования и сети учреждений культуры в период до 2030 года представлен в таблице далее.

Таблица 2.2.3. Итоги развития системы учреждений образования и культуры до 2030 года (развиваемые и вновь создаваемые объекты образования и культуры)

| № | Статус населенного пункта | Название населенного пункта | Результаты развития сетей образования и культуры по итогам трех этапов проектирования (до 2030 года) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учреждения образования | Учреждения культуры |
|  |  |  | детские сады | школы | ДОД | СУЗ | прочие | ДК / ДД /СК | библиотеки |
| 1 | кустовые центры | Сандово | ДОУ, ГПП | СШ | Дом детского творчества, ДЮСШ, детская музыкальная школа | Профессиональное училище №55 | Музей пчелы | Сандовский центр досуга | библиотека, детская библиотека |
| 2 |  | Лукино | ДГ | ОШ |  |  |  | СДК | сельская библиотека |
| 3 |  | Большое Малинское | ДГ | СШ |  |  |  | СДК | сельская библиотека |
| 4 |  | Старое Сандово | ДГ | ОШ |  |  |  | СДК | сельская библиотека |
| 5 | автономный центр | Соболины | НШ-детсад |  |  |  |  | сельская библиотека |
| 6 | первичные центры | Топорово | ГПП |  |  |  |  | СДК | сельская библиотека |
| 7 |  | Ладожское | ДГ | ОШ |  |  |  | СДД | сельская библиотека |
| 8 |  | Топалки | ДГ | ОШ |  |  |  | СДД | сельская библиотека |
| 9 |  | Тухани |  |  |  |  |  | СДД | сельская библиотека |
| 10 | местные центры | Березницы |  |  |  |  |  | СДД | сельская библиотека |
| 11 |  | Кресты |  |  |  |  |  | СДК | сельская библиотека |
| 12 |  | Пнево |  |  |  |  |  | СДД | сельская библиотека |
| 13 |  | Березье | НШ-детсад |  |  |  | СДК | сельская библиотека |
| 14 |  | Вокшино |  |  |  |  |  |  | сельская библиотека |
| 15 | прочие населенные пункты | Удали |  |  |  |  |  | СДД |  |
| 16 |  | Сушигорицы |  |  |  |  |  | СДД | сельская библиотека |

### Развитие системы учреждений здравоохранения

Развитие сети медицинских учреждений района предполагает следующую последовательность действий:

- в среднесрочном периоде (до 2020 года) в наиболее значимых кустовых центрах создаются офисы врачей общей практики (ОВОП) с учетом существующего на сегодняшний день норматива по численности проживающего населения, а также сохраняются и развиваются все существующие фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) как во всех центрах первичной подсистемы, так и в других населенных пунктах:

- сохраняются и развиваются существующие объекты здравоохранения:

- ЦРБ в пгт Сандово.

- ОВОП в д. Ладожское и на ст. Топорово

- сохраняются и развиваются существующие ФАПы:

| Старо-Сандовский ФАП | с. Старое Сандово |
| --- | --- |
| Лукинский ФАП | с.Лукино |
| Топалковский ФАП | д. Топалки, Большемалинское с/п |
| Ренско-Дынинский ФАП | д.Вокшино Топаровское с/п |
| Туханский ФАП | с.Тухани Соболинское с/п |
| Мантурьевский ФАП | д.Мантурьево, Большемалинское с/п |
| Нивицкий ФАП | д.Нивицы, Большемалинское с/п |
| Сушигорицкий ФАП | д.Сушигорицы, Большемалинское с/п |
| Удальский ФАП | д.Шерепово, Большемалинское с/п |
| Тюхтовский ФАП | д.Тюхтово, Большемалинское с/п |
| Пневский ФАП | д.Пнево, Большемалинское с/п |
| Березский ФАП | д.Березье, Старосандовское с/п |
| Устровский ФАП | д. Устровка, Старосандовское с/п |
| Соболинский ФАП | д.Соболины |
| Щербовский ФАП | д.Щербово, Соболинское с/п |
| Березницкий ФАП | д.Березницы, Соболинское с/п |
| Белымежский ФАП | д. Белые Межи, Лукинское с/п |
| Крестовский ФАП | д.Кресты, Лукинское с/п |
| Арханский ФАП | д.Арханское, Топоровское с/п |

- создаются Офисы врачей общей практики (ОВОП) в кустовых центрах развития  - пгт Сандово на базе ЦРБ и в д. Большое Малинское на базе ФАПа.

- в перспективе (до 2030 года) предполагается сосредоточить медицинское обслуживание преимущественно в кустовых и первичных центрах в рамках концепции повышения качества медицинских услуг и оптимизации направляемых на содержание медучреждений бюджетных средств. В этой связи потребуется закрытие ФАПов, работа которых будет недостаточно эффективна, и открытие дополнительных офисов врачей общей практики.

Необходимо помнить, что развитие сетей учреждений образования и здравоохранения заключается не только и не столько в капитальном строительстве и оборудовании соответствующих объектов. Основой систем образования и здравоохранения являются люди – специалисты высокого класса, которых необходимо привлекать на село не только возможностью трудоустройства. Учителя и доктора должны иметь изначально привилегированное положение, им должна оказываться всеобщая поддержка и социальная помощь, им необходимо предоставлять в собственность индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, оснащенные всеми коммуникациями. Кроме того, необходимо повышать общую оснащенность сел инженерно-транспортными коммуникациями, организовывать в них службу быта, что повысит качество жизни людей и улучшит их доступ к услугам периодического и эпизодического характера.

Что касается заполняемости образовательных и медицинских учреждений, то это вопрос времени. По мере реализации мероприятий Схемы территориального планирования и роста качества жизни населения, демографический кризис в Сандовском районе будет преодолен. Ведь основная проблема района (после высокой смертности) – это отток населения. Соответственно, мероприятия, направленные на снижение оттока населения имеют важный прикладной характер.

Предлагаемое развитие сети медицинских учреждений представлено в 
таблице далее.

Таблица 2.2.4. Развитие системы учреждений здравоохранения до 2030 года

| № | Статус населенного пункта | Название населенного пункта | до 2020 г. | с 2020 г. до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сохраняются в населенных пунктах: | создаются в населенных пунктах: | создаются ОВОП в населенных пунктах: |
| 1 | кустовые центры | Сандово | ЦРБ | ОВОП | предполагается сосредоточить медицинское обслуживание преимущественно в кустовых и первичных центрах потребуется закрытие ФАПов, работа которых будет недостаточно эффективна, и открытие дополнительных офисов врачей общей практики |
| 2 |  | Лукино | ФАП |  |  |
| 3 |  | Большое Малинское | ФАП | ОВОП |  |
| 4 |  | Старое Сандово | ФАП |  |  |
| 5 | автономный центр | Соболины | ФАП |  |  |
| 6 | первичные центры | Топорово | ОВОП |  |  |
| 7 |  | Ладожское | ОВОП |  |  |
| 8 |  | Топалки | ФАП |  |  |
| 9 |  | Тухани | ФАП |  |  |
| 10 | местные центры | Березницы | ФАП |  |  |
| 11 |  | Кресты | ФАП |  |  |
| 12 |  | Пнево | ФАП |  |  |
| 13 |  | Березье | ФАП |  |  |
| 14 |  | Вокшино | ФАП |  |  |
| 15 | прочие населенные пункты | Устровка | ФАП |  |  |
| 16 |  | Сушигорицы | ФАП |  |  |
| 17 |  | Мантурьево | ФАП |  |  |
| 18 |  | Нивицы | ФАП |  |  |
| 19 |  | Тюхтово | ФАП |  |  |
| 20 |  | Шерепово | ФАП |  |  |
| 21 |  | Арханское | ФАП |  |  |

## 2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Сандовского района

### Развитие районной транспортной сети

Развитие автодорожной сети

Схемой территориального планирования Сандовского района предусмотрено развитие транспортных связей между населенными пунктами за счет строительства региональных автодорог 2 и 3 классов.

Строительство развитой сети качественных автодорог будет способствовать активизации связей между узловыми элементами системы расселения населения района, создаст условия для формирования центров ускоренного развития – точек роста экономики района, повысит связность населенных мест района между собой: сократится время поездок между населенными пунктами и, тем самым, расширятся возможности получения социально-культурных и бытовых услуг населением, увеличится спектр и доступность мест приложения труда.

Приоритетными при развитии сети автодорог района являются хордовые направления. Для этих целей предполагается реконструкция и модернизация существующих автодорог, а также мостовых сооружений. Новое строительство сведено к минимуму и предполагается только там, где это объективно необходимо для сокращения перебегов автотранспорта и формирования прямолинейных связей.

В разряд первоочередных мероприятий в данном направлении положены:

- повышение технического уровня автодорог;

- обеспечение связи соседних центров сельских поселений;

- обеспечение подъездов к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием

- улучшение транспортной доступности Сандовского района в целом путем создания межрайонных автодорог.

Принятые ниже сокращения:

С	–	новое строительство, предполагается строительство асфальтированных либо гравийных автодорог вместо существующих проселочных дорог с грунтовым покрытием, а также мостов;

Р	–	реконструкция существующих гравийных и улучшенных грунтовых дорог (усовершенствование дорожного покрытия, изменение технической категории), реконструкция мостов;

КР	–	капитальный ремонт автодорог, мостов.

- Модернизация дорожного хозяйства Сандовского района запланирована на основе Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы, предполагается капитальный ремонт мостов (таблица 2.3.1.), а также развитие дорожной сети (таблица 2.3.2.).

- Мероприятия по усовершенствованию дорожной сети сверх учтенных Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы, но необходимые для социально-экономического развития Сандовского района. Предполагается развитие дорожной сети (таблица 2.3.3.), которое распределено по проектным этапам.

Таблица 2.3.1. Мероприятия по капитальному ремонту мостов в рамках Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы

| № | Автодорога | Наименование препятствия | Ближайший населенный пункт | Длина, п.м | Вид работ | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топорово – Холм (5 км) | ручей | д.Медово | 5 | КР | 2015 |
| 2. | Топорово – Холм (7 км) | р.Белая | д.Арханское | 20 | КР | 2010 |
| 3. | Хабоцкое – Молоково – Сандово – граница Вологодской области | р.Ратыня | п.Сандово | 6,6 | КР | 2012 |
| 4. | Сандово – Тюхтово | р.Саванка | с.Лукино | 18 | КР | 2010 |
| 5. | Сандово – Пожарье | р.Орудовка | п.Сандово | 6 | КР | 2015 |
| 6. | Сандово – Тюхтово | р.Улука | д.Тюхтово | 26 | КР | 2010 |
| 7. | Хабоцкое – Молоково – Сандово – граница Вологодской области | р.Орудовка | п.Сандово | 13 | КР | 2012 |
| 8. | Тухани – Станки | р.Радуга | д.Станки | 13 | КР | 2014 |

Таблица 2.3.2. Развитие районной автодорожной сети до 2015 года в рамках Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы

| № | Наименования участков дорог | Обоснование необходимости развития автодорожного маршрута | Характеристика существующей дороги | Протяженность, км | Вид работ | Характеристика проектируемой дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | покрытие | класс | категория |  |  | покрытие | класс | категория |
| 1. | Долгий Мост (Лесной район) – Тюхтово | Улучшение межмуниципальных связей Сандовского и Лесного районов | - | - | - | 8,0 | С | гравий | 3 | IVб |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автодорог |  |  |  |  | 8,0 | С |  |  |  |
|  | Всего автодорог, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту до 2015 года: |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |

Таблица 2.3.3. Развитие районной автодорожной сети до 2030 года (Мероприятия сверх учтенных Программой развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы)

| № | Наименования участков дорог | Обоснование необходимости создания автодорожного маршрута с указанием раздела Программы развития автомобильных дорог Тверской области | Характеристика существующей дороги | Протяженность, км | Вид работ | Характеристика проектируемой дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | покрытие | класс | категория |  |  | покрытие | класс | категория |
| 1 этап – до 2015 года |
| 1. | Участок а/д Сандово – Тюхтово от п.Сандово до д.Ладожское | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Лукинского сельского поселения | гравий | 2 | IVб | 23,3 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 2. | Погорелка – Кресты | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение подъездных путей к д.Кресты (Лукинское сельское поселение) | гравий | 2 | IVб | 1,0 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 3. | Сандово – Березницы | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение подъездных путей к д.Березницы (Соболинское сельское поселение) | гравий | 2 | IVб | 4,4 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
|  | Итого по первому этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 28,7 | Р |  |  |  |
| 2 этап – до 2020 года |
| 1. | Участок а/д Сандово – Пожарье от п.Сандово до д.Топалки | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Создание надежных транспортных связей между п.Сандово, центрами сельских поселений и первичными центрами системы расселения | гравий | 2 | IVб | 27,7 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 2. | Участок а/д Дор – Волховицы – Пнево – Детково от д.Детково до д.Пнево | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Большемалинского сельского поселения | гравий | 2 | IVб | 14,2 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 3. | Пнево – Батиха | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Создание опорной автодорожной сети района, повышение связности территории | - | - | - | 5,5 | С | гравий | 3 | IVб |
| 4. | Нефедьево – Благовещенье | То же | - | - | - | 8,3 | С | гравий | 3 | IVб |
|  | Итого по второму этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автодорог |  |  |  |  | 13,8 | С |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 41,9 | Р |  |  |  |
| 3 этап – до 2030 года |
| 1. | Сандово – Любегощи – "Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна" | Программа восстановления опорной сети автомобильных дорог. Улучшение межмуниципальных связей Сандовского и Весьегонского районов | гравий | 2 | IVб | 22,0 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 2. | Большое Раменье – Топорово – Вокшино | Обеспечение круглогодичного транспортного обслуживания населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Топоровского сельского поселения | гравий | 2 | IVб | 13,0 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
|  | Итого по третьему этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 35,0 | Р |  |  |  |
|  | Всего автодорог, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту до 2030 года: |  |  |  |  | 119,4 |  |  |  |  |

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Постановлением Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. 
N 25-па «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» установлено, что размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи Тверской области.

Развитие железнодорожного транспорта.

Схемой территориального планирования Сандовского района в ближайшей перспективе предполагается сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии существующих железнодорожных путей, станций и остановочных платформ.

Территорию района с юго-востока на северо-запад пересекает железная дорога Овинище – Кабожа – Кириши – Мга – Санкт-Петербург, относящаяся к Волховстроевскому отделению Октябрьской железной дороги, благодаря которой район связан с такими железнодорожными узлами как Москва, Санкт-Петербург, Сонково, Ярославль.

Необходимо отметить, что поезда, курсирующие по маршруту Сонково – Пестово, выполняют функции пригородного транспорта, в том числе и на территории Сандовского района, тем самым дублируя маршруты автобусного сообщения. Жители 2 сельских поселений (Старосандовское, Топоровское) имеют возможность осуществлять поездки в районный центр железнодорожным транспортом. Кроме того, население остальной части района также активно пользуется услугами железнодорожного транспорта (междугородние поездки в г.Москва, Санкт-Петербург). Железнодорожный вокзал расположен в п.Сандово; станции: Дынино, Топорово; остановочные платформы: Подмошва.

Благоприятные тенденции в социально-экономическом развитии района будут способствовать увеличению грузо- и пассажиропотока, что потребует реконструкции существующих железнодорожных устройств.

В части модернизации пассажирских железнодорожных перевозок необходимо провести реконструкцию существующих станций и остановочных платформ, строительство на них благоустроенных крытых павильонов.

В плане развития грузовых железнодорожных перевозок необходимо предусмотреть строительство железнодорожных веток и станций в местах размещения промышленных производств, в границах активно промышленно осваиваемых территорий Сандовского района.

В ходе строительства автомобильных и железных дорог в местах их пересечения в одном уровне следует предусмотреть сооружение охраняемых железнодорожных переездов, оснащенных современными устройствами автоматики с целью обеспечения безопасности движения. В местах пересечения железных дорог и автодорог 1 класса следует предусматривать строительство путепроводов.

Схемой территориального планирования Тверской области предполагается строительство путепровода на железной дороге Овинище – Кабожа – Кириши – Мга – Санкт-Петербург в месте пересечения с а/д Хабоцкое – Молоково – Сандово – граница Вологодской области вблизи д.Маслово (Соболинское сельское поселение).

Октябрьская железная дорога, проходящая по территории Сандовского района имеет вековую историю, пользуется у туристов разных стран большой популярностью. Поэтому перспективно выглядит ее использование с точки зрения организации туристских ретромаршрутов.

Развитие воздушного транспорта.

Согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития малой авиации Тверской области предусматривается сооружение грунтовых аэродромов и вертолетных посадочных площадок во всех районах области, вдоль федеральных автодорог М-9 и      М-10. Реализация мероприятий намечена на 2009 – 2015 годы, результатом ее должна стать регистрация аэродромов и вертолетных площадок в реестре Росавиации и в реестре приписного аэродрома Змеево (Тверь).

Кроме традиционных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, малая авиация сможет обеспечить дополнительный спектр авиационных работ и услуг. Наиболее интересными и необходимыми из них могут быть:

- выполнение полетов в интересах Центра медицины катастроф, МЧС, ГИБДД;

- аэрофотосъемка местности;

- мониторинг лесных угодий, предупреждение и борьба с лесными пожарами;

- проведение экологического мониторинга окружающей среды;

- организация авиационных туров для спортсменов, рыбаков, охотников, туристов;

- организация экскурсий по историческим и культурным местам Тверской области.

В соответствии с вышеперечисленным, в Схеме территориального планирования Сандовского района необходимо предусмотреть размещение и обустройство объектов инфраструктуры малой авиации (аэродромы, вертолетные площадки).

Развитие малой авиации в Сандовском районе необходимо проводить на коммерческой основе. Возможно появление новых аэродромов и вертолетных площадок в рекреационных зонах за счет заинтересованных инвесторов.

На сегодняшний день на территории Сандовского района существует аэродром малой авиации, расположенный в Большемалинском сельском поселении вблизи д.Гаврилово. На текущий момент он не действует и находится в заброшенном состоянии. В рамках реализации Концепции развития малой авиации Тверской области, следует предусмотреть восстановление работоспособного состояния указанного аэродрома. Также необходимо строительство вертолетной площадки вблизи Центральной районной больницы в п.Сандово.

По мере развития рекреационных и промышленных объектов на территории Сандовского района  возможно появление новых вертолетных площадок и аэродромов малой авиации. В целом следует содействовать появлению объектов малой авиации на территории района, что благоприятно для развития малой авиации в Тверской области в целом.

Развитие трубопроводного транспорта.

Территорию Сандовского района с юго-востока на северо-запад пересекает магистральный нефтепровод Ярославль – Кириши, протяженностью в границах района 40,1 км.

Для газификации района планируется строительство межпоселковых газопроводов от газораспределительной станции, расположенной на территории Устюженского района Вологодской области.

### Расширение и оптимизация сети общественного транспорта

Автобусное сообщение на территории Сандовского района можно назвать достаточно развитым. Несмотря на то, что автобусные остановки расположены лишь в 93 из 215 сельских населенных пунктов, большая часть населения района обеспечены автобусным сообщением.

По мере улучшения межселенных автодорог необходимо расширять и оптимизировать маршруты общественного автомобильного транспорта. В этой связи необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- продление существующих маршрутов;

- организацию новых маршрутов.

Таблица 2.3.2. Перечень существующих и проектируемых маршрутов движения автобусов в Сандовском районе Тверской области.

| № на карте | Основные пункты маршрута | Существующий/ проектируемый | Пассажиропоток, тыс.чел./год |
| --- | --- | --- | --- |
| междугородние |
| 1 | Сандово – Тверь | существующий | 20,8 |
| 2 | Сандово – Санкт-Петербург | существующий | 1,1 |
| 3 | Сандово – Весьегонск | проектируемый | - |
| 4 | Сандово – Лесное | проектируемый | - |
| пригородные |
| 1 | Сандово – Тюхтово | существующий | 12,6 |
| 2 | Сандово – Львовское | существующий | 0,9 |
| 3 | Сандово – Пожарье | существующий | 13,4 |
| 4 | Сандово – Детково – Бабарыкино | существующий | 0,6 |
| 5 | Сандово – Лунево | существующий | 0,4 |
| 6 | Сандово – Болота | существующий | 1,3 |
| 7 | Сандово – Высокуша | существующий | 0,9 |
| 8 | Сандово – Устюжна | существующий | 10,1 |
| 9 | Сандово – Новая Нива (сезонный) | существующий | 0,2 |
| 10 | Сандово – Холм (сезонный) | существующий | 0,1 |
| 11 | Сандово – Залужье (сезонный) | существующий | 0,7 |

Строительство новых автодорог и создание новых автобусных маршрутов имеет положительное влияние на развитие кустовой системы расселения, поскольку, с повышением транспортной доступности кустовых и первичных центров, повышается доступность для населения мест приложения труда, повседневных и периодических социальных услуг.

Результатом является нахождение всех населенных пунктов района в зонах нормативной транспортной доступности периодических услуг и всех центров развития в зонах транспортной доступности повседневных услуг, сосредоточенных в кустовых и первичных центрах подсистем расселения населения района.

В контексте перевода областного общественного транспорта на рыночные механизмы, включающие рыночное ценообразование, свободную конкуренцию и свободный выбор поставщиком вариантов маршрутов, необходимо создать открытую информационную систему, с целью предоставления поставщикам транспортных услуг максимально полной информации о наличии возможных и необходимых маршрутов для движения общественного транспорта.

Эффективность новых маршрутов будет создана, в первую очередь, за счет охвата больших территорий. В перспективе, по мере социально-экономического роста района, можно прогнозировать увеличение маятниковой и сезонной миграции населения и, как следствие, увеличение пассажиропотока.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Сандовского района

### Мероприятия по газификации населенных пунктов

В рамках программы газификации Сандовского района предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;

- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо.

Сандовский район находится в стороне от магистральных газопроводов, пересекающих Тверскую область, что затрудняет его газификацию. В Схеме территориального планирования взят за основу проект ОАО "Промгаз", который предусматривает газификацию района от газораспределительных сетей Устюженского района Вологодской области посредством строительства межпоселкового газопровода ГРС Даниловское – Сандово.

Проект ОАО "Промгаз" предусматривает газификацию 33 населенных пунктов Сандовского района.

Необходимо отметить, что данный проект не вполне адекватно отражает реальные планы ОАО "Тверьоблгаз". Окончательное решение о строительстве того или иного газопровода будет приниматься индивидуально, и подкрепляться соответствующим обоснованием эффективности инвестиций. Вероятнее всего, приоритетом в газификации обладают центры сельских поселений, а также населенные пункты, в которых находится достаточно большое количество жителей, в данном случае более 50 человек. Населенные пункты с меньшим числом жителей бесперспективны с точки зрения их газификации. Исходя из этого, 15 населенных пунктов, входящих в проект газификации ОАО "Промгаз", неперспективны.

Таким образом, окончательный список населенных пунктов перспективных для газификации представлен в таблице 2.4.1, в них проживает 79% всего населения района (62% сельского), а также находится 54% жилого фонда района.

Таблица 2.4.1. Газифицируемые населенные пункты Сандовского района.

| № | Поселение | Наименование | Численность населения (2009 г.), чел. | Количество домовладений, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большемалинское | Большое Малинское | 171 | 99 |
| 2 |  | Нивицы | 88 | 39 |
| 3 |  | Пнево | 89 | 47 |
| 4 |  | Сушигорицы | 132 | 55 |
| 5 |  | Топалки | 208 | 93 |
| 6 | Лукинское | Кресты | 193 | 92 |
| 7 |  | Ладожское | 202 | 56 |
| 8 |  | Лукино | 193 | 95 |
| 9 | Соболинское | Березницы | 105 | 80 |
| 10 |  | Соболины | 245 | 108 |
| 11 |  | Тухани | 156 | 130 |
| 12 |  | Щербово | 120 | 55 |
| 13 | Старосандовское | Березье | 119 | 75 |
| 14 |  | Старое Сандово | 200 | 153 |
| 15 |  | Устровка | 72 | 71 |
| 16 | Топоровское | Вокшино | 132 | 80 |
| 17 |  | Топорово | 192 | 87 |
| 18 | пгт Сандово | Сандово | 3647 | 1743 |
| Всего: | 6264 | 3158 |

Проект газификации разбит на проектные этапы.

Таблица 2.4.2. Мероприятия по газификации района (межпоселковые газопроводы) до 2030 года

| № | Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап – до 2015 года |  |  |
| 1 | строительство межпоселкового газопровода ГРС Даниловское – Сандово | 9,64 |  |
|  | Итого по первому этапу: | 9,64 |  |
|  | 2 этап – до 2020 года |  |  |
| 2 | строительство межпоселкового газопровода Сандово – Соболины – Старое Сандово – Топорово – Вокшино – Березье – Устровка | 44,41 | газопровод сможет обеспечить газом населенные пункты 3 сельских поселений: Соболины (центр поселения), Щербово, Старое Сандово (центр поселения), Топорово (центр поселения), Вокшино, Березье, Устровка |
| 3 | строительство межпоселкового газопровода Сандово – Лукино – Кресты – Ладожское | 26,73 | газифицируются населенные пункты 2 сельских поселений: Березницы, Кресты, Лукино (центр поселения), Ладожское |
|  | Итого по второму этапу: | 71,14 | Итого газификация района - 46% |
|  | 3 этап – до 2030 года |  |  |
| 4 | строительство межпоселкового газопровода Сандово – Большое Малинское – Пнево – Топалки | 38,04 | газопровод позволит обеспечить газом населенные пункты Большемалинского сельского поселения: Нивицы, Сушигорицы, Большое Малинское (центр поселения), Пнево, Топалки |
| 5 | строительство межпоселкового газопровода Сандово – Тухани | 14,52 | обеспечивается природным газом крупный населенный пункт Соболинского сельского поселения д.Тухани |
|  | Итого по третьему этапу: | 52,56 | Итого газификация района - 54% |
|  | Всего по газификации населенных пунктов Сандовского района до 2030 года: | 133,34 |  |
|  | Итого газификация села, % | 54% |  |

### Мероприятия по развитию сетей электроснабжения

Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Сандовском районе, имеют следующие направления:

- ВЛ-110 кВ "Поречье – Сандово с отп. на ПС Топалки" (37,1 км);

- ВЛ-35 кВ "Сандово – Старое Сандово" (14,13 км);

- ВЛ-35 кВ "Сандово – Любегощи" (19,7 км);

- ВЛ-35 кВ "Сандово – Ладожское" (23,14 км);

- ВЛ-35 кВ "Старое Сандово – Березье" (15,23 км);

- ВЛ-35 кВ "Березье – Молоково" (1,8 км);

- ВЛ-35 кВ "Топалки – Борисовское" (5,5 км).

Общая протяженность линий электропередач напряжением 110 кВ, расположенных на территории Сандовского района составляет 37,1 км; напряжением 35 кВ – 79,5 км.

В Сандовском районе расположены следующие высоковольтные электроподстанции:

- ПС-110 кВ: Сандово, Топалки;

- ПС-35 кВ: Ладожское, Старое Сандово, Березье.

Схема территориального планирования Сандовского района в разделе мероприятий по развитию сетей электроснабжения опирается на следующие нормативные документы:

- Концепция модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области до 2015 года;

- Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" (до 2015 года).

Согласно Концепции модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, комплекс мероприятий по совершенствованию функционирования электросетевого хозяйства включает:

- замену существующих физически и морально устаревших воздушных и кабельных сетей электроснабжения;

- строительство сетей электроснабжения;

- строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;

- автоматизацию и диспетчеризацию;

- модернизацию сетей и оборудования.

Модернизация сетей и оборудования электроснабжения предполагает обновление морально и физически устаревшего оборудования на распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, обновление контрольно-измерительной аппаратуры.

Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Сандовского района:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспорт.

В соответствии с указанной схемой, электроснабжение Сандовского района предполагается от существующих сетей 35 и 110 кВ.

Согласно перечню объектов ОАО "Тверьэнерго", отработавших нормативный срок службы, на территории Сандовского района к таким относятся:

- электроподстанции: ПС 110/35/10 кВ Сандово, ПС 110/35/10 кВ Топалки, ПС 35/10 Ладожское;

- линии электропередач: ВЛ-35 кВ Сандово – Любегощи (19,7 км).

Программой ОАО "Тверьэнерго" в период до 2015 г. предполагается реконструкция следующих объектов:

- электроподстанции: ПС 110/35/10 кВ Сандово (2007-2010 гг.), ПС 110/35/10 кВ Топалки (2007-2010 гг.), ПС 35/10 кВ Ладожское (2007-2010 гг.);

линии электропередач: перевод ВЛ-35 кВ Сандово – Любегощи (19,7 км) на напряжение 110 кВ.

В перспективе до 2030 года можно прогнозировать увеличение нагрузки на электрические сети района, по итогам нового строительства производственных и административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, связанного с улучшением социально-экономического положения Сандовского района.

В остальном мощности существующей энергосистемы Сандовского района достаточно для надежного обеспечения электроэнергией промышленных и гражданских потребителей в свете преобразований, намеченных в Схеме территориального планирования Сандовского района.

В качестве мероприятий общего развития электросетей района необходимо учесть возможность развития сетей напряжением 0,4–10 кВ для подключения новых потребителей.

### Мероприятия по развитию сетей водоснабжения

В Сандовском районе находится 1 магистральная сеть водоснабжения, общей протяженностью 21,8 км и водопотреблением 0,271 тыс.куб.м/сут.

Водозабор на территории района производится из 93 действующих артезианских скважин.

Обеспеченность Сандовского района сетями водоснабжения составляет 71%.

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Сандовского района заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

В среднесрочной перспективе – до 2020 года, необходимо предусмотреть развитие систем водоснабжения в населенных пунктах, отнесенных к центрам развития и представляющих большой интерес в плане организации селитебных и рекреационных зон.

### Мероприятия по развитию сетей водоотведения

Канализационные магистральные сети присутствуют только в п.Сандово, здесь эксплуатируется 1 объект водоотведения: канализационная насосная станция производительностью 17 куб.м/сут.

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах Сандовского района заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция находящихся в аварийном состоянии очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах и птицефабриках;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

В первую очередь проводится строительство сетей водоотведения в следующих населенных пунктах (центрах поселений): Сандово, Большое Малинское, Соболины, Топорово, Лукино, Старое Сандово.

С целью устойчивого развития территории Сандовского района представляется необходимым строительство сетей водоотведения в следующих крупных сельских населенных пунктах: Нивицы, Сушигорицы, Пнево, Топалки (Большемалинское сельское поселение); Кресты, Ладожское (Лукинское сельское поселение); Березницы, Щербово, Тухани (Соболинское сельское поселение); Березье, Устровка (Старосандовское сельское поселение); Вокшино (Топоровское сельское поселение).

### Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения

В Сандовском районе присутствуют центральные котельные малой (до 3 гкал/час) мощности, причем 5 из них находятся в пгт Сандово, 1 – при Большемалинской основной школе – д.Большое Малинское, 1 котельная – д.Топорово. Общая численность котельных составляет 7  шт. Техническое состояние котельных в целом рабочее.

Информация об общей обеспеченности теплом от групповых котельных предоставлена только на пгт Сандово  и составляет 41%.

В перспективе до 2030 года в Сандовском районе не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Сандовском районе следующие:

- в целях повышения надежности теплоснабжения и охраны окружающей среды, по мере строительства новых сетей газоснабжения, необходимо осуществлять перевод существующих котельных на природный газ с установкой современных котлов, имеющих высокий уровень КПД и отвечающих экологическим нормативам;

- в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;

- в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей;

- в населенных пунктах, где газоснабжение предполагается в отдаленной перспективе или не планируется вообще, следует внедрять вместо угля современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки;

- основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

Основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

### Мероприятия по развитию средств связи и телекоммуникаций

На территории Сандовского района автоматические телефонные станции расположены в 15 населенных пунктах.

Протяженность соединительных телефонных линий связи в Сандовском районе составляет  204 км (30% из них находятся в аварийном состоянии), абонентских (без радиодоступа) – 116,3 км (60% аварийны).

Развитие средств телефонной связи в Сандовском районе возможно в следующих направлениях:

- обеспечить 100% населения района оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте;

- дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

- развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

- обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

Развитие прочих средств связи предполагает:

- расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

- подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

- развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.

## Мероприятия по охране природного и историко-культурного наследия Сандовского района

Перечень государственных природных заказников и памятников природы, расположенных на территории  Сандовского  района приведен в Приложениях к Схеме территориального планирования Сандовского района "Положения о государственных природных заказниках, расположенных на территории Сандовского района Тверской области" и "Паспорта на государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Сандовского района", сформированных в отдельные тома.

В Сандовском районе Тверской области находится 5 памятников археологии (объектов истории и культуры) разных эпох, которые имеют различную сохранность, 1 уникальный раннесредневековый археологический комплекс у д.Городищи (Городищенский массив) и 7 мест с признаками объектов истории и культуры (местонахождения). Памятники археологии расположены на северо-западе района.  В Городищенском массиве памятники археологии имеют особое научное и культурное значение для сохранения исторического наследия и использования туристического потенциала края.

На территории Сандовского района расположены объекты культурного наследия, среди которых имеются памятники археологии, архитектуры, истории.

Так на территории района выявлено: 5 усадеб и усадебных комплексов, 15 храмов и храмовых комплексов, 3 объектов, связанных с жизнью знаменитых людей и 7 памятников и памятных мест.

До 2015 года необходимо сформировать полноценный реестр памятников архитектуры и археологии, согласовать его с федеральными органами исполнительной власти в области охраны историко-культурного наследия, включить в реестр и поставить на госохрану вновь выявленные объекты историко-культурного наследия.

С целью создания оптимальных условий для сочетания охранных мероприятий и осуществления хозяйственной деятельности на территориях, имеющих историко-культурную и природную ценность, необходимо произвести выделение особо охраняемых природных и исторических территорий с последующей разработкой для них проектов охранных зон.

Массивы земель историко-культурной значимости

На территории массивов находятся наиболее сохранившиеся археологические памятники, имеющие, вследствие этого, наибольшую ценность. Их изучение в будущем позволит реконструировать раннюю историю района в полном объеме. Сохранение этих памятников является приоритетной задачей. Археологические памятники в массивах доступны для показа в качестве экскурсионных объектов и являются яркими представителями памятников археологии своего конкретного типа.

В Сандовском районе выделяется 1 такой массив: Городищенский (см. приложение к Обосновывающим материалам схемы территориального планирования Сандовского района, раздел 1.2. "Археологические памятники на территории Сандовского района Тверской области", исп. АНО "Новоторжская археологическая экспедиция").

Изучение памятников археологии позволит повысить научный статус Сандовского района и привлечет в район дополнительный поток туристов. На базе научного материала, собранного по итогам археологических раскопок, необходимо создавать краеведческие музеи, возможно размещая их в помещениях восстановленных и отреставрированных усадьб, тем самым, повышая интерес к посещению последних туристами.

Научно-проектная документация на природно-ландшафтные историко-культурные районы и массивы земель историко-культурной значимости отсутствует. На данные территории, в срок до 2020 года, следует разработать проекты зон охраны памятников, утвердить зоны охраняемых природных ландшафтов.

Целью разработки данных регламентирующих документов являются:

      - обеспечение сохранности историко-культурного и природного наследия;

      - выявление особенностей природной и рекреационной среды каждой конкретной территории;

      - создание законных и понятных предпосылок для ведения различных видов хозяйственной деятельности и развития населенных мест в границах рассмотренных земель.

Прозрачность правового поля в вопросах освоения историко-культурных ландшафтов и массивов позволит более эффективно привлекать инвестиции для их развития.

Исходя из этого на территориях вновь создаваемых особо охраняемых территорий (см. таблицу 2.5.1) могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

В целом стратегия охраны культурного и природного наследия в границах зон охраны предполагает последовательную реализацию следующих направлений:

- разработку рекомендаций по охране территории от неблагоприятного антропогенного воздействия;

- сохранение эталонных и уникальных культурно-природных объектов, в том числе уникальных археологических ландшафтов широкого временного диапазона, являющихся основообразующей экосистемой территории, не затронутой хозяйственной деятельностью;

- разработка предложений по постановке на охрану памятников природы;

- разработка зон охраняемого природного ландшафта;

- выявление мест произрастания редких видов растений;

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и культуры, поддержания экологического баланса в условиях рекреационного использования.

Использование территорий в массивах земель историко-культурного назначения в границах зон охраны, возможно только в научных целях и экскурсионных – в качестве объектов показа памятников археологии и изучения истории древней Руси.

Таблица 2.5.1. Вновь создаваемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) в границах Сандовского района

| № | Наименование ООПТ | Значимость | Условные границы вновь создаваемых ООПТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Городищенский массив | археологическая | с севера массив ограничен дорогой Лукино-Ладожское, на востоке – дорогой с.Лукино-д.д. Петровское-д. Гавриловское–Аннинское-д. Гавшиха, на юге – дорогой до брода/моста через р.Саванку и дорогой на д. Дроздово, на западе – рекой Саванкой и безымянным ручьем, ее правым притоком. |

## Мероприятия по охране окружающей среды Сандовского района

В числе первоочередных мероприятий по охране природы Сандовского района, требующих отражения в Схеме его территориального планирования, сформулированы концептуальные действия, направленные на оздоровление экологии района и сохранение его природных богатств.

- Первоочередными мероприятиями, в плане сокращения вредного воздействия дыма котельных на окружающую среду, являются:

  - повсеместное распространение эффективных газопылеочистных установок;

  - внедрение альтернативного топлива на основе торфа и отходов деревопереработки.

- Подземные воды являются основным и единственным источником питьевой воды для жителей Сандовского района, что обязывает усилить контроль за соблюдением норм их санитарной защиты.

На территории всего района отмечается не соответствие качества воды по санитарно-бактериологическим и микробиологическим показателям.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо выполнение следующих мероприятий:

- выполнение мероприятий по санитарно-техническому содержанию, профилактическому и аварийному ремонту существующих сетей и сооружений водоснабжения;

- создание нормативного содержания зон санитарной охраны артезианских скважин и водопроводов;

- тампонирование недействующих артезианских скважин;

- приобретение и установка оборудования по очистке воды.

Также необходимо провести работы по восстановлению пребывающих в неудовлетворительном состоянии водозаборов и по организации их санитарно-защитных зон в соответствии с установленными нормативами.

Необходимо осуществлять строгий контроль за состоянием скотомогильников и кладбищ и своевременно восстанавливать их санитарно-защитные зоны.

Важное значение имеет работа по прокладке сетей централизованной канализации в населенных пунктах района и выведению их на очистные сооружения с перспективой полной биологической очистки стоков.

Необходимо провести работы по организации стока вод от животноводческих ферм и складированию навоза, которые сегодня в большей части неорганизованны.

- Опасны для Сандовского района сточные воды предприятий и ЖКХ как пгт Сандово, так и самого Сандовского района.

В поверхностные водные объекты сбрасывается значительное количество загрязненной неочищенной воды. Основными загрязняющими веществами в сточных водах являются: сухой остаток, азот аммонийный, нитраты, железо, нитриты, нефтепродукты, медь, цинк. На предприятиях загрязнителях существуют очистные сооружения, но их работа неэффективна и требует усовершенствования. В неудовлетворительном состоянии пребывают и городские очистные сооружения пгт Сандово. Такое положение дел не может оставаться без должного предвзятого внимания администрации Сандовского района.

- Серьезной проблемой является загрязнение леса на прилегающих к населенным пунктам территориях. Здесь аккумулируются бытовые отходы и отмечается повышенная рекреационная нагрузка.

Принимаемые сегодня меры по периодическому сбору накопившегося на неорганизованных свалках мусора очевидно неэффективны. Необходимо разработать программу по ликвидации неорганизованных свалок, в которой предусмотреть:

- мероприятия по централизованному сбору мусора во всех населенных пунктах и местах массового отдыха людей с формированием соответствующего штата сборщиков мусора в каждом сельском поселении;

- обустройство специальных мест временного складирования твердых бытовых отходов при каждом населенном пункте;

- формирование соответствующей коммунальной службы по регулярному и своевременному вывозу отходов и обеспечение её  парком автомобильной техники;

- введение элементов финансового поощрения добровольных гражданских бригад, осуществляющих сбор мусора, и транспортирующих его на полигон ТБО.

Также в Сандовском районе необходимо предусмотреть проектирование и создание нового полигона ТБО до 2015 года. Первоочередным мероприятием в этой связи является выбор земельного участка.

Район поиска участка выбирается на основе сбора и изучения фондовых материалов на конкретный объект (отчеты о комплексной геолого-гидрологической съемке масштаба 1: 50 000 изучаемой территории, отчеты о разведке месторождений полезных ископаемых, отчеты о специальных работах – гидрогеохимических, геохимических, гидрогеологических, санитарно-топографических), дешифрирования крупномасштабных (1:15 000, 1:20 000, 1:12 000) аэрофотоснимков.

В соответствии с проведенными расчетами, проектируемая вместимость полигона ТБО в Сандовском районе составляет 37 335 куб.м., требуемая площадь полигона составляет 1,49 га.

С учетом всех имеющихся у проектировщика данных, на территории Сандовского района предложено два варианта размещения полигонов ТБО:

участок №1: в 8,7 км на юго-восток от пгт Сандово в Соболинском сельском поселении южнее д.Пропасти;

участок №2: в 21 км на юго-запад от пгт Сандово в Большемалинском сельском поселении в лесном массиве западнее д.Речица.

Далее в таблице приведены сравнительные характеристики выбранных участков.

Выбор площадки строительства нового полигона ТБО, проектирование и строительство полигона, необходимо завершить до 2015 года.

Таблица 2.6.1 Сравнительные характеристики площадок под размещение полигона ТБО в Сандовском районе

| Критерии | Нормативное значение | Фактическое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участок №1 | Участок №2 |
| Удаленность от жилой застройки | Максимальное. Не менее 500 м. Рекомендуется не менее 2000 м | 2000 м от д.Пропасти (рис.10.5.3) | 2400 м от д.Речица (рис.10.5.3) |
| Генплан сельского поселения | Не противоречит | Не противоречит |
| Схема территориального планирования района | Учитывает | Разрабатывается с учетом проектируемого полигона |
| Удаленность от границ города | Менее 15 км | 8,7 км (рис.10.5.3) | 21 км (рис.10.5.3) |
| Требуемая площадь | 0,6 га/год на 100 тыс.чел. населения (0,04 га/год на 6 тыс.чел.). Для Сандовского района – не менее 0,58 га | Проектируемая площадь 1,49 га |
| Удаленность от аэродромов | Более 10 км | Нет аэродромов |
| Ландшафт | Плоские поверхности, некрутые холмы | Конечно-моренные, грядово-холмистые, в т.ч. с озерными котловинами, валунно-суглинистые с включением валунных супесей и песчано-гравийных | Моренные, моренно-эрозионные вторичные Московского возраста, волнистые с участками логоволнистого, валунно-суглинистые |
| Хозяйственное использование | Группа лесов не выше второй категории, малоценные с/х земли | Леса на землях с/х назначения |
| Ветер | Роза ветров от населенных пунктов | Преобладают юго-западные ветра |
| НМУ | Отсутствие штормов, штилей и инверсий | Отсутствуют |
| Поверхностные грунты | Глины, суглинки, песчаники, подстилаемые глинами | Стратиграфо-генетический комплекс пород рассматриваемого участка представлен московским моренным (валунные суглинки, супеси, пески, гравийно-галечно-валунный материал, мощность до 80 м) (рис.10.5.2) |
| Геологические разломы, тектоника | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Геологические, археологические, палеонтологические памятники | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Уровень грунтовых вод | Более 2 м | 2-10 м | 5-10 |
| Подземные водозаборы | За вторым поясом зоны санитарной охраны | За вторым поясом зоны санитарной охраны |
| Паводковое затопление | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Удаленность от автодорог | Рекомендуется не более 500 м | 1000 м |
| Удаленность от автомагистралей | Максимальная | 2,2 км (рис.10.5.3) | 11,7 км (рис.10.5.3) |
| Полезные ископаемые | Отсутствуют на поверхности и в зоне аэрации | Отсутствуют |
| Особо охраняемые природные территории, памятники, рекреационные и санаторно-курортные зоны | Отсутствуют | Отсутствуют с учетом перспективы |
| Санитарно-защитная зона | 500 м | 1000 м |

- В тяжелой экологической ситуации находятся населенные пункты, расположенные вдоль автодорог.

Основное негативное влияние испытывает население, живущее у автодороги 1 класса Хабоцкое – Молоково – Сандово – граница Вологодской области. Здесь, помимо шумового загрязнения, наблюдается повышенное содержание оксидов углерода и азота, углеводородов, сажи, соединений свинца, диоксида серы, особенно в летнее время.

Наиболее эффективное средство борьбы в данной ситуации – переселение населения из жилых домов, расположенных вдоль автодороги. В качестве временных вариантов решения проблемы могут быть: установка шумопоглощающих оконных конструкций в жилых домах, шумозащитное озеленение и строительство шумопоглощающих ограждений вдоль автодороги. Такие защитные меры, в том числе, несколько сократят площадь распространения пыли и, соответственно, вредоносных газов.

Большая часть основных автодорог районного значения не имеет асфальтового покрытия. В результате, населенные пункты, расположенные вдоль таких автодорог, страдают от пыли. В этой связи необходимо активно проводить асфальтирование таких автодорог.

Данная проблема имеет еще и социально-экономический эффект. Люди с неохотой переезжают на постоянное место жительства или приобретают дачу в населенных пунктах, к которым ведут километры грунтовых дорог, поскольку пылевую нагрузку испытывают все: и население, и автомобилисты. То есть, асфальтирование автодорог способно существенно повысить привлекательность многих населенных пунктов района.

- В целях улучшения экологического состояния окружающей среды на территории Сандовского района, необходимо разработать мероприятия по регулярному пофакторному мониторингу и выявлению источников вредного воздействия.

- Перечень мероприятий по охране природы Сандовского района необходимо расширять и детализировать по мере выхода регламентирующих документов в рамках областной целевой программы "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2011 годы", которые разрабатываются в следующих государственных контрактах:

    - государственный контракт на  выполнение работ в целях осуществления наблюдений за состоянием окружающей среды;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по разработке региональной системы управления отходами на территории Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по инвентаризации запрещенных и непригодных к применению пестицидов и их смесей в Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по  утилизации запрещенных и непригодных к применению пестицидов и их смесей в Тверской области;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по подготовке ежегодного отчета о состоянии окружающей среды Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по инвентаризации гидротехнических сооружений, ведению реестра ГТС, составлению дефектных ведомостей;

    - государственный контракт на выполнение работ по разработке регионального плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по ведению Красной книги Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по разработке модели и реализации пилотного проекта управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по оценке влияния состояния окружающей среды на здоровье населения с созданием информационного электронного атласа;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по ликвидации и рекультивации бесхозных несанкционированных свалок  на территории Тверской области;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по лабораторному обеспечению государственного экологического контроля источников загрязнения.

## Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

К Схеме территориального планирования Сандовского района прилагается раздел 92/09-ИТМ ГОЧС "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций", разработанный ООО ИКЦ "Промтехзащита" и сформированный в отдельный том.

## Приложение 1 Основные технико-экономические показатели территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории района

## Приложение 2 Размеры санитарно-защитных и охранных зон объектов на территории Сандовского района

( в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными актами)

Таблица 1. Водоохранные зоны

| Название рек | Общая протяженность | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Ратыня | 69 | 200 |
| Орудовка | 10 | 100 |
| Быковка | 14 | 100 |
| Малина | 32 | 100 |
| Саванка | 34 | 100 |
| Ламинога | 6 | 50 |
| Семытинка | 43 | 100 |
| Дорогиш | 10 | 100 |
| Речица | 6 | 100 |
| Улука | 32 | 100 |
| Плота | 13 | 100 |
| Мелеча | 95 | 200 |
| Белая | 54 | 200 |
| Реня | 80 | 200 |
| Руч.Островочка | 10 | 100 |
| Руч.Острошня | 23 | 100 |
| Хвошня | 11 | 100 |
| Радуга | 35 | 100 |
| Ротыня | 16 | 100 |
| Маслянка | 7 | 100 |
| Хижинка | 5 | 50 |
| Руч.Безымянный | 6 | 50 |
| Руч.Кочинец | 16 | 100 |
| Руч.Кузьминов | 7 | 50 |
| Сенна | 10 | 100 |
| Звана | 92 | 200 |
| Молога | 456 | 200 |

Таблица 2. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ООО " АрмРосс" | Добыча и переработка песчано-гравийной смеси (ПГС) | 100 |
| ПО "Хлеб" | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 100 |
| ООО "Горизонт" | Переработка древесины | 100 |
| ООО "Управляющая компания "Альянс" | Выработка теплоэнергии, перераспределение воды | 100 |

Таблица 3. Санитарно-защитные зоны предприятий АПК

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ООО «Верхневолжский животноводческий комплекс» Обособленное подразделение «Сандово» | Мясное животноводство | 300 |
| Колхоз «Верный путь» | Молочно-мясное животноводство | 300 |
| ООО «Волна» | Молочно-мясное животноводство с развитым картофелеводством | 300 |
| Колхоз «Победа» | Молочно-мясное животноводство | 300 |
| ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Бадаев Ахмед Абубакарович | Молочно-мясное животноводство | 300 |

Таблица 4. Санитарно-защитные зоны кладбищ и скотомогильников

| Наименование объекта | Месторасположение | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильник | в районе д.Погорелка | 1000 |
|  | ООО Верхневолжский животноводческий комплекс |  |
|  | ООО "Волна" |  |
|  | Колхоз "Победа" |  |
|  | Колхоз "Дружба" |  |
|  | Колхоз "им. Свердлова" |  |
|  | Колхоз "Ленинский Путь" |  |
|  | Колхоз "им.Крупской" |  |
|  | Колхоз "Заря" |  |
|  | СПК "Радуга" |  |
|  | Колхоз "Память Ленина" |  |
|  | Колхоз "Завет Ленина" |  |
|  | Колхоз "Верный путь" |  |
|  | Колхоз "Рассвет" |  |
|  | Колхоз "им.Калинина" |  |
|  | СПК "Родина" |  |
| Кладбище | около д.Ладожское | 50 |
|  | около д.Городище |  |
|  | около д.Сушигорицы |  |
|  | около д.Соболины |  |
|  | около д.Залужье |  |
|  | около д.Арханское |  |
|  | около д.Тухани |  |
|  | около с. Старое Сандово |  |
|  | около с.Юрьево |  |
|  | близ д. Малое Малинское |  |
|  | около д. Бурдомачеха |  |
|  | около д. Устровка |  |
|  | д. Лысцево |  |
|  | с. Пнево |  |
|  | д.Пожарье |  |
|  | д. Тюхтово |  |
|  | д. Рекуша |  |
|  | д. Старая Выставка |  |
|  | д. Григорово |  |

# Footnotes

К категории А принадлежат детально разведанные запасы полезных ископаемых с точно определёнными границами тел полезных ископаемых, их формами и строением, обеспечивающими полное выявление природных типов и промышленных сортов минерального сырья в недрах месторождения, а также геологических факторов, определяющих условия их добычи.

К категории В относятся предварительно разведанные запасы полезных ископаемых с примерно определёнными контурами тел полезных ископаемых, без точного отображения пространственного положения природных типов минерального сырья.

В категорию C1 включают запасы разведанных месторождений сложного геологического строения, а также слабо разведанные запасы полезных ископаемых на новых площадях или на площадях, непосредственно прилегающих к детально разведанным участкам месторождений; они подсчитываются с учётом экстраполяции геологических данных детально разведанных участков месторождений.

К категории C2 относятся перспективные запасы, выявленные за пределами разведанных частей месторождений на основании толкования их геологического строения, с учётом аналогии сходных и подробно разведанных тел полезных ископаемых.

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»